Lipusz, dnia 16.12.2020 r.

Gmina Lipusz

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

Numer ogłoszenia: 767236-N-2020, data zamieszczenia: 15.12.2020 r. zmienione ogłoszeniem 540546248-N-2020 , data zamieszczenia 16.12.2020 r.  umieszczone  na portalu UZP.

Znak sprawy: RG.271.22.2020

# MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# na dostawę pn.:

Dostawa kotła na biomasę oraz dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”.

Zamówienie w ramach projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.03 Odnawialne źródła energii

Zatwierdzono w dniu:

16.12.2020 r.

Zastępca Wójta Gminy Lipusz

Marek Klasa

W rozdziale 4 SIWZ jest:

4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na modernizacji kotła na biomasę oraz dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła:

Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do SIWZ.

Zamówienie dotyczy Projektu: projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.03 Odnawialne źródła energii.

4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45411000-4 Tynkowanie

CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I zamówienia – Dostawa kotła na biomasę zasilającej Zespół Szkół Publicznych w Gminie Lipusz”

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa polegająca na modernizacji kotła tj. w szczególności kocioł pelletowy o mocy min 160 kW, montaż zasobników na paliwo, montaż buforów ciepła, technologia kotła, połączenie z istniejąca instalacją, montaż układu spalinowego, demontaż istniejącej jednostki kotłowej. Wykonawca zaprojektuje i wykona system odprowadzania spalin z projektowanych kotłów. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego systemu kominowego  kotła demontowanego po uprzednim sprawdzeniu jego stanu. Wykonawca przystosuje pomieszczenie kotła w zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien między innymi: oczyścić sufit, ściany, posadzki, drzwi i okna,  pomalować ściany uzupełnić ubytki powłoki malarskiej sufitu, dostarczyć niezbędne wyposażenie ppoż.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

CPV 45440000-0 Roboty Malarskie i szklarskie

CPV 45411000-4 Tynkowanie

CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Szczegółowy przedmiot części I zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ.

Część II zamówienia – Dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa polegająca na instalacji powietrznych pomp ciepła o mocy minimalnej 40 kW, 50 kW i 125 kW wraz z towarzysząca infrastrukturą w tym w szczególności podłączenie do istniejącej kotła. Budowa instalacji powietrznych pomp ciepła na budynkach stanowiących własność Gminy Lipusz tj. budynku Zespołu Szkół w Lipuszu, budynku Przedszkola Publicznego w Lipuszu oraz budynku sportowego.

Przedszkole: pomieszczenie wykonawca dostosuje do warunków standardu pomieszczenia technicznego tj. wykonanie posadzki wraz z wykończeniem gresem, otynkowanie sufitów oraz ścian z wykonacie lamperii wykończonych gresem, wykonanie oświetlenia, wykonanie wpustów podłogowych, w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków grawitacyjnie zastosuje układ ciśnieniowy, wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wstawienie drzwi.

Zespół Szkół: pomieszczenie wykonawca dostosuje do warunków standardu pomieszczenia technicznego tj. odnowienie sufitów oraz ścian z wykonacie lamperii wykończonych gresem, wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, poszerzenie otworów drzwiowych, wstawienie drzwi

Budynek Sportowy: pomieszczenie wykonawca dostosuje do warunków standardu pomieszczenia technicznego tj. wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia, zamurowanie otworu drzwi wewnętrznych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45411000-4 Tynkowanie

CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

Szczegółowy przedmiot części II zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 6b do SIWZ.

UWAGA !!!

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych  i technologicznych Zamawiającego.

W rozdziale 4 SIWZ powinno być:

4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotła na biomasę oraz dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła:

Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do SIWZ.

Zamówienie dotyczy Projektu: projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.03 Odnawialne źródła energii.

4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45411000-4 Tynkowanie

CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I zamówienia – Dostawa kotła na biomasę zasilającej Zespół Szkół Publicznych w Gminie Lipusz”

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kotła tj. w szczególności kocioł pelletowy o mocy min 160 kW, montaż zasobników na paliwo, montaż buforów ciepła, technologia kotła, połączenie z istniejąca instalacją, montaż układu spalinowego, demontaż istniejącej jednostki kotłowej. Wykonawca zaprojektuje i wykona system odprowadzania spalin z projektowanych kotłów. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego systemu kominowego  kotła demontowanego po uprzednim sprawdzeniu jego stanu. Wykonawca przystosuje pomieszczenie kotła w zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien między innymi: oczyścić sufit, ściany, posadzki, drzwi i okna,  pomalować ściany uzupełnić ubytki powłoki malarskiej sufitu, dostarczyć niezbędne wyposażenie ppoż.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

CPV 45440000-0 Roboty Malarskie i szklarskie

CPV 45411000-4 Tynkowanie

CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Szczegółowy przedmiot części I zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ.

Część II zamówienia – Dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa polegająca na instalacji powietrznych pomp ciepła o mocy minimalnej 40 kW, 50 kW i 125 kW wraz z towarzysząca infrastrukturą w tym w szczególności podłączenie do istniejącej kotła. Budowa instalacji powietrznych pomp ciepła na budynkach stanowiących własność Gminy Lipusz tj. budynku Zespołu Szkół w Lipuszu, budynku Przedszkola Publicznego w Lipuszu oraz budynku sportowego.

Przedszkole: pomieszczenie wykonawca dostosuje do warunków standardu pomieszczenia technicznego tj. wykonanie posadzki wraz z wykończeniem gresem, otynkowanie sufitów oraz ścian z wykonacie lamperii wykończonych gresem, wykonanie oświetlenia, wykonanie wpustów podłogowych, w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków grawitacyjnie zastosuje układ ciśnieniowy, wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wstawienie drzwi.

Zespół Szkół: pomieszczenie wykonawca dostosuje do warunków standardu pomieszczenia technicznego tj. odnowienie sufitów oraz ścian z wykonacie lamperii wykończonych gresem, wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, poszerzenie otworów drzwiowych, wstawienie drzwi

Budynek Sportowy: pomieszczenie wykonawca dostosuje do warunków standardu pomieszczenia technicznego tj. wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia, zamurowanie otworu drzwi wewnętrznych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45411000-4 Tynkowanie

CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

Szczegółowy przedmiot części II zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 6b do SIWZ.

UWAGA !!!

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych  i technologicznych Zamawiającego.