Wrocław,   dnia 29.06.2009 r.

Odpowiedzi do pytań przetargowych z dn. 24.06.2009r. dotyczące „Budowy sali sportowej przy ul. Karsińskiego 3 w Bierutowie”.

Pismo nr TM/514/09

Ad1

W punkcie 27 tabeli nr 1 (wyposażenie sali) należy ująć:

10 piłek do piłki ręcznej, 10 piłek do koszykówki, 10 piłek do piłki siatkowej, 10 piłek do piłki nożnej halowej, 20 piłek lekarskich do rzucania  (10 piłek 1kg  i 10 piłek 3kg)

Ad2

Krótsza krawędź świetlika wynosi 53,2m, dłuższa 57,87m i ma powierzchnię109,73m2

Ad3

Rodzaje i ilość drzwi została poprawnie przedstawiona w zestawieniu stolarki, na rzutach pojawiły się błędne oznaczenia. Poniżej przedstawiono prawidłowe oznaczenia:

drzwi pomiędzy hallem (pom. 01) i komunikacją (pom. 15) - D5

drzwi pomiędzy salą sportową (pom. 45) i pom. porządkowym (pom. 42) - D10

drzwi pomiędzy salą sportową (pom. 45) i pom. na sprzęt sportowy (pom. 43) - D10

drzwi pomiędzy salą sportową (pom. 45) i pom. na sprzęt sportowy (pom. 44) - D10

drzwi pomiędzy pom. na sprzęt sportowy (pom. 43) i pom. na sprzęt sportowy (pom. 44) – D10

Ad4

Poniżej poprawny opis dla drzwi typu D2:

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, kolor popielaty RAL 7040 np. Hormann lub równoważne o niegorszych parametrach, w ościeżnicach w kolorze szarym RAL 7043, klamka metalowa, okucia o podwyższonej wytrzymałości, skrzydło na 3 zawiasach.

Ad.5

Ścianka ma gr.12cm, powierzchnię należy powiększyć o 5,15m3
Ad.6

Powierzchnia ścianek działowych powinna wynosić 394,16m2 
Ad.7

Ilość nadproży powinna wynosić 172,8m 
Ad.8

Wysokość obudowy powinna wynosić h=2,00m - pow.131,42m2-
Ad.9

Powierzchnia posadzek z PCV powinna wynosić 424,53m2

Pismo nr TM/516/09

Ad1

Ilości robót ziemnych jest poprawnie policzona.

Ad2

Ilość sufitów podwieszonych w sali sportowej jest poprawnie policzona
(należy odjąć powierzchnię dźwigarów - sufit jest tylko między nimi)

Ad3

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.

Pismo nr TM/523/09

Ad1.

Oprawy oznaczone na schemacie literami to oprawy do pomieszczeń
sportowych typu TITUS SPORT 4x80W (uzupełniono w dokumentacji) Pozostałe oprawy wg oznaczeń na rysunku nr 5.

Ad2.

Tablice te nie występują w dokumentacji, błąd usunięto z projektu i przedmiaru.

Ad3.

Dokumentacja dotycząca branży elektrycznej została zamieszczona na stronie Zamawiającego. Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 06.07.2009 r.