Przedmiar robót

Rekonstrukcja osiedla ludności neolitycznej – ścieżki turystyczne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Biskupin 17, 88-410 Gąsawa

(kod - miejscowość)

Nazwa budowy: Rekonstrukcja osiedla ludności neolitycznej – ścieżki turystyczne

Charakterystyka: Wykonanie ścieżek turystycznych z kamienia łamanego twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm, na warstwie odsączającej z piasku o grubości warstwy 20 cm, z robotami pomiarowymi, korytowaniem podłoża i zagęszczeniem.

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0113-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy 8.Sondowanie z łódki przekrojów poprzecznych koryta rzeki lub kanału (kol.06-07 i 11-12) | km | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0119-01-050 | Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubości do 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie Uwaga: 1.Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m. Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu objętości - przyjmuje się z tablicy 0221. 2.Przedmiarowanie ilości ziemi roślinnej dla potrzeb wyliczenia nakładów na przemieszczenie jej na odległości większe od 40 m dokonuje się w metrach sześciennych gruntu rodzimego. | m2 | 1 532,40 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | m2 | 1 532,40 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 532,40 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 | 1 532,40 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310204-01-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm | m2 | 1 532,40 |