Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: 2/MAB/2012

OPIS TECHNICZNY

na dostawę wyposażenia do budynku konferencyjno –edukacyjnego w Biskupinie

- Szafa dwu drzwiowa o wymiarach: wysokość 140 cm szerokość 80 cm głębokość 62 cm, wykonana w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 20 mm, barwiona na kolor dąb rustykalny i pokryta 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. W lewej części 37cm drążek na ubrania fi 25mm, w prawej 37cm     4 równe przestrzenie na bieliznę podzielone 3 półkami 15mm. Plecy z płyty HDF grubości 3 mm, drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.

Zdjęcie poglądowe:  drzwi:

- Szafa dwu drzwiowa o wymiarach: wysokość 140 cm szerokość 70 cm głębokość 62 cm, wykonana w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 20 mm, barwiona na kolor dąb rustykalny i pokryta 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. W lewej 27cm części drążek na ubrania fi 25mm, w prawej 37cm, 4 równe przestrzenie na bieliznę podzielone 3 półkami 15mm. Plecy z płyty HDF grubości 3 mm, drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.

Zdjęcie poglądowe:  drzwi:

- Szafa dwu drzwiowa o wymiarach: wysokość 140 cm szerokość 80 cm głębokość 52 cm, wykonana w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 20 mm, barwiona na kolor dąb rustykalny i pokryta 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. W lewej 37cm części drążek na ubrania fi 25mm, w prawej 37cm, 4 równe przestrzenie na bieliznę podzielone 3 półkami 15mm. Plecy z płyty HDF 3 mm, drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.

Zdjęcie poglądowe:  drzwi:

- Szafka nocna o wymiarach wysokość 50cm szerokość 40cm głębokość 30cm, wykonana w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 20mm, barwiona na kolor dąb rustykalny i pokryta 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Podzielona na 3 równe części 2 półkami o grubości 16mm, w górnej części półka, dwie dolne półki zamykane wspólnymi drzwiczkami grubości 20mm na 2 zawiasy puszkowe. Plecy z płyty HDF 3mm.

Zdjęcie poglądowe:

- Półka 50cm x 15cm grubość 16mm wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym.

Zdjęcie poglądowe:

- Krzesło o wymiarach wysokość oparcia 85cm, wysokość do siedziska 45cm szerokość 41cm głębokość 44 cm wykonane z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwione na kolor dąb rustykalny i pokryte 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Grubość: siedziska 24mm, nogi 40mm x 40mm.

Zdjęcie poglądowe:

- Taboret wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 24 mm, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Wymiary: średnica 30cm, wysokość 45cm, średnica nogi 4cm.

Zdjęcie poglądowe taboretu:

- Łóżko wykonane w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwione (poza stelażem) na kolor dąb rustykalny i pokryte 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym, pod materac 90cm x 200cm.

Wymiary:

Wysokość szczytu łóżka za głową 60 cm

Wysokość szczytu łóżka przy nogach 40 cm

Wymiary zewnętrzne : Szerokość 95cm Długość 216cm Wysokość od podłogi do płaszczyzny stelaża to 35cm. Grubość desek z jakich powinno być wykonane łóżko to 24mm szerokość 140mm. Stelaż 17 listew 900mm x 65mm x 20mm połączone 2x taśmą tapicerską. Nogi łóżka o przekroju kwadratu 8x8cm. Łóżko posiada w części za głową 2 listwy poprzeczne ,w części przy nogach 1 listwę. Boki połączone z szczytami zaczepem łóżkowym 3750   130mm

Zdjęcie poglądowe: łóżka  , zaczepów

- Łóżko wykonane w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwione (poza stelażem) na kolor dąb rustykalny i pokryte 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym, pod materac 80cm x 190cm.

Wymiary:

Wysokość szczytu łóżka za głową 60 cm

Wysokość szczytu łóżka przy nogach 40 cm

Wymiary zewnętrzne : Szerokość 85cm Długość 202cm Wysokość od podłogi do płaszczyzny stelaża to 35cm. Grubość desek z jakich powinno być wykonane łóżko to 24mm szerokość 140mm. Stelaż 16 listew 800mm x 65mm x 20mm połączone 2x taśmą tapicerską. Nogi łóżka o przekroju kwadratu 6x6cm. Łóżko posiada w części za głową 2 listwy poprzeczne ,w części przy nogach 1 listwę. Boki połączone z szczytami zaczepem łóżkowym 3750   130mm

Zdjęcie poglądowe: łóżka  , zaczepów

- Łóżko wykonane w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwione   (poza stelażem) na kolor dąb rustykalny i pokryte 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym, pod materac 80cm x 200cm.

Wymiary:

Wysokość szczytu łóżka za głową 60 cm

Wysokość szczytu łóżka przy nogach 40 cm

Wymiary zewnętrzne : Szerokość 85cm Długość 216cm Wysokość od podłogi do płaszczyzny stelaża to 35cm. Grubość desek z jakich powinno być wykonane łóżko to 24mm szerokość 140mm. Stelaż 17 listew 800mm x 65mm x 20mm połączone 2x taśmą tapicerską. Nogi łóżka o przekroju kwadratu 8x8cm. Łóżko posiada w części za głową 2 listwy poprzeczne ,w części przy nogach 1 listwę. Boki połączone z szczytami zaczepem łóżkowym 3750   130mm

Zdjęcie poglądowe: łóżka  , zaczepów

- Łóżko wykonane w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwione (poza stelażem) na kolor dąb rustykalny i pokryte 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym, pod materac 120cm x 200cm.

Wymiary:

Wysokość szczytu łóżka za głową 60 cm

Wysokość szczytu łóżka przy nogach 40 cm

Wymiary zewnętrzne : Szerokość 125cm, Długość 212cm, Wysokość od podłogi do płaszczyzny stelaża to 35cm. Grubość desek z jakich powinno być wykonane łóżko to 24mm szerokość 140mm. Stelaż 17 listew 120mm x 65mm x 20mm połączone 2x taśmą tapicerską. Nogi łóżka o przekroju kwadratu 6x6cm. Łóżko posiada w części za głową 2 listwy poprzeczne ,w części przy nogach 1 listwę. Boki połączone z szczytami zaczepem łóżkowym 3750   130mm

Zdjęcie poglądowe: łóżka  , zaczepów

- Stolik wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Blat w kształcie trójkąta prostokątnego o 2 krótszych bokach po 70cm z zaokrąglonymi wierzchołkami, grubości blatu 25mm, grubość półki pod blatem 20mm. Nogi przykręcone do wzmocnionej pod blatem ramy grubości 2mm. Wysokość stołu 75cm

Zdjęcie poglądowe: Stolika   , łączenia nóg:

- Wieszak na ubranie wierzchnie wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 10 mm, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. 3 haki na panelu szerokość 40cm wysokość 50 z półką nad hakami szerokość 40cm, głębokość 20cm.

Zdjęcie poglądowe:

- Stolik prostokątny o wymiarach 90cm x 60m wysokość 75cm, wykonany w całości z  litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Nogi o wymiarach 50 x 50 mm przykręcone do wzmocnionej pod blatem ramy o grubości 20mm i wysokości 70mm. Blat o grubości 25mm.

Zdjęcie poglądowe: stolika     , łączenia nóg:

- Szafka kuchenna, wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwiona na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Wymiary szafki: wysokość - 90cm, szerokość - 90cm, głębokość - 60cm, grubość blatu 23mm, pozostałe deski -20mm. W górnej części dwie szuflady wysokość 15cm na prowadnicach rolkowych. Dno szuflady z płyty HDF 3mm. Dwie dolne przestrzenie podzielone półką grubości 16mm zamykane drzwiczkami na 2 zawiasy puszkowe. Plecy szafki z płyty HDF 3mm.

Zdjęcie poglądowe:

- Stół prostokątny o wymiarach 120 x 80 cm wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. Nogi o wymiarach 60 x 60 mm przykręcone do wzmocnionej pod blatem ramy wykonanej z drewna sosnowego o grubości 20 mm i wysokości 70mm. Blat o grubości 25 mm. Wysokość stołu od podłoża do blatu 750mm

Zdjęcie przykładowe:

- Regał o wymiarach wysokość 190cm szerokość 90cm głębokość 40cm, wykonany w całości z litego drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 20 mm, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. 6 półek otwartych i dwie dolne zamykane wspólnymi drzwiczkami na zamek meblowy, zawiasy puszkowe. Plecy z płyty pilśniowej 3mm.

Zdjęcie poglądowe:

- Regał o wymiarach wysokość 190 cm szerokość 90 cm głębokość 40 cm, wykonany w całości z drewna sosnowego pierwszego gatunku o grubość 20 mm, barwiony na kolor dąb rustykalny i pokryty 2 krotnie lakierem meblowym bezbarwnym. 8 półek.

Zdjęcie poglądowe:

- Materace:

a) materac 90 cm x 200 cm

Wkład: Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony 	przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o zwiększonej sprężystości.

Tkanina: Wykonany z materiału obiciowego (2/3 polipropylen, 1/3 poliester) - pikowany dwustronnie antyalergiczną o watą 80 g/m².

Wysokość materaca 15cm.

b) materac 80 cm x 190 cm

Wkład: Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony 	przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o zwiększonej sprężystości.

Tkanina: Wykonany z materiału obiciowego (2/3 polipropylen, 1/3 poliester) - pikowany dwustronnie antyalergiczną o watą 80 g/m².

Wysokość materaca 15cm.

c) materac 80 cm x 200 cm

Wkład: Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony 	przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o zwiększonej sprężystości.

Tkanina: Wykonany z materiału obiciowego (2/3 polipropylen, 1/3 poliester) - pikowany dwustronnie antyalergiczną o watą 80 g/m².

Wysokość materaca 15cm.

d) materac 120 cm x 200 cm

Wkład: Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony 	przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o zwiększonej sprężystości.

Tkanina: Wykonany z materiału obiciowego (2/3 polipropylen, 1/3 poliester) - pikowany dwustronnie antyalergiczną o watą 80 g/m².

Wysokość materaca 15cm

- Kuchnia zintegrowana.

Skład zestawu:

kuchenka, zlewozmywak, chłodziarko – zamrażarka, szaf

Płyta elektryczna Ilość pól: 2

- pole szybkogrzejne: Moc 1500 W; średnica 145 cm

- pole szybkogrzejne: Moc 2000 W; średnica 180 cm

Chłodziarko-zamrażarka – 140 l (17 l zamrażalnik)

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej w kolorze Inox

Szafka pod zlewozmywakiem w kolorze Inox

Wys. Urządzenia 86.3 cm

Szer. Urządzenia 100 cm

Głęb. Urządzenia 60 cm

Zdjęcie poglądowe:

- Okap kuchenny.

Dane techniczne:
- wydajność: 390 m3/h
- ilość stopni prędkości: 3
- moc silnika: 120W
- oświetlenie: 2x25W
- filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy
- wymiary: 50cm
- całkowity pobór mocy: 170W
- maksymalny poziom głośności: 50 dB
- sterowanie przyciskowe

Zdjęcie poglądowe: