Kosztorys Ofertowy

Na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej 
Przyborów – Głowaczowa km 0+000,00- 0+578,00

Gmina Czarna

| Lp. | Nr spec. tech. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,578 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| II. Roboty ziemne |
| 2 | SST D-02.00.00 D-02.01.01 | Wykonanie wykopu koparką 0.4 m³ w gruncie kat. III na odkład - odkopanie przew. energety. | m³ | 15,00 |  |  |
| 3 | SST D-02.01.01 | Założenie rury ochronnej osiowo z PE śr. 90 | m | 6,00 |  |  |
| 4 | SST D-02.01.01 | Zasypanie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi gr kat III | m³ | 15,00 |  |  |
| RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |
| III. Podbudowa |
| 5 | SST D-04.00.00 D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV, głębokość 4cm | m2 | 1803,5 |  |  |
| 6 | SST D-04.04.00 | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0÷63 z zagęszczeniem mechanicznym – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. | m2 | 1803,5 |  |  |
| RAZEM PODBUDOWA |  |
| IV. Nawierzchnia |
| 7 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm | m² | 1746,0 |  |  |
| RAZEM NAWIERZCHNIA |  |
| V. Roboty wykończeniowe |
| 8 | SST D-02.03.01 | Formowanie poboczy gr. 5cm z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 28,88 |  |  |
| RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| VI. Obsługa geodezyjna |
| 9 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,578 |  |  |
| RAZEM OBSŁUGA GEODEZYJNA |  |
|  |  | RAZEM poz. 1-9 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

Przedmiar robót

Na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej 
Przyborów – Głowaczowa km 0+000,00- 0+578,00

Gmina Czarna

| Lp. | Nr spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym km 0+000,00 – 0+578,00 | km | 0,578 |  |
| II. Roboty ziemne |
| 2 | SST D-02.00.00 D-02.01.01 | Wykonanie wykopu koparką 0.4 m³ w gruncie kat. III na odkład - odkopanie przew. energety. 10,0 x 1,0 x 0,5 x( 0,5 + 2,5) | m³ | 15,00 |  |
| 3 | SST D-02.01.01 | Założenie rury ochronnej osiowo z PE śr. 90 | m | 6,00 |  |
| 4 | SST D-02.01.01 | Zasypanie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi gr kat III 10,0 x 1,0 x 0,5 x( 0,5 + 2,5) | m³ | 15,00 |  |
| III. Podbudowa |
| 5 | SST D-04.00.00 D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV, głębokość 4cm (578,0-3,0)x3,1+2x10,5 | m2 | 1803,5 |  |
| 6 | SST D-04.04.00 | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0÷63 z zagęszczeniem mechanicznym – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. (578,0-3,0)x3,1+2x10,5 | m2 | 1803,5 |  |
| III. Nawierzchnia |
| 7 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm (578,0-3,0)x3,0+2x10,5 | m2 | 1746,0 |  |
| V. Roboty wykończeniowe |
| 8 | SST D-02.03.01 | Formowanie poboczy gr. 5cm z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym (2x0,5x(578,0-3,0-6,0)+2x0,5x8,5)x0,05 | m3 | 28,88 |  |
| VI. Obsługa geodezyjna |
| 9 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,578km | km | 0,578 |  |

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU |
| --- |
| W stanie istniejącym droga posiada jezdnie żwirową o szerokości 3.0 m w przekroju drogowym |
| W ramach przebudowy nie przewiduje się korekty szerokości drogi. |  |  |
| W ramach przebudowy przewidziano do wykonania: |  |  |  |  |
| - Wykonanie rury ochronnej na przewodach energetycznych |
| - Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej |
| - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm |
| - Wykonanie formowania poboczy |