# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych/SST/ SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego przy

budowie drogi w m RÓŻA/Gmina CZARNA/.

# 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

# Przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w  niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z wykonywaniem

koryta na całej szerokości jezdni do ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni określonej w przedmiarze

robót.

# 2.MATERIAŁY

Nie występują.

# 3.SPRZĘT i TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- koparka,równiarka

-walec wibracyjny,płyty/zagęszczarki wibracyjne

- samochody samowyładowcze do wywozu urobku

4.WYKONYWANIE ROBÓT

Do wykonywania koryta Wykonawca powinien przystąpić bezpośrednio przed wykonywaniem warstw

podbudowy.Wczaśniejsze przystąpienie do wykonywania i profilowania dna koryta z zagęszczeniem pod

łoża może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru/ tylko w korzystnych warun

kach atmosferycznych wykonywanym korycie nie może odbywać się ruch kołowy,niezwiązany

z robotami.

Przed przystąpieniem do robót korytowania należy wytyczyć i zastabilizowac palikami/szpilkami metal/

oś i krawędzie z możliwością naciągnięcia sznura lub linki.Po wytyczeniu przygotowanie do robót

zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru.Po akceptacji przez Inspektora można przystąpić do

zasadniczych robót.

Profilowanie podłoża winno być poprzedzone usunięciem zanieczyszczeń,potem należy sprawdzić czy

uzyskane rzędne dna odpowiadają projektowanym. Jeżeli występują lokalne zaniżenia poziomu podłoża

Wykonawca powinien podłoże spulchnić i uzupełnić gruntem do uzyskania wymaganych rzędnych

I zagęścić walcem. Roboty po zakończeniu zgłosić należy do odbioru Inspektorowi Nadzoru,po

akceptacji można przystąpić do dalszych robót.Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do uzyskania

wymaganego wskaźnika zagęszczenia/zgodnie z normą BN-77/8931-12/.Minimalne wartości wskaźnika

zagęszczenia /ruch lekki/ –górna warstwa o grub.20cm-1,00

„             -na głębokości 20-50cm od powierzchni podłoża 0,97

W przypadku,gdy podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badanie zageszczenia,sprawdzian przepro

wadzić należy metoda obciążeń płytą.Moduł odkształcenia pierwotny i wtórny należy określić wg

BN-64/8931-02.Relacja  wartości  modułu wtórnego do pierwotnego nie powinna być większa niż 2,2.

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy utrzymywać w stanie pozwalającym na konty

nuowanie prac przy wykonywaniu warstw nawierzchni,zapewniając aby podłoże nie poddawane

było nadmiernemu nawilgoceniu.Gdyby podłoże zostało nadmiernie nawilgocone należy je

naturalnie osuszyć.Nieprawidłowości i powstałe usterki Wykonawca usuwa na swój koszt.

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Częstotliwość i rodzaj pomiarów i badań dla koryta należy wykonywać:

> szerokość koryta                          10 razy na 1km

> równość podłoża/podłużna/         co 20mdla każdego pasa ruchu

> spadek poprzeczny                       min. 10 razy na 1km

> rzędne wysokości                          w przekrojach nie rzadziej niż co 50m

> zagęszczenie i wilgotność             nie rzadziej niż raz na 500m2

> szerokość koryta nie może różnić się od projektowanej o +10cm i -5cm

> nierówność podłużna nie może przekraczać 20mm/mierzona łatą 4-metrową/

> spadek podłużny –dopuszczalne odchyłki od projektu  +0,5%

Części koryta,wykazujące odchyłki od wymaganych wartości winny być poddane naprawie

W sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na koszt Wykonawcy.

6.OBMIAR ROBÓT i ODBIÓR ROBÓT

Jednostka obmiarowa jest  metr kwadratowy wykonanego i odebranego koryta.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem,SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gdy

wszystkie wyniki badań i pomiarów z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek dały pozytywne

wyniki.

7.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania metra kwadratowego koryta obejmuje:

>prace pomiarowe i przygotowawcze

>odspojenie gruntu z przerzutem i odwozem nadmiaru gruntu samochodami/z załadunkiem/na

wskazane miejsce odkładu

>profilowanie dna koryta

>zagęszczenie

>wymagane pomiary i badania zawarte w SST

8.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B_04481                               Grunty budowlane.Badania próbek gruntu.

PN-B-06714-17                          Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczanie wilgotności.

BN-64/8931-02	Drogi samochodowe.Oznaczanie modułu odkształcenia

Nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

BN-68/8931-04                          Drogi samochodowe.Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą .

BN-77/8931-12                           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Ogólne Specyfikacje Techniczne D-04.01.01 wyd.GDDP W-wa