SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH SZKOLNYCH DLA CELÓW REKRACYJNYCH

SPIS TREŚCI

I. DANE i WYMAGANIA OGÓLNE	4

1. Wstęp	5

2. Zakres stosowania	5

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	5

4.  Ogólne wymagania dotyczące robót	6

5.Materiały	6

6. Sprzęt	7

7. Transport	7

8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót	8

9. Kontrola jakości	8

10.  Obmiar robót	9

11. Odbiór robót	9

12. Płatność	11

13. Dokumenty odniesienia	11

II. BUDOWA TRAWIASTEGO BOISKA DLA PIŁKI NOZNEJ	12

1. Wstęp	12

2. Materiały	13

3. Sprzęt	13

4. Transport	13

5. Wykonanie robót	13

6. Kontrola jakości robót	15

7. Obmiar robót	15

8. Odbiór robót	15

9. Podstawa płatności	15

10. Uwagi szczegółowe	15

III. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ	16

1. Wstęp	16

2. Materiały	17

3. Sprzęt	17

4. Transport	17

5. Wykonanie robót	17

6. Kontrola jakości robót	18

7. Obmiar robót	18

8. Odbiór robót	19

9. Podstawa płatności	19

10. Uwagi szczegółowe	19

IV. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ	20

1. Wstęp	20

2. Materiały	21

3. Sprzęt	21

4. Transport	21

5. Wykonanie robót	21

6. Kontrola jakości robót	23

7. Obmiar robót	23

8. Odbiór robót	23

9. Podstawa płatności	23

10. Uwagi szczegółowe	23

VI. BUDOWA BOISKA DO TENISA	24

1. Wstęp	24

2. Materiały	25

3. Sprzęt	25

4. Transport	25

5. Wykonanie robót	25

6. Kontrola jakości robót	27

7. Obmiar robót	27

8. Odbiór robót	27

9. Podstawa płatności	27

10. Uwagi szczegółowe	27

VII. BUDOWA OGRODZENIA	28

1. Wstęp	28

2. Materiały	29

3. Sprzęt	29

4. Transport	29

5. Wykonanie robót	29

6. Kontrola jakości robót	30

7. Obmiar robót	30

8. Odbiór robót	30

9. Podstawa płatności	30

10. Uwagi szczegółowe	31

VIII. WYKONYWANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO	32

1. Wstęp	32

2. Materiały	33

3. Sprzęt	33

4. Transport	33

5. Wykonanie robót	33

6. Kontrola jakości robót	34

7. Obmiar robót	34

8. Odbiór robót	34

9. Podstawa płatności	34

10. Uwagi szczegółowe	34

### I. DANE i WYMAGANIA OGÓLNE

1. INWESTOR:

Urząd Gminy Czarna

39-215 Czarna,

ul. Dworcowa 6

2. ADRES BUDOWY:

Grabiny, działki o numerach ewidencyjnych: 267; 268/2; 268/1; 269/1; 269/2

3. ZAKRES PLANOWANEGO ZADANIA:

- Budowa trawiastego boiska dla piłki nożnej

- Budowa boiska dla piłki siatkowej

- Budowa boiska dla piłki koszykowej

- Budowa kortu tenisowego

- Budowa ogrodzeń, wraz z ogrodzeniem wysokim wokół kortu tenisowego

- Wykonaniu odwodnienia terenu

4. OPRACOWANIE:

mgr inż. Wojciech WOLAK

tel. 601 53 45 45

e-mail: wojciech.wolak@buduj.org

5. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z projektowanym zakresem robót:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH SZKOLNYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH

### 2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w dokumentacji projektowej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach i terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy na planie sytuacyjnym niezbędne instalacje i urządzenia. Wykonawca otrzyma dostęp do energii elektrycznej oraz wody.

- Zamawiający określi zasady wejść pracowników i pojazdów na teren placu budowy w celu realizacji zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów, ochronę własności publicznej i prywatnej

- Zamawiający wyznacza uprawnionego Inspektora Robót, który będzie go reprezentował.

- Wykonawca wyznacza uprawnionego kierownika budowy robót

### 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności i warunki techniczne umożliwiające wykonanie zleconego zakresu robót, ujętego w kosztorysie inwestorskim.

### 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie budowy, jakość robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodnie z przepisami Dz.U. nr.47/2003 poz.401 oraz użyte metody i ich zgodność z ekspertyzą i kosztorysem, specyfikacja techniczną jak również zawartą umową z Inwestorem. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmuje ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- Organizacji robót związanych z przyjętym zakresem

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Warunków bezpieczeństwa pracy

- Ochrony zaplecza dla potrzeb wykonawcy

- Warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na placu budowy i na włączeniu ruchu związanego z budową.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy związane z prowadzonymi robotami, ściśle je przestrzegać a w szczególności Dz.U. nr.47 , poz. 401.

### 5.Materiały

Do wykonania robót zastosowane będą materiały budowlane powszechnego stosowania i urządzenia, ujęte w dokumentacji technicznej, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej, służące jako dokument przetargowy, spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r nr.207,

- Poz. 2016, z późniejszymi zmianami.

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r. Nr.92 , poz.881/

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. z 2002 r. nr. 166, poz.1360 , z późniejszymi zmianami/

- Normy państwowe i świadectwa ITB dopuszczające dany materiał do stosowania

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały dostarczone na plac budowy przez Wykonawcę, a nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru, muszą być natychmiast usunięte z placu budowy. Zamianę i wykorzystanie innych materiałów może nastąpić tylko za zgodą Inwestora i inspektora nadzoru, niepogarszających parametrów technicznych ujętych w specyfikacji i przyjętej technologii jak również niewpływających na cenę zawartej umowy. Zastosowane i nieuzgodnione wbudowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. Wykonawca robót jest obowiązany do przechowywania dokumentów w taki sposób, aby zapewnić stały dostęp dla nadzoru w celu ich weryfikacji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscach udostępnionych przez Inwestora w sposób nienarażający materiały na zniszczenie lub uszkodzenia. Materiały składowane muszą umożliwiać dostęp dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli zgodności z dokumentacją i aprobatami technicznymi.

### 6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, który Wykonawca zechce zastosować niezgodny z przyjętą technologią, a równocześnie może spowodować wadliwe wykonawstwo, musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie, których został opracowany kosztorys inwestorski. Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi i sprzętu pod warunkiem nie pogorszenia jakości robót jak też zachowania technologii. Używany sprzęt a w szczególności maszyny, nie mogą wpływać ujemnie na ochronę środowiska.

### 7. Transport

Wszelkie materiały wykazane w nakładach rzeczowych i zastosowane do wykonania w/w zakresu należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym i kolejowym w opakowaniach fabrycznych, wiązkach, materiałów płynnych w pojemnikach szczelnie zamkniętych. Materiały powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych i Wykonawcy.

Transport na placu budowy, jego rodzaj jest ustalany z Inspektorem Nadzoru Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia na swój koszt, spowodowane jego pojazdami na drogach, po których przewozi materiały, oraz placu budowy.

### 8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, kosztorysem, warunkami technicznymi, zaleceniami i instrukcją producenta jak również poleceniami i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca każdorazowo przystępując do wykonania określonego zakresu robót jest zobowiązany do przestrzegania technologii robót, określającej przygotowanie i podstawy rozpoczęcia robót ujętych w katalogach norm kosztorysowych, instrukcji producenta, warunków technicznych wykonywania robót.

Podłoża (czynności przygotowawcze) muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone w dzienniku budowy.

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wykonaniu robót, a wykazane przez Inspektora Nadzoru będą usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę i na jego koszt.

### 9. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, które zostały zastosowane zgodnie z przyjętą technologią. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia zgodności materiałów odbieranych, atestami i znakiem kontroli producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu aprobaty wszelkich atestów i próbek w zakresie realizacji robót Wszystkie pomiary i badania muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o rodzaju, terminie przeprowadzanych czynności

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania własnych kontroli jakości materiałów jak również do pobierania próbek i badania materiałów w przypadku stwierdzenia i udokumentowania wątpliwości, co do stosowanych materiałów lub wyrobów, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonych badań.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w tych czynnościach. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, który powinien zawierać:

- plan realizacji zadania określający sposób wykonania robót i terminy

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz pracowników i ich kwalifikacje

- sposób dozoru i osoby odpowiedzialne za proces wykonawstwa

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

### 10.  Obmiar robót

Obmiar robót o ile przewiduje to zawarta umowa, będzie określać stan faktyczny niezbędny do rozliczenia lub określenia stanu zaawansowania robót.

Zasady obmiarów oraz założenia szczegółowe są zawarte w rozdziałach KNR na podstawie, których opracowano kosztorys inwestorski. Występujące jednostki miary to: m2, m3, kg, tona, litr, dcm3.

Zasadą odstępstwa jest umowa ryczałtowa, gdzie Inwestor może odstąpić od prowadzenia książki obmiarów, jeżeli tak ustalą strony.

### 11. Odbiór robót

11.1 Odbiór podłoża

Odbiór podłoża (czynności przygotowawcze) – dokonuje Inspektor nadzoru z Wykonawcą, zapisując zgodność wykonania lub wady do usunięcia w dzienniku budowy. W przypadku niezgodności z przyjętą technologią, normami państwowymi lub niezgodności z instrukcją producenta, wyznaczony zostaje termin na wykonanie zaleceń.

11.2. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą, potwierdzając poprawność wykonanych robót zapisem do dziennika budowy.

11.3 Odbiór robót końcowy

Z uwagi na specyfikę poszczególnych faz wykonywania robót, Inspektor nadzoru z Wykonawcą /kierownikiem budowy/ na jego zgłoszenie dokonuje odbioru wykonanego zakresu, w szczególności roboty zanikające, zapisując wyniki odbioru w dzienniku budowy, stwierdzając zgodność wykonania z przyjętą technologią, zasadami wiedzy i jakością.

Odbiór całkowity wykonanego zakresu następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę i zapisaniu w dzienniku budowy daty zakończenia zadania umownego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przez ustalenie daty odbioru końcowego.

Zakres zleconych i wykonanych robót zostaje przekazany Inwestorowi komisyjnie kosztorysie przeprowadzeniem próby generalnej kompletnej technologiczne. Wykonawca dostarcza Inwestorowi pełną dokumentację dotyczącą zakończenia budowy:

- atesty, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub urządzeń

- protokoły odbiorów częściowych,

- protokoły z odbioru robót zakrytych

- książkę obmiarów [o ile wymagana]

- kosztorys powykonawczy ze zmianami jeżeli takie wystąpiły

11.4 Odbiór pogwarancyjny

W ustalonym terminie określonym w umowie dokonuje się komisyjnie ocenę wykonanego zakresu robót, jego funkcjonowania i stwierdzenia prawidłowości działania instalacji i urządzeń jak również ewentualnych wad zaistniałych w trakcie użytkowania z określeniem tych wad i terminem usunięcia.

11.5 Roboty nieprzewidziane

W przypadku robót nieprzewidzianych w kosztorysie a wynikłych w trakcie prowadzonych robót, które zostały uznane za słuszne przez Inspektora Nadzoru rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego opartego na bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych „KNR”. Nośniki kosztorysu powykonawczego takie jak stawka roboczogodziny, koszty bezpośrednie, wszystkie koszty pośrednie, wielkość zysku muszą być nie większe niż nośniki kosztorysu przetargowego przedstawionego przez Wykonawcę przy składaniu oferty do niniejszych robót.

### 12. Płatność

Rozliczenia finansowe za wykonane prace mogą być następujące:

- Płatność po wykonaniu planowanego zakresu ujętego w kosztorysie inwestorskim i odebraniu robót zgodnie z punktu 8 specyfikacji przez inspektora nadzoru /komisja/ jak również warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania.

- Umowa z Wykonawcą może dopuszczać formę częściowej zapłaty za wykonany, ustalony zakres robót, spełniający warunki niniejszej specyfikacji, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Inne formy płatności ustalone w umowie.

### 13. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany

- Kosztorys Inwestorski

- Normy wyszczególnione w opisach specyfikacji oraz normy katalogowe

- Instrukcje i zalecenia technologiczne producenta

- Aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity – Dz .U. z 2003 r.

- NR.207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. nr.19.poz. 177

- Ustawa z dnia 24 08.1991 – o ochronie przeciwpożarowej. – Dz.U. nr 147 z 2002 r., poz.1229

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych zakresem umownym.

- Przepisy BHP na budowie

- Przepisy podane w ptk. 5.1

- Odniesienia przepisów ujętych w specyfikacji.

### II. BUDOWA TRAWIASTEGO BOISKA DLA PIŁKI NOZNEJ

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na budowie trawiastego boiska dla piłki nożnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie boiska do gry w piłkę nożną.

W zakres tych robót wchodzą:

- Usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 52cm

- Ułożenie drenażu ø60 w gruncie rodzimym

- Wyprofilowanie koryta ze spadkiem 1% w kierunku sączków drenarskich

- Ułożenie żwiru sortowanego o grubości 25cm

- Ułożenie siatki PVC na warstwie żwiru

- Zasypanie ziemią urodzajną o grubości warstwy 30cm

- Zasianie trawy Wembley

- Zamocowanie bramek do gry

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

- Rurki drenarskie ø60

- Żwir sortowany – frakcja żwiru powinna zawierać się w zakresie ø20-60 mm

- Siatka PCV o wielkości oczka nie większym niż ø20mm

- Bramki aluminiowe do gry o wymiarach 7,32x2,44m z siatką oraz elementami do naprężania i mocowania siatki

### 3. Sprzęt

Do wykonania wykopów może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Profilowanie koryta

Przed profilowaniem koryta podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. W przypadku wykonania koryta o głębokości większej niż przewidziano w projekcie należy uzupełnić ziemia rodzimą a następnie ją zagęścić. Do profilowania podłoża zaleca się stosowania równiarki.

5.2.2 Wykonanie warstwy ze żwiru o frakcji ø20-60mm

W trakcie wykonywania podsypki żwirowej należy ją zagęszczać warstwami, co 5cm za pomocą zagęszczarki płytowej.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje do wykonywania następnych warstw to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem poprzez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Warstwa ziemi urodzajnej – humusu

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) powinna być oddzielona od warstwy żwiru siatka PVC o maksymalnym oku 20mm. Górna warstwę humusu należy obsiać trawą Wembley a następnie zwalcować.

5.2.4 Bramki do gry

Zamocować bramki do gry w sposób trwały niepowodujący przewracania się.

### 6. Kontrola jakości robót

Wszystkie etapy robót powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### III. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na budowie boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach 10m x 19m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową.

W zakres tych robót wchodzą:

- Usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 22,5cm

- Ułożenie drenażu ø60 w gruncie rodzimym

- Wyprofilowanie koryta ze spadkiem 1% w kierunku sączków drenarskich

- Zabetonowaniu gniazd (tulei) do słupków i stojaków

- Ułożenie żwiru sortowanego o grubości 15cm

- Położenie asfaltobetonu: warstwa wiążąca 40mm, warstwa ścieralna 25mm

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

Rurki drenarskie Ø60

Żwir sortowany – frakcja żwiru powinna zawierać się w zakresie Ø20-60 mm.

Warstwa asfaltobetonu: warstwa wiążąca 40mm, warstwa ścieralna 10mm

Aluminiowe tuleje na słupki

Słupki stalowe z profilów stalowych ocynkowanych z płynna regulacją naciągu siatki (do uzgodnienia z Inwestorem)

Siatka siatkarska

### 3. Sprzęt

Do wykonania wykopów może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Profilowanie koryta

Przed profilowaniem koryta podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. W przypadku wykonania koryta o głębokości większej niż przewidziano w projekcie należy uzupełnić ziemia rodzimą a następnie ją zagęścić. Do profilowania podłoża zaleca się stosowania równiarki.

5.2.2 Wykonanie warstwy ze żwiru o frakcji ø20-60mm

W trakcie wykonywania podsypki żwirowej należy ją zagęszczać warstwami, co 5cm za pomocą zagęszczarki płytowej.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje do wykonywania następnych warstw to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem poprzez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Warstwa asfaltobetonu

Nawierzchnie powinny spełniać wymogi wytrzymałościowe jak dla parkingu dla samochodów osobowych tzn., co najmniej 80kN na oś.(Dz. U. Nr 43. poz. 430 §151). Beton asfaltowy powinien spełniać następujące stałe materiałowe:

| Rodzaj mieszanki | Zima | Wiosna, jesień | Lato |
| --- | --- | --- | --- |
| – | Moduł spręż. E(MPa) | Wsp. Poissona ν | Moduł sprężystości E(MPa) | Wsp. Poissona ν | Moduł sprężystości E(MPa) | Wsp. Poissona ν |
| Beton asfaltowy warstwy ścieralnej | 19 300 | 0,25 | 10 300 | 0,30 | 2 800 | 0,40 |
| Beton asfaltowy warstwy wiążącej | 18 800 | 0,25 | 10 100 | 0,30 | 3 000 | 0,40 |

### 6. Kontrola jakości robót

Wszystkie etapy robót powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### IV. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na budowie asfaltowego boiska do gry w piłkę koszykową. Boisko o wymiarach 15mx27m

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie boiska do gry w piłkę koszykową.

W zakres tych robót wchodzą:

- Usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 22,5cm

- Ułożenie drenażu ø60 w gruncie rodzimym

- Wyprofilowanie koryta ze spadkiem 1% w kierunku sączków drenarskich

- Zabetonowaniu gniazd (tulei) do stojaków

- Ułożenie żwiru sortowanego o grubości 15cm

- Położenie asfaltobetonu: warstwa wiążąca 40mm, warstwa ścieralna 25mm

- Zamontowanie stojaków z tablicą do gry

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

Rurki drenarskie Ø60

Żwir sortowany – frakcja żwiru powinna zawierać się w zakresie Ø20-60 mm.

Warstwa asfaltobetonu: warstwa wiążąca 40mm, warstwa ścieralna 10mm

Aluminiowe tuleje do mocowania stojaków tablic do gry

Stojaki wykonane z rur nie mniejszych niż 133x4 o wysięgu 1,6m

Tablice ze sklejki wodoodpornej laminowanej lub z włókna epoksydowego (do uzgodnienia z Inwestorem) o wymiarach 90x120

### 3. Sprzęt

Do wykonania wykopów może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Profilowanie koryta

Przed profilowaniem koryta podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. W przypadku wykonania koryta o głębokości większej niż przewidziano w projekcie należy uzupełnić ziemia rodzimą a następnie ją zagęścić. Do profilowania podłoża zaleca się stosowania równiarki.

5.2.2 Wykonanie warstwy ze żwiru o frakcji ø20-60mm

W trakcie wykonywania podsypki żwirowej należy ją zagęszczać warstwami, co 5cm za pomocą zagęszczarki płytowej.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje do wykonywania następnych warstw to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem poprzez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Warstwa asfaltobetonu

Nawierzchnie powinny spełniać wymogi wytrzymałościowe jak dla parkingu dla samochodów osobowych tzn., co najmniej 80kN na oś.(Dz. U. Nr 43. poz. 430 §151). Beton asfaltowy powinien spełniać następujące stałe materiałowe:

| Rodzaj mieszanki | Zima | Wiosna, jesień | Lato |
| --- | --- | --- | --- |
| – | Moduł spręż. E(MPa) | Wsp. Poissona ν | Moduł sprężystości E(MPa) | Wsp. Poissona ν | Moduł sprężystości E(MPa) | Wsp. Poissona ν |
| Beton asfaltowy warstwy ścieralnej | 19 300 | 0,25 | 10 300 | 0,30 | 2 800 | 0,40 |
| Beton asfaltowy warstwy wiążącej | 18 800 | 0,25 | 10 100 | 0,30 | 3 000 | 0,40 |

5.2.5 Tuleje na słupki

Należy zabetonować w gruncie w taki sposób, aby umieszczenie w nich słupki znajdowały się w pionie.

5.2.6 Słupki

Słupki powinny być w pionie

### 6. Kontrola jakości robót

Wszystkie etapy robót powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### VI. BUDOWA BOISKA DO TENISA

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na budowie asfaltowego boiska do gry w tenisa. Boisko o wymiarach 23,77m x 8,23m

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie boiska do gry w tenisa.

W zakres tych robót wchodzą:

- Usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 22,5cm

- Ułożenie drenażu ø60 w gruncie rodzimym

- Wyprofilowanie koryta ze spadkiem 1% w kierunku sączków drenarskich

- Zabetonowaniu gniazd (tulei) do stojaków

- Ułożenie żwiru sortowanego o grubości 15cm

- Położenie asfaltobetonu: warstwa wiążąca 40mm, warstwa ścieralna 25mm

- Zamontowanie stojaków z tablicą do gry

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

Rurki drenarskie Ø60

Żwir sortowany – frakcja żwiru powinna zawierać się w zakresie ø20-60 mm.

Warstwa asfaltobetonu: warstwa wiążąca 40mm, warstwa ścieralna 10mm

Aluminiowe tuleje do mocowania stojaków tablic do gry

Słupki ocynkowane z rury ø159x8 lub większej

Siatka mocowana na lince ø8mm

### 3. Sprzęt

Do wykonania wykopów może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Profilowanie koryta

Przed profilowaniem koryta podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. W przypadku wykonania koryta o głębokości większej niż przewidziano w projekcie należy uzupełnić ziemia rodzimą a następnie ją zagęścić. Do profilowania podłoża zaleca się stosowania równiarki.

5.2.2 Wykonanie warstwy ze żwiru o frakcji ø20-60mm

W trakcie wykonywania podsypki żwirowej należy ją zagęszczać warstwami, co 5cm za pomocą zagęszczarki płytowej.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje do wykonywania następnych warstw to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem poprzez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Warstwa asfaltobetonu

Nawierzchnie powinny spełniać wymogi wytrzymałościowe jak dla parkingu dla samochodów osobowych tzn., co najmniej 80kN na oś.(Dz. U. Nr 43. poz. 430 §151). Beton asfaltowy powinien spełniać następujące stałe materiałowe:

| Rodzaj mieszanki | Zima | Wiosna, jesień | Lato |
| --- | --- | --- | --- |
| – | Moduł spręż. E(MPa) | Wsp. Poissona ν | Moduł sprężystości E(MPa) | Wsp. Poissona ν | Moduł sprężystości E(MPa) | Wsp. Poissona ν |
| Beton asfaltowy warstwy ścieralnej | 19 300 | 0,25 | 10 300 | 0,30 | 2 800 | 0,40 |
| Beton asfaltowy warstwy wiążącej | 18 800 | 0,25 | 10 100 | 0,30 | 3 000 | 0,40 |

5.2.5 Tuleje na słupki

Należy zabetonować w gruncie w taki sposób, aby umieszczenie w nich słupki znajdowały się w pionie.

5.2.6 Słupki

Słupki powinny być w pionie

### 6. Kontrola jakości robót

Wszystkie etapy robót powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### VII. BUDOWA OGRODZENIA

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzenia wokół obiektów sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie boiska do gry w tenisa.

W zakres tych robót wchodzą:

- Wykopanie dołów fundamentowych

- Ustawienie i wyregulowanie słupków stalowych

- Zabetonowanie słupków na głębokość -100cm poniżej poziomu terenu

- Przeciągnięcie prętów stalowych powlekanych

- Założenie siatki ogrodzeniowej powlekanej

- Naciągnięcie i wyregulowanie siatki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

Słupki stalowe ocynkowane ø100mm o długości 5,5m

Kapturki zabezpieczające przed wlewaniem się wody deszczowej

Pręty stalowe powlekane

Siatka stalowa powlekana o wysokości 4m

Beton B15

### 3. Sprzęt

Do wykonania wykopów może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- Doły fundamentowe zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Wykonywanie dołów fundamentowych

Doły fundamentowe wykonać na głębokość 100cm – wymiarach 50x50cm w odstępach 260cm

5.2.2 Zabetonowanie słupków

Słupki zabetonować w pozycji pionowej. Założyć kapturki lub wykonać zabezpieczenie przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza słupków.

5.2.3 Założenie prętów i siatki.

Po utwardzeniu betonu przeciągnąć pręty i założyć siatkę. Naciągnąć za pomocą śrub rzymskich.

### 6. Kontrola jakości robót

Wszystkie etapy robót powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### VIII. WYKONYWANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu odwodnienia terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie boiska do gry w tenisa.

W zakres tych robót wchodzą:

- Wykopanie wykopów liniowych

- Położenie rurek drenażowych ø60

- Wykonanie studzienki kanalizacyjnej ø1000

- Połączenie studzienek rurą ø200 o spadku 0,6% do istniejących studzienek

- Połączenie do istniejącej studzienki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

Studzienka ø1000

Rury drenażowe ø60 PCV

Kanalizacyjne ø200 PCV

### 3. Sprzęt

Do wykonania wykopów może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Wykonywanie wykopów liniowych

Wykopy wykonywać z zachowaniem spadków. Ewentualne nieczystości usunąć.

### 6. Kontrola jakości robót

Wszystkie etapy robót powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.