SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZESPÓŁ SZKOŁ W CZARNEJ – REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ I POKRYCIA DACHOWEGO

SPIS TREŚCI

I. DANE i WYMAGANIA OGÓLNE	5

1. Wstęp	7

2. Zakres stosowania	7

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	7

4.  Ogólne wymagania dotyczące robót	8

5.Materiały	8

6. Sprzęt	9

7. Transport	9

8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót	10

9. Kontrola jakości	10

10.  Obmiar robót	11

11. Odbiór robót	11

12. Płatność	13

13. Dokumenty odniesienia	13

II. ROZBIÓRKA POKRYCIA I ŁACENIA DACHU	14

1. Wstęp	14

2. Materiały	15

3. Sprzęt	15

4. Transport	15

5. Wykonanie robót	15

6. Kontrola jakości robót	16

7. Obmiar robót	16

8. Odbiór robót	16

9. Podstawa płatności	16

10. Uwagi szczegółowe	16

III. ŁACENIE WIĘŹBY DACHU	17

1. Wstęp	17

2. Materiały	17

3. Sprzęt	20

4. Transport	20

5. Wykonanie robót	20

6. Kontrola jakości robót	21

7. Obmiar robót	21

8. Odbiór robót	21

9. Uwagi szczegółowe	22

10. Podstawa płatności	22

11. Przepisy związane	22

IV. WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ	23

1. Wstęp	23

2. Materiały	24

3. Sprzęt	25

4. Transport, składowanie	25

5. Warunki wykonania robót	25

6. Kontrola jakości robót	26

7. Obmiar robót	26

8. Odbiór robót	26

9. Uwagi szczegółowe	26

10. Podstawa płatności	27

11. Przepisy związane	27

V. ROBOTY POKRYWCZE	28

1. Wstęp	28

2. Materiały	29

3. Sprzęt	29

4. Transport, składowanie	29

5. Wykonanie robót	30

6. Kontrola jakości	32

7. Obmiar robót	32

8. Odbiór robót	33

9. Podstawa płatności	34

10. Przepisy związane	34

### I. DANE i WYMAGANIA OGÓLNE

1. INWESTOR :

Urząd Gminy Czarna

39-215 Czarna,

ul. Dworcowa 7

2. ADRES BUDOWY :

Zespół Szkół w Czarnej

39-215 Czarna, ul. Konarskiego 23

3. ZAKRES PLANOWANEGO ZADANIA :

- Wymiana konstrukcji dachowej do  30% wg zaleceń Inspektora Nadzoru

- Wymiana łacenia

- Wykonanie przełożenia pokrycia dachu krytego dachówką Marsylką

- Wymiana rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich

- Wymiana instalacji odgromowej dachu

4. OPRACOWANIE :

mgr inż. Wojciech WOLAK

tel. 601 53 45 45

e-mail: wojciech.wolak@buduj.org

5. SPIS TREŚCI:

5.1 Wymagania ogólne

5.2. Roboty rozbiórkowe

5.3. Roboty ciesielskie

5.4. Roboty pokrywcze i blacharskie

5.5 Roboty instalacyjne

5.6 Roboty porządkowe

6. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

2 MATERIAŁY

3 SPRZĘT

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBÓT

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7 OBMIAR ROBÓT

8 ODBIÓR ROBÓT

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z projektowanym zakresem remontu:

Przełożenie pokrycia dachu krytego dachówką karpiówką, wymiana łacenia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej dachu Zespołu Szkół w Czarnej ujętych w kosztorysie Inwestorskim.

### 2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w dokumentacji projektowej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach i terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy na planie sytuacyjnym niezbędne instalacje 
i urządzenia. Wykonawca otrzyma dostęp do energii elektrycznej oraz wody.

- Zamawiający określi zasady wejść pracowników i pojazdów na teren placu budowy 
w celu realizacji zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów, ochronę własności publicznej i prywatnej

- Zamawiający wyznacza uprawnionego Inspektora Robót, który będzie go reprezentował.

- Wykonawca wyznacza uprawnionego kierownika budowy robót

### 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności i warunki techniczne umożliwiające wykonanie zleconego zakresu robót, ujętego w kosztorysie inwestorskim.

### 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie budowy, jakość robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodnie z przepisami Dz.U. nr.47/2003 poz.401 oraz użyte metody i ich zgodność z ekspertyzą i kosztorysem, specyfikacja techniczną jak również zawartą umową z Inwestorem. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmuje ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- Organizacji robót związanych z przyjętym zakresem

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Warunków bezpieczeństwa pracy

- Ochrony zaplecza dla potrzeb wykonawcy

- Warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na placu budowy i na włączeniu ruchu związanego z budową.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy związane 
z prowadzonymi robotami, ściśle je przestrzegać a w szczególności Dz.U. nr.47 , poz. 401.

### 5.Materiały

5.1 Wymagania ogólne

Do wykonania robót zastosowane będą materiały budowlane powszechnego stosowania 
i urządzenia, ujęte w dokumentacji technicznej, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej, służące jako dokument przetargowy, spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r Nr 207, oz. 2016, z późniejszymi zmianam/.

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r. Nr 92 , poz.881/

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 , z późniejszymi zmianami/

- Normy państwowe i świadectwa ITB dopuszczające dany materiał do stosowania

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały dostarczone na plac budowy przez Wykonawcę, a nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru, muszą być natychmiast usunięte z placu budowy. Zamianę 
i wykorzystanie innych materiałów może nastąpić tylko za zgodą Inwestora i inspektora nadzoru, nie pogarszających parametrów technicznych ujętych w specyfikacji i przyjętej technologii jak również nie wpływających na cenę zawartej umowy. Zastosowane i nie uzgodnione wbudowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. Wykonawca robót jest obowiązany do przechowywania dokumentów w taki sposób, aby zapewnić stały dostęp dla nadzoru w celu ich weryfikacji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscach udostępnionych przez Inwestora w sposób nienarażający materiały na zniszczenie lub uszkodzenia. Materiały składowane muszą umożliwiać dostęp dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli zgodności 
z dokumentacją i aprobatami technicznymi.

### 6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, który Wykonawca zechce zastosować niezgodny z przyjętą technologią, a równocześnie może spowodować wadliwe wykonawstwo, musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie, których został opracowany kosztorys inwestorski. Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi i sprzętu pod warunkiem nie pogorszenia jakości robót jak też zachowania technologii. Używany sprzęt a w szczególności maszyny, nie mogą wpływać ujemnie na ochronę środowiska.

### 7. Transport

Wszelkie materiały wykazane w nakładach rzeczowych i zastosowane do wykonania w/w zakresu należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie drogowym i kolejowym w opakowaniach fabrycznych, wiązkach, materiałów płynnych w pojemnikach szczelnie zamkniętych. Materiały powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych i Wykonawcy.

Transport na placu budowy, jego rodzaj jest ustalany z Inspektorem Nadzoru Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia na swój koszt, spowodowane jego pojazdami na drogach, po których przewozi materiały, oraz placu budowy.

### 8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, kosztorysem, warunkami technicznymi, zaleceniami i instrukcją producenta jak również poleceniami 
i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca każdorazowo przystępując do wykonania określonego zakresu robót jest zobowiązany do przestrzegania technologii robót, określającej przygotowanie i podstawy rozpoczęcia robót ujętych w katalogach norm kosztorysowych, instrukcji producenta, warunków technicznych wykonywania robót.

Podłoża (czynności przygotowawcze) muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru 
i potwierdzone w dzienniku budowy.

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wykonaniu robót, a wykazane przez Inspektora Nadzoru będą usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę i na jego koszt.

### 9. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, które zostały zastosowane zgodnie z przyjętą technologią. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia zgodności materiałów odbieranych, atestami i znakiem kontroli producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu aprobaty wszelkich atestów i próbek w zakresie realizacji robót Wszystkie pomiary i badania muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o rodzaju, terminie przeprowadzanych czynności

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania własnych kontroli jakości materiałów jak również do pobierania próbek i badania materiałów w przypadku stwierdzenia i udokumentowania wątpliwości, co do stosowanych materiałów lub wyrobów, 
a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonych badań.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w tych czynnościach. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, który powinien zawierać:

- plan realizacji zadania określający sposób wykonania robót i terminy

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz pracowników i ich kwalifikacje

- sposób dozoru i osoby odpowiedzialne za proces wykonawstwa

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

### 10.  Obmiar robót

Obmiar robót o ile przewiduje to zawarta umowa, będzie określać stan faktyczny niezbędny do rozliczenia lub określenia stanu zaawansowania robót.

Zasady obmiarów oraz założenia szczegółowe są zawarte w rozdziałach KNR na podstawie, których opracowano kosztorys inwestorski. Występujące jednostki miary to: m2, m3, kg, tona, litr, dcm3.

### 11. Odbiór robót

11.1 Odbiór podłoża

Odbiór podłoża (czynności przygotowawcze) –dokonuje Inspektor nadzoru z Wykonawcą, zapisując zgodność wykonania lub wady do usunięcia w dzienniku budowy. W przypadku niezgodności z przyjętą technologią, normami państwowymi lub niezgodności z instrukcją producenta, wyznaczony zostaje termin na wykonanie zaleceń.

11.2. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą, potwierdzając poprawność wykonanych robót.

11.3 Odbiór robót końcowy

Z uwagi na specyfikę poszczególnych faz wykonywania robót, Inspektor nadzoru 
z Wykonawcą / kierownikiem budowy/ na jego zgłoszenie dokonuje odbioru wykonanego zakresu, w szczególności roboty zanikające, zapisując wyniki odbioru w dzienniku budowy, stwierdzając zgodność wykonania z przyjętą technologią, zasadami wiedzy 
i jakością.

Odbiór całkowity wykonanego zakresu następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
i zapisaniu w dzienniku budowy daty zakończenia zadania umownego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przez ustalenie daty odbioru końcowego.

Zakres zleconych i wykonanych robót zostaje przekazany Inwestorowi komisyjnie kosztorysie przeprowadzeniem próby generalnej kompletnej technologiczne. Wykonawca dostarcza Inwestorowi pełną dokumentację dotyczącą zakończenia budowy:

- atesty, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub urządzeń

- protokoły odbiorów częściowych,

- protokoły z odbioru robót zakrytych

- książkę obmiarów

- kosztorys powykonawczy z ewentualnymi zmianami

11.4 Odbiór pogwarancyjny

W ustalonym terminie określonym w umowie dokonuje się komisyjnie ocenę wykonanego zakresu robót, jego funkcjonowania i stwierdzenia prawidłowości działania instalacji 
i urządzeń jak również ewentualnych wad zaistniałych w trakcie użytkowania z określeniem tych wad i terminem usunięcia.

11.5 Roboty nieprzewidziane

W przypadku robót nieprzewidzianych w kosztorysie a wynikłych w trakcie prowadzonych robót, które zostały uznane za słuszne przez Inspektora Nadzoru rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego opartego na bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych „KNR”. Nośniki kosztorysu powykonawczego takie jak stawka roboczogodziny, koszty bezpośrednie, wszystkie koszty pośrednie, wielkość zysku muszą być nie większe niż nośniki kosztorysu przetargowego przedstawionego przez Wykonawcę przy składaniu oferty do niniejszych robót.

### 12. Płatność

Rozliczenia finansowe za wykonane prace mogą być następujące:

- Płatność po wykonaniu planowanego zakresu ujętego w kosztorysie inwestorskim 
i odebraniu robót zgodnie z punktu 8 specyfikacji przez inspektora nadzoru /komisja/ jak również warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania.

- Umowa z Wykonawcą może dopuszczać formę częściowej zapłaty za wykonany, ustalony zakres robót, spełniający warunki niniejszej specyfikacji, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Inne formy płatności ustalone w umowie.

### 13. Dokumenty odniesienia

- Kosztorys Inwestorski

- Normy wyszczególnione w opisach specyfikacji oraz normy katalogowe

- Instrukcje i zalecenia technologiczne producenta

- Aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity – Dz .U. z 2003 r.

- NR.207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. nr.19.poz. 177

- Ustawa z dnia 24 08.1991 – o ochronie przeciwpożarowej. – Dz.U. nr 147 z 2002 r., poz.1229

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych zakresem umownym.

- Przepisy BHP na budowie

- Przepisy podane w ptk. 5.1

- Odniesienia przepisów ujętych w specyfikacji.

### II. ROZBIÓRKA POKRYCIA I ŁACENIA DACHU

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych objętych zakresem kosztorysu inwestorskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek.

W zakres tych robót wchodzą:

- Rozbiórka pokrycia

- Rozbiórka łacenia dachu w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

- Demontaż opierzeń, rur, rynien spustowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST
 i poleceniami Inspektora Nadzoru

### 2. Materiały

Dla robót wg 1.3 materiały nie występują.

### 3. Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

### 4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

### 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5.2.2 Łacenie

Łacenie więźby rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

5.2.3 Roboty demontażowe

Demontaż rur, rynien, opierzeń rozbierać ręcznie

### 6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: m2, mb

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte zakresem umowy, podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

### 10. Uwagi szczegółowe

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### III. ŁACENIE WIĘŹBY DACHU

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru łacenia więźby dachu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót wymienionych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie i montaż łat dachowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z warunkami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

### 2. Materiały

2.1. Drewno

Drewno konstrukcyjne dostarczone na budowę winno posiadać deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w Polskiej Normie. Deklaracja, wystawione przez producenta, winna zapewniać o spełnieniu przez tarcicę wymogów, stawianych tarcicy sortowanej wizualnie, według normy PN-82/D-94021 6 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. Ponadto deklaracja zgodności winna określać producenta, identyfikować wyrób, a także zawierać aktualny symbol dla tarcicy konstrukcyjnej wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 6 20.10.10-45.50. Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm państwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego jak dla drzewa klasy C24

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady | C24 |
| --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju | 1/4 do 1/3 |
| Skręt włókien | do 10% |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe | 1/2 1/1 |
| Zgnilizna | niedopuszczalna |
| Chodniki owadzie | niedopuszczalne |
| Szerokość słojów | 6 mm |
| Oblina | dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ szerokości lub długości |
| Krzywizna podłużna płaszczyzn | 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 mm |
| Krzywizna podłużna boków | 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm |
| Wichrowatość | 6% szerokości |
| Krzywizna poprzeczna | 4% szerokości |
| Rysy, falistość rzazu | dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu |
| Nierówność płaszczyzn | płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. |
| Nieprostopadłość | niedopuszczalna. |

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

| Wilgotność dla konstrukcji na wolnym powietrzu | 23% |
| --- | --- |
| Wilgotność dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem | 20%. |

2.1..4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

| Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: |
| --- |
| dla łat o grubości do 50 mm: | – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości |
| dla łat o grubości powyżej 50 mm: | – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości |

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.2.3. Składowanie materiałów

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.2.4 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.2.5 Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów (elementów) z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

### 3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać odpowiedniego stosownie do wymogów

BHP sprzętu.

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją.

### 4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dostosowanymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

### 5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne:

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST .

5.2 Roboty należy prowadzić zgodnie z wiedzą techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji, zgodnie z wymogami BHP i zasadą sztuki budowlanej

5.3 Łacenie połaci dachowych

Łaty powinny być przybite równolegle do linii okapu za pomocą ocynkowanych gwoździ.

Pierwszą łatę, 15 mm wyższą niż pozostałe, umieszczamy w linii okapu, środek drugiej łaty w odległości około 290 mm od linii okapu (brzegu pierwszej łaty). Następne łaty umieszcza się z osiowym rozstawem 360 mm.

### 6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi oraz zapisem do dziennika budowy.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

– ilość m3 wykonanej konstrukcji.

– powierzchnia wykonana w m2.

### 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### 10. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

### 11. Przepisy związane

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych

### IV. WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany konstrukcji dachowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wymiany uszkodzonej drewnianej konstrukcji dachowej około 30%:

- wymiana krokwi,

- wymiana płatwi

- wymiana słupów

- wymiana murat

- wymiana zastrzałów

- wymiana kleszczy

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

### 2. Materiały

2.1 Drewno na więźbę dachową

Drewno konstrukcyjne dostarczone na budowę winno posiadać deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w Polskiej Normie. Deklaracja, wystawione przez producenta, winna zapewniać o spełnieniu przez tarcicę wymogów, stawianych tarcicy sortowanej wizualnie.

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN

338:1999, PN-B-03150.

Drewno konstrukcyjne – klasa wytrzymałości:

- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C30

- wilgotność 12% - 18%

- gęstość średnia 420 kg/m3

2.2. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.2 Łączniki

Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002. Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144,

podkładki pod śruby, wkręty do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym.

2.3 Środki do ochrony drewna

FOBOS M-4 – impregnat lub inny równoważny – klasa zabezpieczenia – niezapalne 
i nierozprzestrzeniające ognia NRO środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających go przed wysypywaniem 
i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do każdego opakowania powinna być dołączona:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat

- zgodności),

- masa netto,

- data produkcji, termin przydatności,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach.

Zużycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 g soli/1m2

### 3. Sprzęt

Roboty wykonać ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu

### 4. Transport, składowanie

Materiały i elementy mogą być przewożone dostosowanymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

### 5. Warunki wykonania robót

Roboty związane z impregnacją – zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez kąpiel „zimną” w 30 % roztworze środka o temperaturze 20ºC. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania środka FOBOS M-4 podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcję) powinien dostarczyć producent.

Roboty wykonania i montażu konstrukcji drewnianej więźby należy prowadzić 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje 
i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącym stanem konstrukcji.

### 6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  z wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- ilość m3 wykonanej konstrukcji.

- powierzchnia wykonana w m2.

### 8. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 6. Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

### 9. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

### 10. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

### 11. Przepisy związane

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

### V. ROBOTY POKRYWCZE

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:

- Wykonanie pokrycia dachu dachówką standardową – kolor miedziany (angebowana), która wymaga łacenia o rozstawie 32cm

- Obróbki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

- Instalacja odgromowa dachu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

### 2. Materiały

2.1 Wykonawca przedstawi rodzaj dachówki ceramicznej, która podlega akceptacji Zamawiającemu. Dachówka powinna być przystosowana do rozstawu łat wielkości 32cm

2.2. Dachówka ceramiczna i gąsiory

Dachówka powinna odpowiadać normom PN-B-12020

Gąsiory powinny odpowiadać normom BN-67/6741-12

2.3 Łączniki

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

Drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być miękki, ocynkowany, o średnicy 1,0 – 1,6 mm według PN-67/M-80026

2.4. Blacha stalowa ocynkowana lub ocynkowana i powlekana o grubości minimum 0,55mm. Blachy w/g normy PN-EN 988.

2.5. Pręt stalowy ocynkowane fi 8 mm

2.6. Wsporniki do mocowania instalacji odgromowej na dachówce i gąsiorach

### 3. Sprzęt

Roboty wykonać ręcznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu

### 4. Transport, składowanie

Arkusze przewożone na samochodach dostosowanych do długości blach, pozostałe materiały dostosowanymi samochodami dostawczymi. Blachy należy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych 
i składowanych blach. W pomieszczeniach, w których przechowuje się blachę temperatura nie może być niższa niż 0oC. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami chemicznymi.

Składowanie:

Blachy należy umieścić no podpórkach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. Dopuszcza się składowanie najwyżej czterech opakowań jedno na drugim, ułożonych pod kątem, przy którym następuje odprowadzenie wody. Zaleca się przechowywanie 
w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, ługu, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania blach bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeżeli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, blachy należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. "białej rdzy", a także utratę gwarancji. Dachówka dostarczona na paletach zgodnie z normą producenta ustawiana na równym utwardzonym podłożu.

### 5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne:

5.2. Krycie dachówką ceramiczną

a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C,

b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,

c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 
1 m i 30 mm na całej długości rzędu,

d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat,

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3. Gąsiory układamy na kalenicy i narożach mocując drutem do gwoździ przybitych 
w kalenicy. Drut powinien być przewleczony przez otwory w gąsiorach i zakończony węzłem. Od strony zewnętrznej gąsiory powinne być w stykach dokładnie wyspoinowane.

5.4 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie 
z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6. Rury spustowe – z blachy jw.

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

5.7. Instalację odgromową wykonać zgodnie:

PN-IEC 61024-01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

### 6. Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

### 7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

– m2 pokrytej powierzchni,

– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

### 8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża (deskowania i łat),

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem odbioru robót

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz pokrycia,

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.4 Instalacja odgromowa po spięciu całości podlega konieczności wykonania pomiarów
 i przedłożenia ich wyników Inwestorowi.

### 9. Podstawa płatności

Ustalenia zawarte w umowie określające sposób i terminy płatności uwzględniające:

- pokrycie dachówką – m2 powierzchni zgodne z kalkulacją

- rozbiórka istniejącej dachówki – m2 powierzchni

- przygotowanie i segregacja do ponownego wbudowania po zakwalifikowaniu

- pokrycie całości dachu – m2 powierzchni

Obróbki blacharskie. „m” obróbki wg ceny jednostkowej, zgodnej z KNR

– przygotowanie,

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe „m” rynien wg ceny, zgodnej z KNR i kalkulacją

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

Instalacja odgromowa – zgodnie z KNR i kalkulacją

### 10. Przepisy związane

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Normy i instrukcje Producenta

- Warunki techniczne i przepisy BHP na wysokościach

- PN-IEC 61024-01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.