FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski, 33 – 130 Radłów ul. Biskupska 12

NAKŁADY RZECZOWE R, M, S

OBIEKT:

Zabezpieczenie  Sieci  Kanalizacji  i  Oczyszczalni  Ścieków

w  m. Borowa  Przed  Zalaniem  Przez  Potok  Wsiowa

ADRES:

# BOROWA

GM. CZARNA

INWESTOR:

###### Urząd Gminy w CZARNEJ

39 – 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

| Branża | PROJEKTOWAŁ nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitarna | mgr inż. Jacek Mierosławski Upr. proj. nr A-NB-7342/159/92 | 06.2006 |  |

## Radłów, czerwiec  2006r.

Egz. nr 2

#### REFERAT  AUTORSKI

Opracowanie dotyczy zadania: „Zabezpieczenie sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Borowa przed zalaniem przez potok Wsiowa” w zakresie robót montażowych budowlanych, technologicznych oraz elektrycznych.

W celu prawidłowej wyceny robót niezbędna jest  wizyta Wykonawcy w terenie i zapoznanie się ze stanem istniejącym.

ZAKRES  ROBÓT:

- Podniesienie w terenie zalewowym istniejących przepompowni ścieków wraz z szafką sterującą i skrzynką rozdzielni elektrycznej – kpl:

- Demontaż pokryw oraz włazów żeliwnych;

- Podniesienie studni przepompowni P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11 o wysokość 1m oraz przepompowni P6 o wysokość 2m poprzez dołożenie kręgów żelbetowych o średnicy ø 1200mm (dowóz wraz z montażem kręgów);

- Montaż pokryw oraz włazów żeliwnych;

- Uszczelnienie i zaizolowanie kręgów poprzez powleczenie jego powierzchni pionowej, pokrywy i komina włazowego izolacją abizol R+P i 2 razy lepik asfaltowy na gorąco oraz od wewnątrz;

- Przeróbka, związana z podniesieniem przepompowni, prowadnic i drabin zejściowych oraz wydłużenie kabli;

- Podniesienie szaf sterowniczych oraz zasilających;

- Obsypanie ziemią przepompowni wraz z dowozem ziemi z miejsca wskazanego przez Inwestora oraz jej zagęszczenie – nachylenie skarp nasypu 1:1;

- Wykonanie schodów prefabrykowanych betonowych  z barierką o wysokości 1m → szt. 10 oraz o wysokości 2 m → szt. 1 – płytki betonowe z obrzeżem betonowym i z barierką wykonaną z rurek stalowych ocynkowanych ø 32 mm.

- Podniesienie studni rewizyjnych ø 425mm z PVC „WAWIN” w terenie zalewowym w celu podwyższenia ich o wysokość 1m:

- Odkopanie istniejących studni do kinety – szt. 92;

- Wymiana rury trzonowej – szt. 92;

- Wymiana nieszczelnego betonowego stożka przykrycia na szczelny teleskop z włazem żeliwnym – szt. 62;

- Zasypanie wykopów – szt. 92;

- Obsypanie ziemią studni wraz z dowozem ziemi z miejsca wskazanego przez Inwestora oraz jej zagęszczenie – nachylenie skarp nasypu 1:1 – szt. 92.

- Przełożenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200mm PVC zniszczonego przez potok Wsiowa w trakcie powodzi o długości L = 112mb:

- Odkopanie zniszczonej kanalizacji;

- Demontaż kolektora;

- Zasypanie wykopu;

- Wykonanie wykopu przy założeniu średniej głębokości 2,5m;

- Montaż kolektora z zastosowaniem odzyskanych rur z wykopu (20% nowych rur oraz 2 studnie rewizyjne ø 425 mm PVC);

- Zasypanie wykopu.

- Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego:

- Zakup do magazynu przenośnego agregatu prądotwórczego spalinowego 5 kW, który umożliwi awaryjne opróżnianie przepompowni w okresie braku prądu.

Projektował:

mgr inż. Jacek Mierosławski

Radłów, czerwiec 2006 r.