# CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej

dz.nr ewid.64 w miejscowości Głowaczowa gm.Czarna

1. OPIS INWESTYCJI.

Projektowane zatoki parkingowe mieszczą się w całości w pasie drogowym istniejącej drogi powiatowej. Zlokalizowano je wzdłuż drogi powiatowej oraz przy ogrodzeniu szkoły.

Istniejące zjazdy publiczny i indywidualny znajdujące się w obrębie zatoki w wymiarach pozostają bez zmian. Ulega zmianie nawierzchnia – na kostkę brukową.

Woda opadowa z powierzchni parkingu częściowo zostanie ujęta poprzez wpust ściekowy i wprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej.

2. Podstawowe dane liczbowe i wymiary geometryczne:

- Powierzchnia zatok parkingowych :  312,0m2

- spadek podłużny zatok: zmienny dopasowany do niwelety drogi powiatowej

- spadek poprzeczny parkingu: 2% w kierunku jezdni

- spadek poprzeczny drogi: daszkowy - 2%

- szerokość miejsc postojowych: od 2,30m do 3,50m (+ 0,50m pas bezpieczeństwa)

- długość miejsc postojowych: 6,0m

- ilość miejsc postojowych: 11

- Opis robót.

Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych o podanej poniżej konstrukcji:

- kostka brukowa typu „Stare Miasto”  gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego: gr.8cm

- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10cm

- istniejący grunt

- elementy prefabrykowane - krawężniki zaprojektowano jako osadzone na ławach betonowych wykonanych z betonu B-10.