# CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

budowa zatok parkingowych przy  drodze powiatowej

w miejscowości Róża gm. Czarna

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej

w miejscowości Róża gmina Czarna na działce nr ewid.260.

- Założenia:

- Nawierzchnię zatok postojowych przewidziano pod ruch samochodów osobowych .

- Istniejący zjazd indywidualny szerokości 4,5m.

- Istniejący zjazd publiczny szerokości 12,5m.

- Plac zatok parkingowych wyposażony w krawężniki osadzone na ławach betonowych

- Opaska odbojowa szer.70cm z kostki brukowej

- Nawierzchnia na zjazdach z asfaltobetonu

- Nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej typu „Stare Miasto”

- Dane ogólne.

- Powierzchnia zatoki parkingowych :  282,50m2

- Powierzchnia opaski odbojowej : 24,80 m2

- spadek podłużny zatok: zmienny dopasowany do spadku drogi powiatowej

- spadek poprzeczny parkingu: 3,5%

- spadek poprzeczny drogi: 2,5%

- szerokość miejsc postojowych: 3,10m + 0,50m (pas bezpieczeństwa)

- długość miejsc postojowych: 6,0m

- szerokość opaski odbojowej: 70cm

- długość opaski odbojowej: 31,8m

- ilość miejsc postojowych: 9

- Opis robót.

Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych o podanej poniżej konstrukcji:

- kostka brukowa typu „Stare Miasto”  gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego: gr.8cm

- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10cm

- istniejący grunt elementy prefabrykowane: krawężniki i obrzeża oraz ściek płaski z kostki brukowej zaprojektowano jako osadzone na ławach betonowych wykonanych z betonu B-10.