Czarna, 10-03-2008

GZEAS.341/1/2008

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  " Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Grabinach wraz z wykonaniem opaski i chodnika",

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Przedstawiamy pytania oferentów i odpowiedzi Zamawiającego.

OPASKA

1.Brak nakładów na wykonanie korytowania pod kostkę gr. 6 cm na opaski budynku. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Dopisać poz. Na końcu rozdziału – wykonanie koryta na poszerzeniach gr. 15 cm  KNR 231 t.102 kol./5+6 = 100.62 m2

2 Brak nakładów na wykonanie korytowania pod krawężniki 30x6 dla opaski. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględniono w  odp. do pytania 1

3 Brak nakładów na ławy pod krawężniki 30x6. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Dopisać poz. koszt. Na końcu rozdziału – KNR 231-402 kol 3 – Wykonanie ławy pod obrzeże – ilość  7.61 m3 Beton B10

CIAGI PPIESZE

1 Brak nakładów na ławy pod krawężniki i obrzeza. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robót.

Odp. Dopisać poz. koszt. Na końcu rozdziału – KNR 231-402 kol 3 – Wykonanie ławy pod obrzeże – ilość  5.24 m3 Beton B10

PARKINGI I JEZDNIE-BRAK NAKŁADOW NA CAŁOSC PRAC-KOSTKA GR 8 cm. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. powyższy zakres nie będzie realizowany.

DOCIEPLENIE ELEWAC3A

1. Brak nakładów na przygotowanie poprzez ręczne i mechaniczne czyszczenie powierzchni pionowych ścian przed nałożeniem podkładu gruntującego. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględnione w KNNR 2 tab. 1902  czytaj założenia do rozdział oraz opis do tablicy  2.2.  Nakłady na wykonanie dociepleń ścian budynków oraz okładanie ościeży  zewnętrznych uwzględniają oczyszczenie i wyrównanie ich powierzchni środkami ochronnymi oraz elementów, np.uchwytów flag, ekranów itp. oraz opis techniczny  do tablicy - 1.Zredukowanie chłonności emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.  2.Cięcie płyt styropianowych.  3.Przygotowanie masy klejącej.

4.Przymocowanie płyt styropianowych masą klejącą i łączniki mecha niczne.  5.Wyrównanie styropianu poprzez oszlifowanie.

6.Umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych. 7.Wykonanie podkładu tynkarskiego.  8.Wykonanie tynku cienkowarstwowego. 9.Umocowanie listew narożnikowych i cokołowych (kol.11).

2. Brak nakładów na odbicie istniejących tynków uszkodzonych oraz tynków o małej przyczepności. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robót.

Odp. Nie zachodzi potrzeba odbijania tynków i ich uzupełnienia są w dobrym stanie technicznym.

3.Brak nakładów na gruntowanie powierzchni ścian przed przyklejeniem styropianu. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględnione patrz odpowiedź  jak pkt. 1

4. Brak nakładów na wyrównanie pionowości i nierówności ścian zewnętrznych budynku. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględnione patrz odpowiedź  jak pkt. 1

5. Brak nakładów na łączniki mechaniczne do styropianu. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględnione patrz odpowiedź  jak pkt. 1

6. Brak nakładów na wykonanie systemowych dylatacji elewacji. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Z uwagi na brak norm w katalogach – Dostosować do systemu docieplenia np. Atlas Stopter z zastosowaniem tasmy rozprężnej i masy uszczelniającej - przyjąć kalkulację indywidualną  - Ilość dylatacji 36mb

7.Brak nakładów na taśmy uszczelniające uzupełnienia szczelin dylatacyjnych. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Zawiera się w odpowiedzi pkt. 6.

8. Brak nakładów na pianką uszczelniającą do uzupełnienia połączeń miedzy płytami. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Przy starannym wykonaniu docieplenia nie zachodzi konieczność uszczelniania w przypadku wystąpienia uszczelnień pianka koszty ponosi Wykonawca.

9. Brak nakładów na odcięcia kolorystyczne (pasy elewacji). Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Nie przewiduje się pasów na elewacji – w przypadku wystąpienia będą rozliczane kosztorysem powykonawczym.

10. Brak nakładów na malowanie tynków wewnętrznych po wymianie i zamurowaniach okien. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Będzie wykonane przez szkołę – nie należy wyceniać

11. Prosimy o przestanie zestawienia stolarki okiennej oraz widoku elewacji.

Odp. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki nie przewiduje się wymiany okien, widok elewacji na zdjęciach w załaczeniu.

12. Brak nakładów na demontaż kratek na elewacji i kominach oraz zamontowanie nowych. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Nie zachodzi potrzeba wymiany kratek

13.Brak nakładów na ocieplenie kominów. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Nie zachodzi potrzeba docieplenia kominów SA ocieplone i okute blachą

14. Brak nakładów na demontaż podokienników. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstawy kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Dopisać poz. na końcu rozdziału – Rozebranie obróbek blacharskich – parapetów KNR 401 tab. 535kol. 8 – 25.32 m2

15. Brak nakładów na wyrobienie spadków pod parapety zewnętrzne. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględniono w poz. docieplenie ościeży – spadki będą wykonane ze styropianu

16. Brak nakładów na wykonanie podejść elektrycznych, opraw oświetlenia po wykonaniu docieplenia. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Ewentualne podejścia jeśli będą występować zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

17. Brak nakładów na odtworzenie i badanie instalacji odgromowej. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Nie należy wyceniać – ujęte ma Wykonawca który obecnie kończy wymianę pokrycia dachu.

18. Brak nakładów na pomalowanie elementów metalowych elewacji (skrzynki, drzwi itp.) zamontowanych na ścianach elewacji. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Nie będą wykonywane są w dobrym stanie.

19. Brak nakładów na przełożenie wpustów żeliwnych kanalizacji deszczowej oraz ich odnowienie. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Nie przewiduje się przekładania spustów żeliwnych.

21. Brak nakładów na obejmy do rur spustowych. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Obejmy spustowe zostały wymienione na nowe – przygotowane są pod dcieplenie

22. Błędny obmiar obróbek blacharskich ujmujący tylko parapety. Błędne założenie, ze rury z demontażu uda się odzyskać w 100%.Prosimy o podanie poprawnej kalkulacji.

Odp. Rury spustowe obecnie są nowe w przypadku uszkodzeń wszystkie koszty uszkodzeń lub wymiany z tym związane ponosi Wykonawca. Inne obróbki nie będą wymieniane.

23.Brak nakładów na instalacje odgromową rusztowania. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Dopisać poz. Na końcu rozdziału – KNR 202 1613/2 – 1198.56m2 - Instalacja odgromowa rusztowania

24.Brak nakładów na rozliczenie czasu pracy rusztowań. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Uwzględnione w przedmiarze patrz poz. 110 ( za rusztowaniami rurowymi)

25. Brak nakładów na utylizacje gruzu i materiałów z rozbiórki. Prosimy o wskazanie obmiaru oraz podstaw kalkulacji dla tego zakresu robot.

Odp. Dopisać poz. Utylizacja gruzu ( asfaltu)  18.5m3 – wycenić kalkulacja indywidualną z transportem)

SIWZ

1 Prosimy o podanie stawki VAT potrzebnej do prawidłowej wyceny oferty.

Odp.  Stawka VAT  22%

Otrzymują:

1 x oferenci pobierający SIWZ,

1 x strona internetowa www.czarna.biuletyn.net,

1 x A/a.