Karta przewodnia

Zamawiający:

Urząd Gminy w Czempiniu

Ul.24 Stycznia 25

Zleceniodawca:

Firma :ROWIND” – Sp. z o.o. – Jarosław Rochowiak

60-476 Poznań

Ul. Jasielska 8A

Przedmiot opracowania:

Projekt techniczny zabudowy szybu platformy dźwigowej oraz modernizacji budynku magazynowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czempiniu

Autor: mgr inż. Antoni Ożóg

Upr. z art.362 prawa budowlanego

Nr Ew. 1539/57

Zamieszkały: Poznań os. Bajkowe, Ul. Lisa Witalisa 45

Data opracowania:

Poznań-wrzesień-pazdziernik-2007r.

Projekt budowlany

Zawartość teczki:

I. Karta przewodnia

II. Opis techniczny

III.. Zestawienie podstawowych materiałów

IV. Rysunki

-plan sytuacyjny projektowanej budowy dźwigu i modernizacji magazynu rys. 1 skala 1:500

-inwentaryzacja rzutu budynku magazynowego rys. nr 2 skala 1:100

-rzut adaptowanego budynku magazynowego rys. nr 3 skala 1:50

-przekrój A-A rys. nr 4 skala 1:50

-rzut fragmentu budynku poziom ±0,00 i rzut szybu dźwigu rys. nr 5 skala 1:50

-elewacja frontowa rys .nr 6 skala 1:50

-elewacja boczna rys. nr 7 skala 1:50

-fundament pod szyb dźwigu rys. nr 8 skala 1:25

-konstrukcja stalowa szybu rys. nr 9 , rys. nr 10

-pochylnia dla niepełnosprawnych rys. nr 11 skala 1:50

V. Załączniki

-pomiar geodezyjny nr 12

-decyzja NR 104/2007 o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak. RG.Z.P.-7331-104/07 z dnia 26.09.2007r.

Opis techniczny

Do projektu technicznego zabudowy szybu przy ścianie szczytowej  budynku wysokiego (wewnątrz przybudówki) oraz adaptacji magazynu na stację bazową dźwigu na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czempiniu.

- Podstawa opracowania:

–umowa o dzieło z dnia 31.08.2007 r.

–wizja lokalna i pomiary lokalizacyjne fragmentów budynku na osi projektowanego szybu platformy dźwigu.

–założenia technologiczne odnośnie typu platformy dostarczone przez firmę „ROWIND” -Poznań dnia 31.09.2007 r.

–mapa sytuacyjna w skali 1:500

–pomiar geodezyjny, posadzek-przybudówki (niskiego parteru), wysokiego parteru i piętra na osi  okien i szybu platformy

–dokumentacja techniczna modernizowanego budynku Przychodni Zdrowia z dnia 28.12.1998 r. w Czempiniu

–decyzja Nr 104/2007 o lokalizacji windy jako Inwestycja Celu Publicznego z dnia 26.09.2007r.

2.Przedmiot opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiony projekt Techniczny zabudowy szybu platformy dźwigowej wraz z konstrukcja samonośną i jego obudowy oraz modernizacji magazynu na stację bazową dźwigu.

Zaznaczam, iż pierwsza lokalizacja szybu windy została ustalona w projekcie modernizacji budynku z 1995 roku i została wydana Decyzja z dnia 28.12.1995r.- pozwolenia na budowę.

Obecna lokalizacja windy została zatwierdzona Decyzją Nr 104/2007 o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 26.09.2007r. w budynku gminnym (magazynie wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr ew.3067 w miejscowości Czempiń ul. Parkowa 2.

3.Charakterystyczne parametry budynku:

3.1-wymiary budynku (magazynu) w rzucie:

-parter 10,80x6,20- powierzchnia zabudowy            66,96 m²

-wysokość obiektu w  kalenicy-                                  3,80 m

-kubatura                                                                      2,55 m³

-ilość kondygnacji                                                      1

Parametry charakterystyczne obiektu po wykonaniu projektowych robót modernizacyjnych pozostają bez zmian, za wyjątkiem nieznacznych przesunięć ścianek wewnętrznych.

3.2 Opis stanu istniejącego:

Budynek parterowy murowany, dach jednospadowy płaski, ściany murowane, układ pomieszczeń przedstawiony na rys. nr 2( Inwentaryzacja), Budynek przylega dłuższą ścianą do budynku wysokiego trzykondygnacyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia.

3.3. Konstrukcja i elementy wykończenia:

-ściany zewnętrzne gr.40cm (z tynkiem)

-ściany wewnętrzne gr. 36 i 12 cm (z tynkiem)

-stropodach – płyty kanałowe, ścianka ażurowa, płyty korytkowe

-okna i drzwi w pomieszczeniach drewniane

-posadzki betonowe, rulon PCV, granitogres

-ściany tynkowane, malowane

-układ konstrukcyjny-poprzeczny

4. Opis stanu projektowanego

4.1 Ogólny opis szybu platformy:

Przyjęta w projekcie technicznym platforma typ E06 VIMEC wraz z konstrukcją stalową samonośną szybu i jego obudowy .Jako gotowa dostawa montowana na zaprojektowanym fundamencie z lokalizowanym w budynku przybudówki (magazynu) rys. nr 3 i 4.

4.2 Podstawowe parametry techniczne:

-udźwig                                                                 -300kg

-wysokość podnoszenia                                        - 5,66 m

-ilość przystanków                                                -3

-wymiary wewnętrzne platformy                          -1550 x 1440 m/m

-podszybie                                                             -12 cm

-nadszybie                                                             -2,40m

-wysokość konstrukcji                                          -8970 m/m

-moc                                                                      -1,5 Kw

-zasilanie                                                                -220 V

4.3 Płyta fundamentowa:

-Płyta fundamentowa o wymiarze 1,65 x 1,54 x 0,20 m z betonu –B-15 zbrojna stalą

A-III-34GS z prętów Ø8 na krzyż co 10 cm zabudowana na izolacji poziomej z foli basenowej lub papy termozgrzewalnej oraz na chudym betonie rys. nr 4 do głębokości 1,23m.

4.4 Rozbiórki i zamurowania:

-zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie środkowej z poz. – 3,50 na poz.- 2,65m, otwór o wymiarze 2,0 x 0,87 x 0,50, zamurowanie otworów nad nadprożami o wym.

0,58 x 0,50 x 1,20 x 2

-wyburzenie ścian podokiennych na poz.± 0,00 i + 3,10 od poziomu posadzki do parapetów, ściana o wym. 1,20 x 0,9 x 0,50 x 2.

-wyburzenie otworu  w stropodachu (płyta kanałowa i płyty korytkowe na ściankach ażurowych, otwór 1,55 x 1,44 m)

4.5 Demontaż:

-okien na elewacji budynku wysokiego na osi projektowanego szybu poz.± 0,00 i +3,10

-grzejników c.o poziom j.w.

4.6 Pomieszczenie na agregat i szafę sterowniczą:

-wymiar pomieszczenia 1,50 x 1,0 m zlokalizowanego na poziomie -2,65  przy ścianie szczytowej budynku wysokiego i ścianie bocznej szybu. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr.1,25 cm, grubość ścian 10 cm.

4.7 Wentylacja grawitacyjna szybu:

-w ścianie szybu osadzić kratkę wentylacyjną o wymiarach 15 x 20 cm zakończoną kratką typową z PCV –regulowana.

4.8 instalacja elektryczna szybu:

-W projektowanym obiekcie instalacja elektryczna będzie zamontowana przez dostawcę urządzeń dźwigowych.

Zasilanie elektryczne dźwigu z tablicy rozdzielczej zlokalizowanym w budynku.

4.9 Roboty montażowe:

Montaż szybu i platformy dźwigowej należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich prac budowlanych wewnątrz budynku.

Prace montażowe będą prowadzone zgodnie z dyrektywą magazynową 98/37 C.E wg rysunków mechanicznych nr 9,10 i 11.

5. Magazyn:

5.1 Adaptacja magazynu na stację bazową dźwigu:

-wybudowanie ścianek działowych

-wybudowanie okna z luxferów w ścianie bocznej budynku

-wybudowanie schodów betonowych z poziomu- 3,50 na-2,65

-wybudowanie posadzki podłoża  betonowego, oraz wykop gruntu zgodnie z rys. nr 4

-wybudowanie podestu betonowego na zew. budynku

5.2 Wykonanie fundamentów pod ścianki działowe.

5.3 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych gr.1,25 cm ,

ściany gr. 10 cm, w sanitariatach z płyt wodoodpornych.

5.4 Przed wybudowaniem ściany środkowej gr. 36 cm w magazynie należy strop podstemplować z dwóch stron, a następnie przekuć otwór pod stropem o szerokości

60 x 30 cm celem sprawdzenia czy ściana ta jest ściana nośna dla płyt stropodachowych- kanałowych o dł. ok. 3,00 m. Jeżeli sprawdzenie potwierdzi iż ściana przyjmuje obciążenie płyt stropodachowych to ściana ta nie będzie wyburzana.

5.5 Posadzki:

-panele w pomieszczeniu nr 3 rys. nr3

-płytki granitogres w sanitariatach, mini barze, wiatrołapie i maszynowni.

5.6. Podłoże:

-płyta betonowa z betonu B-15 gr. 4 cm, styropian gr. 3 cm, folia basenowa na chudym betonie B-10 gr. 5 cm, warstwa piasku gr. 5 cm.

5.7 Nadproża:

-montaż nadproży struno -.betonowych typu Muratherm 71w nad oknami i drzwiami

-przemurowania nad nadprożami cegłą dziurawką

5.8 Podparcie stropodachu po wycięciu otworu  w stropodachu na szyb:

-słupy  z cegły klinkierowej gr. 25 x 2,5 cm na pełną spoinę w kolorze piaskowym, posadowione na fundamencie ławowym o wym. 2,04 x 0,25 x 0,20 cm z betonu B-15.

Na słupach wsparta belka nośna stalowa HEB -I 120 podtrzymująca strop rys. nr 3 i 4.

5.9 Roboty wykończeniowe:

-obróbka ościeży płytą gipsową gr. 1,25 cm – K- G

-posadzki w miejscach wyburzonych ścian podokiennych na otwory drzwiowe

-roboty malarskie farbą emulsyjną w kolorze białym na ścianach i sufitach

-tynki kat. III  i gipsowanie

-urządzenie stropodachu szczeliny wokół szybu zapewni dostawca

-w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych płytki glazurowe na wysokości1,5 m

-parapety wewnętrzne z PCV

-drzwi wewnętrzne płycinowe 140 F, okleinowe

-drzwi do maszynowni płycinowe

6. Prace zewnętrzne

6.1 Elementy wykończenia  zewnętrznego:

6.1.1 Elewacja budynku:

Ocieplenie ścian budynku styropianem M-20 mocowanym do ścian za pomocą …..

Przed montażem ocieplenia wykonać naprawę tynków (pęknięcia, zarysowania, odparzenia)

Wykończenie tynkiem strukturalnym, cienkowarstwowym na siatce z tworzywa klejonego do styropianu. Całość prac wykonać przy użyciu materiałów z technologii np. Atlas, Kreisel, Ceresie, Sto.

6.1.2 Cokół:

Cokół obiektu o wysokości 50 cm wykończyć tynkiem mozaikowym (żywicznym), systemowym.

6.1.3 Okna:

Projektuje się wymianie okien w całym obiekcie. Okna z profili PCV mocowane do ścianki za pomocą dybli. Połączenia okna ze ścianka pianką poliuretanową. Wymiany okien wykonać przed ociepleniem

6.1.4 Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo- ocynkowej malowanej

6.1.5 Drzwi zewnętrzne:

Projektuje się drzwi stalowe, ocieplone wzmocnione, malowane proszkowo.

6.1.6 Schody, podest i pochylnia:

-z betonu B-15 obłożone płytkami mrozoodpornymi granitogres wg rys. nr 11 – boki pochylni beton surowy.

6.1.7 System odwodnień , obróbki blacharskie

-rynny wiszące Ø150 i rury spustowe Ø120, systemowe z PCV

-obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej

6.1.8 Daszek nad wejściem do budynku

Konstrukcja daszku stalowa, systemowa. Wypełnienie- płyta poliwęglanowa „AKSVAR”

6.1.9 Pokrycie dachowe

-reperacja starego pokrycia oraz papa termozgrzewalna na podkładzie.

6.1.10 Balustrady stalowe wg rys. nr 11

-rury Ø32 spawane na pochylni wg rys. nr 11, malowane łączone z betonem lub systemowe na dyble w kolorze niebieskim.

6.1.11 Instalacje techniczne:

Obiekt winien być wyposażony w instalacje techniczne:

-wod- kan

-c. o

-elektryczne

-teletechniczne

-domofon

Na powyżej wymienione instalacje będzie opracowana oddzielnie dokumentacja techniczna.

Kolorystyka

1.Elewacje

-Płaszczyzny ścian malowane farbami emulsyjnymi w kolorze piaskowo-żółtym

RAL -1015. Elementy pionowe i poziome, gzymsy, oścież itp. malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym RAL -3005.

2.Stolarka drzwiowa i okienna

Okna- białe RAL-9003

Drzwi –brązowe RAL-8011

Zestawienie podstawowych materiałów

1.Papa termozgrzewalna                                                                                           150 m²

2.Papa podkładowa                                                                                                     70 m²

3.Blacha stalowa ocynkowana                                                                                    11 m²

4. Rynna PCV Ø120                                                                                                   11 mb

5.Rura spustowa Ø100                                                                                                   8mb

6.Okna PCV 1,30 x 1,30 m                                                                                           6 szt.

7.Drzwi wewnętrzne płycinowe 0,90 x 2,05                                                                 2 szt.

8.Drzwi wewnętrzne płycinowe dwudzielne 1,20 x 2,05                                             1 szt.

9.Drzwi wewnętrzne płycinowe 0,80 x 2,05                                                                 2 szt.

10.Drzwi zewnętrzne ocieplone dwudzielne z naświetleniem stalowe typu Herman

1,20 x 2, 35                                                                                                                    1 szt.

11.płytki granitogres                                                                                                     20 m²

12.Płytki okładzinowe- glazura wc                                                                                   8m²

13.Panele podłogowe POM. Nr 3                                                                                   35 m²

14.Nadproża prefabrykowane  strunobetonowe typu Muratherm – 71w Oh 1,60 m     25 szt.

15.Cegła klinkierowa –kolor piaskowy                                                                        150 szt.

16.Belka stalowa HEB – I 120 Oh- 1,80 m                                                                      1 szt.

17.Styropian M-20 gr.5 cm na ścianach                                                                          80 m²

18.Styropian gr. 3 cm podłoże                                                                                         55 m²

19.Daszek- konstrukcja stalowa obłożona płytą z poliwęglanu                                        1 szt.

20.Beton B-15 pod płyty i pochylnie                                                                               19 m³

21.Chudy beton B-10                                                                                                          2m³

22.Płyty gipsowe KG gr. 1,25 cm                                                                                    54 m²

23.Wełna mineralna                                                                                                          27 m²

24.Rury stalowe Ø32- balustrady                                                                                  110 mb

25.Płytki mrozoodporne                                                                                                   22 m²

26.Cegła dziurawka - przemurowania                                                                           500 szt.

27. Płytki okładzinowe zew. granitogres na elewacji                                                         4m²

28.Sitaka plastikowa pod tynk                                                                                          70 m²

29.Piaski                                                                                                                              6m²

30.Gips szpachlowy                                                                                                       500 kg

Mgr inż. A.Ożóg

…………………….