SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

OBIEKT:                             Gminny Ośrodek Zdrowia w Czempiniu

LOKALIZACJA:                 Czempiń ul. Parkowa 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiony projekt Techniczny zabudowy szybu platformy dźwigowej wraz z konstrukcja samonośną i jego obudowy oraz modernizacji magazynu na stację bazową dźwigu.

Zaznaczam, iż pierwsza lokalizacja szybu windy została ustalona w projekcie modernizacji budynku z 1995 roku i została wydana Decyzja z dnia 28.12.1995r.- pozwolenia na budowę.

Obecna lokalizacja windy została zatwierdzona Decyzją Nr 104/2007 o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 26.09.2007r. w budynku gminnym (magazynie wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr ew.3067 w miejscowości Czempiń ul. Parkowa 2.

2.  Zakres robót objętych ST

2.1 Ogólny opis szybu platformy:

Przyjęta w projekcie technicznym platforma typ E06 VIMEC wraz z konstrukcją stalową samonośną szybu i jego obudowy .Jako gotowa dostawa montowana na zaprojektowanym fundamencie z lokalizowanym w budynku przybudówki (magazynu) rys. nr 3 i 4.

2.2 Podstawowe parametry techniczne:

-udźwig                                                              -300kg

-wysokość podnoszenia                                     - 5,66 m

-ilość przystanków                                             -3

-wymiary wewnętrzne konstrukcji                     -1550 x 1440 m/m

-podszybie                                                          -12 cm

-nadszybie                                                          -2,40m

-wysokość konstrukcji                                       -8970 m/m

-moc                                                                   -1,5 Kw

-zasilanie                                                            -220 V

2.3  Płyta fundamentowa:

-Płyta fundamentowa o wymiarze 1,65 x 1,54 x 0,20 m z betonu –B-15 zbrojna stalą

A-III-34GS z prętów Ø8 na krzyż co 10 cm zabudowana na izolacji poziomej z foli basenowej lub papy termozgrzewalnej oraz na chudym betonie do głębokości 1,23m.

2.4  Rozbiórki i zamurowania:

-zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie środkowej z poz. – 3,50 na poz.- 2,65m, otwór o wymiarze 2,0 x 0,87 x 0,50, zamurowanie otworów nad nadprożami o wym.

0,58 x 0,50 x 1,20 x 2

-wyburzenie ścian podokiennych na poz.± 0,00 i + 3,10 od poziomu posadzki do parapetów, ściana o wym. 1,20 x 0,9 x 0,50 x 2.

-wyburzenie otworu  w stropodachu (płyta kanałowa i płyty korytkowe na ściankach ażurowych, otwór 1,55 x 1,44 m)

2.5 Demontaż:

-okien na elewacji budynku wysokiego na osi projektowanego szybu poz.± 0,00 i +3,10

-grzejników c.o poziom j.w.

2.6  Pomieszczenie na agregat i szafę sterowniczą:

-wymiar pomieszczenia 1,50 x 1,0 m zlokalizowanego na poziomie -2,65  przy ścianie szczytowej budynku wysokiego i ścianie bocznej szybu. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr.1,25 cm, grubość ścian 10 cm.

2.7  Wentylacja grawitacyjna szybu:

-w ścianie szybu osadzić kratkę wentylacyjną o wymiarach 15 x 20 cm zakończoną kratką typową z PCV –regulowana.

2.8  Instalacja elektryczna szybu:

-W projektowanym obiekcie instalacja elektryczna będzie zamontowana przez dostawcę urządzeń dźwigowych.

Zasilanie elektryczne dźwigu z tablicy rozdzielczej zlokalizowanym w budynku.

2.9  Roboty montażowe:

Montaż szybu i platformy dźwigowej należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich prac budowlanych wewnątrz budynku.

Prace montażowe będą prowadzone zgodnie z dyrektywą magazynową 98/37 C.E

3. Magazyn:

3.1 Adaptacja magazynu na stację bazową dźwigu:

-wybudowanie ścianek działowych

-wybudowanie okna z luxferów w ścianie bocznej budynku

-wybudowanie schodów betonowych z poziomu- 3,50 na-2,65

-wybudowanie posadzki podłoża  betonowego, oraz wykop gruntu

-wybudowanie podestu betonowego na zew. budynku

3.2 Wykonanie fundamentów pod ścianki działowe.

3.3 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych gr.1,25 cm ,

ściany gr. 10 cm, w sanitariatach z płyt wodoodpornych.

3.4 Przed wybudowaniem ściany środkowej gr. 36 cm w magazynie należy strop podstemplować z dwóch stron, a następnie przekuć otwór pod stropem o szerokości

60 x 30 cm celem sprawdzenia czy ściana ta jest ściana nośna dla płyt stropodachowych- kanałowych o dł. ok. 3,00 m. Jeżeli sprawdzenie potwierdzi iż ściana przyjmuje obciążenie płyt stropodachowych to ściana ta nie będzie wyburzana.

3.5 Posadzki:

-panele w pomieszczeniu nr 3

-płytki granitogres w sanitariatach, mini barze, wiatrołapie i maszynowni.

3.6. Podłoże:

-płyta betonowa z betonu B-15 gr. 4 cm, styropian gr. 3 cm, folia basenowa na chudym betonie B-10 gr. 5 cm, warstwa piasku gr. 5 cm.

3.7  Nadproża:

-montaż nadproży struno -.betonowych typu Muratherm 71w nad oknami i drzwiami

-przemurowania nad nadprożami cegłą dziurawką

3.8  Podparcie stropodachu po wycięciu otworu  w stropodachu na szyb:

-słupy  z cegły klinkierowej gr. 25 x 2,5 cm na pełną spoinę w kolorze piaskowym, posadowione na fundamencie ławowym o wym. 2,04 x 0,25 x 0,20 cm z betonu B-15.

Na słupach wsparta belka nośna stalowa HEB -I 120 podtrzymująca strop.

3.9  Roboty wykończeniowe:

-obróbka ościeży płytą gipsową gr. 1,25 cm – K- G

-posadzki w miejscach wyburzonych ścian podokiennych na otwory drzwiowe

-roboty malarskie farbą emulsyjną w kolorze białym na ścianach i sufitach

-tynki kat. III  i gipsowanie

-urządzenie stropodachu szczeliny wokół szybu zapewni dostawca

-w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych płytki glazurowe na wysokości1,5 m

-parapety wewnętrzne z PCV

-drzwi wewnętrzne płycinowe 140 F, okleinowe

-drzwi do maszynowni płycinowe

4. Prace zewnętrzne

4.1 Elementy wykończenia  zewnętrznego:

4.1.1 Elewacja budynku:

Ocieplenie ścian budynku styropianem M-20 mocowanym do ścian.

Przed montażem ocieplenia wykonać naprawę tynków (pęknięcia, zarysowania, odparzenia)

Wykończenie tynkiem strukturalnym, cienkowarstwowym na siatce z tworzywa klejonego do styropianu. Całość prac wykonać przy użyciu materiałów z technologii np. Atlas, Kreisel, Ceresie, Sto.

4.1.2 Cokół:

Cokół obiektu o wysokości 50 cm wykończyć tynkiem mozaikowym (żywicznym), systemowym.

4.1.3 Okna:

Projektuje się wymianie okien w całym obiekcie. Okna z profili PCV mocowane do ścianki za pomocą dybli. Połączenia okna ze ścianka pianką poliuretanową. Wymiany okien wykonać przed ociepleniem

41.4 Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo- ocynkowej malowanej

41.5 Drzwi zewnętrzne:

Projektuje się drzwi stalowe, ocieplone wzmocnione, malowane proszkowo.

4.1.6  Schody, podest i pochylnia:

-z betonu B-15 obłożone płytkami mrozoodpornymi granitogres– boki pochylni beton surowy.

4.1.7 System odwodnień , obróbki blacharskie

-rynny wiszące Ø150 i rury spustowe Ø120, systemowe z PCV

-obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej

4.1.8 Daszek nad wejściem do budynku

Konstrukcja daszku stalowa, systemowa. Wypełnienie- płyta poliwęglanowa „AKSVAR”

4.1.9 Pokrycie dachowe

-reperacja starego pokrycia oraz papa termozgrzewalna na podkładzie.

4.1.10 Balustrady stalowe

-rury Ø32 spawane na pochylni, malowane łączone z betonem lub systemowe na dyble w kolorze niebieskim.

4.1.11 Instalacje techniczne:

Obiekt winien być wyposażony w instalacje techniczne:

-wod- kan

-c. o

-elektryczne

-teletechniczne

-domofon

5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót

-dziennik budowy

-wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane

-deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wbudowanych materiałów

-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

5.1 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

6. Normy i przepisy

NORMY POLSKIE

1.PN-B-10736 : 1999          Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki

techniczne wykonania

2.PN-81/B -03020               Grunty budowlane- Posadowienie bezpośrednie budowli –

obliczenia statyczne i projektowanie

3.PN-86-B-02480                Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów

4.PN-88/B-06050                 Beton zwykły

5.PN-92/B-10729 :1999       Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

7. BHP

Roboty budowlano- montażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem MB i PMB/ DZ U. Nr 13 /, przez doświadczonych i uprawnionych rzemieślników, również przy obsadzaniu pracowniczej sprzętu mechanicznego i pomocniczego, oraz personel techniczny kierownictwa robót.

6.1 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, winien być przeprowadzony przez kierownika Robót.

6.2 Na wypadek zagrożenia zdrowia, pożaru lub awarii.

Zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia stałymi przegrodami przed zapyleniem i dostępem ludzi pracujących w budynku.

6.3 Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

-dokumentacja techniczna budowy szybu windy, oraz dziennik budowy, będzie przechowywana w pomieszczeniu budynku w wyznaczonym przez Inwestora.