SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.Strona tytułowa                                                           str. 1

2.Spis zawartości projektu                                             str. 2

3.Opis techniczny                                                          str. 3- 5

4.Informacja Bioz                                                          str. 6

5. Oświadczenie projektanta                                          str. 7

6.Rysunki:

Plan zagospodarowania                                                  rys. nr 1

Rzut przyziemia – inst. wod – kan.                                rys. nr 2

Aksonometria inst. Wodociągowej                                rys. nr 3

Profile kanalizacji sanitarnej                                          rys. nr 4

Zestawił:

mgr inż. Aleksander Heller

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla przebudowy budynku magazynowego wraz z częścią socjalną

Inwestor: Gmina Czempiń

I. Podstawa opracowania.

-projekt budowlany obiektu

-plan zagospodarowania

-obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania

II. Zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwiązanie wykonania wewnętrznych robót instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy budynku magazynowego wraz z zapleczem sanitarnym..

Zasilanie budynku w wodę z istniejącej instalacji budynku ośrodka zdrowia, ścieki sanitarne z pomieszczenia socjalnego odprowadzane będą nowym doprowadzeniem do istniejącej studzienki i zbiornika bezodpływowego.

Ogrzewanie pomieszczeń elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zgodnie z wymogami technicznymi i projektem budowlanym.

III. Opis ogólny.

Projektowana przebudowa przewiduje szyb windowy oraz nowe pomieszczenia wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym zgodnie z potrzebami.

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji sanitarnej dla tej części budynku przyjęto jako nowoprojektowane wg niniejszego opracowania. Projekt nie wymaga nowych przyłączy zewnętrznych.

IV. Opis projektowanych instalacji

1.Instalacja wodociągowa.

Zasilanie w wodę projektuje z istniejącej instalacji budynku ośrodka zdrowia. Jakość dostarczonej wody dla potrzeb socjalnych musi odpowiadać wymogom rozporządzenia. W nowoprojektowanych pomieszczeniach socjalnym zaplecza występować będzie woda zimna

spełniająca wymogi wody pitnej oraz woda ciepła z podgrzewaczem dla zapewnienia wody ciepłej w każdym punkcie poboru.

Rurociągi wodne i punkty czerpalne oraz podejścia do urządzeń powinny być usytuowane zgodnie z wymogami projektu.

Rozprowadzenie instalacji wodociągowych w posadzce lub ścianach parteru, podejścia do punktów poboru w bruzdach ściennych.

Rurociągi wodne winny być prowadzone tak, aby nie powstały ślepe zakończenia. Zimna i ciepła woda doprowadzana do baterii umywalkowych, zlewozmywakowej oraz do zaworów czerpalnych spłuczki ustępowej.

Całość instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wykonana zostanie z rur polipropylenowych przystosowanych dla wody pitnej o połączeniach klejonych lub zaciskowych. Montaż rur, punkty stałe i przesuwane zgodnie z instrukcją montażu rurociągów zalecaną przez producenta. Instalacje ciepłej wody prowadzone równolegle wraz z wodą zimną lecz w izolacji termicznej. Podejścia do wszystkich urządzeń z zaworami odcinającymi. Przejścia przez ściany konstrukcyjne prowadzić w tulejach ochronnych.

Wykonanie instalacji wodociągowych, prowadzenie przewodów i usytuowanie urządzeń w pomieszczeniach wg rysunków.

Całość wykonanej instalacji poddać próbie szczelności i przepłukać.

2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń socjalnych budynku przyjęto do istniejącego zbiornika bezodpływowego z podejściem do studzienki rewizyjnej na wyjściu z budynku i załamaniu trasy.

W budynku z pomieszczeniami socjalnymi projektuje się wykonanie w całości nowej kanalizacji wewnętrznej wraz z przykanalikiem z rur PVC- 110 i 160 mm.

Całość kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach budynku wykonać z rur PVC kielichowych z uszczelką gumową. Rury kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo układać w przygotowanych wykopach na podsypce piaskowej ze spadkiem do nowej studzienki PVC 425 mm, rury powyżej górnej krawędzi obsypać piaskiem.

Podejścia do odpływów oraz pion odpowietrzający prowadzić w bruzdach lub obudować. Projektowana instalacja wymaga odpowietrzenia z wyprowadzeniem ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną.

Z urządzeń sanitarnych zamontowane zostaną:

-zestawy umywalkowe z półnogą i syfonem,

-miska ustępowa kompakt,

-zlewozmywak jednokomorowy z syfonem,

Podejścia odpływowe od urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy.

Prowadzenie rur, spadki i średnice oraz rozmieszczenie urządzeń sanitarnych pokazano w niniejszym projekcie.

V. Uwagi końcowe

- Wynikające z projektu roboty sanitarne uzgodnić z pozostałymi branżami celem właściwej koordynacji robót.

- Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, cz. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” i poddać je niezbędnym badaniom.

- Przykanaliki powinny być sprawdzone przed ich zasypaniem.

- Podczas montażu urządzeń zachować zasady zgodnie z instrukcją montażową i wytycznymi producenta.

- Podczas wykonywania wszystkich prac kierować się wytycznymi projektu.

- Dopuszcza się zmiany usytuowania urządzeń i prowadzenia instalacji z uwagi na występowanie innych kolizji budowlanych.

- Wentylacja pomieszczeń wg wymagań projektu budowlanego.

Opracował:

mgr inż. Aleksander Heller

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

Dziennik Ustaw Nr 120/

Obiekt:       Przebudowa budynku magazynowego

Borowo ul. Parkowa 2

Inwestor:   Gmina Czempiń

Czempiń ul. 24 Stycznia 25

Projektant: mgr inż. Aleksander Heller

Kościan ul. Szewska 16

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnętrznych instalacji wodny i kan. sanitarnej dla projektowanej przebudowy budynku magazynowego z zapleczem socjalnym

Zakres przewidywanych robót instalacyjnych branży sanitarnej

- Wykonanie wewnętrznych instalacji wody i kan. sanitarnej wraz z montażem uzbrojenia.

- Wykonanie wewnętrznego podłączenia z wyłącznikiem do instalacji istniejącej.

- Wykonanie zewnętrznej kanalizacji do studzienki rewizyjnej.

- Zewnętrzne roboty budowlane dla wykonania robót zewnętrznych na terenie inwestora.

Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

- Roboty budowlane i towarzyszące:

- zabezpieczyć wymagane pomosty i rusztowania,

-zabrania się składowania materiałów bezpośrednio przy pracach montażowych,

-ruch środków transportowych poza pasem montażu.

2.Montaż instalacji wewnętrznych ręcznie lub przy pomocy specjalistycznego sprzętu wraz z zabezpieczeniem strefy rozładunku.

3.Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.

4.Rozruch technologiczny urządzeń zgodnie z DTR.

Ochrona osobista pracowników

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników pod względem bhp. Dla elementów robót o szczególnym zagrożeniu opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników skierowanych do ich wykonywania. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje jego użytkowania.

Opracował:

mgr inż. Aleksander Heller

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że niniejszym projekt budowlany branży sanitarnej na budowę;

Obiekt:           Przebudowa budynku magazynowego

Wewnętrzna instalacja wody i kan. sanitarnej

Inwestor:       Gmina Czempiń

Czempiń ul. 24 Stycznia 25

Lokalizacja:  Czempiń –Borowo ul. Parkowa

Poznań:   dnia 07.03 .2008r.