USŁUGI PROJEKTOWE , NADZORY BUDOWLANE mgr inż. R.Ruszkiewicz 64-000 Kościan Os. Jagiellońskie 86/8 tel. (0-65) 512 15 26

.

# PROJEKT  BUDOWLANY

( W Y K O N A W C Z Y )

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W OBSZARZE WSI DONATOWO

OBIEKT:	 DROGA  GMINNA

INWESTOR :	                         GAMINA CZEMPIŃ

ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

LOKALIZACJA:                     DONATOWO

KM 0+000,00 do KM 0+447,00

Działki nr  284; 193; 204

BRANŻA :	 	              drogowa

PROJEKTANT:	               mgr inż.  R.Ruszkiewicz

upr. 313/81/Lo

# Kościan     maj     2008 r.

# SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   .......................................................................... 1

2.   Zawartość teczki  ......................................................................... 2

- Uprawnienia budowlane + przynależność do PIIB ..................... 3

4.   Oświadczenie projektanta............................................................  5

5.   Informacja BIOZ ........................................................................  6

6.  Uzgodnienia, opinie ....................................................................  9

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny...........................................................................10

- Kilometracja  ( elementy trasy)...................................................13

- Współrzędne punktów głównych trasy........................................14

- Elementy niwelety ......................................................................15

- Obliczenia powierzchni poszczególnych warstw jezdni oraz

zjazdów  i chodników………………………………………….16

- Zestawienie podstawowych materiałów………………………  19

III.  Część rysunkowa

1.    Plan orientacyjny 1:25 000 ............................................ [ rys.nr 1 ]

2.    Plan sytuacyjny  1:500 .....................................................[ rys.nr 2]

3.    Przekrój  podłużny  1:50:500 ..........................................[ rys.nr 3 ]

4.    Przekroje normalne 1:50    ………………[ rys.nr 4a,4b,4c,4d,4e ]

5.    Szczegóły konstrukcyjne  1:10 ....................................... [ rys.nr 5 ]

IV.   Część przetargowa ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

- strona tytułowa

- przedmiar robót

- kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

##### Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Umowa  zawarta z Gminą Czempiń

-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

- Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    ( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

- Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.

Droga gminna będąca tematem opracowania  przebiega przez wieś Donatowo od drogi powiatowej Kościan – Śrem do granicy wsi. Długość odcinka 447,00m. Droga posiada nawierzchnię gruntową . Szerokość pasa drogowego od 8,00 do 10,00 m.

W  km 0+431,00 znajduje się przepust betonowy Ø 60 cm w ciągu poprzecznego rowu.

W km 0+030,00 do 0+130,00 oraz 0+360,00 do 0+431 są zlokalizowane rowy drogowe.

Infrastruktura techniczna nie związana z drogą:

- wodociąg  ø110 mm

- kabel teletechniczny

- napowietrzna sieć energetyczna

3. Zakres prac  projektowych

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- klasa drogi  gminnej                                                               - L (lokalna)

- kategoria obciążenia ruchem                                                  - KR 1

- prędkość projektowa                                                               - 30 km/h

Na całej długości odcinka etapu I projektuje się drogę o profilu półulicznym z jezdnią utwardzoną o niżej podanych parametrach:

- szerokość jezdni                                                                     5,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni- jednostronne 	    	2 %

- jednostronny chodnik (od strony zabudowań )                       2,00 m

- odcinkowo rowy trapezowe ze skarpami

o pochyleniu 1:1,5 i  1:1

  - USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania

w istniejące odcinki drogi oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami pasów drogowych w liniach rozgraniczających.

Jezdnię  należy ograniczyć jednostronnie (w miejscu występowania chodników ) krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30 cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15.

Na całym odcinku projektuje się jednostronny chodnik o szerokości 2,00m bezpośrednio przy krawężniku.

Projektowany chodnik należy ograniczyć jednostronnie obrzeżem betonowym 6x20xcm.

Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji     ( lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku

Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.

W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %

Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć obrzeżem betonowy 8x25 w części

nie przechodzącej przez chodnik.

3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety  utwardzenia drogi zostały zaprojektowane w  dowiązaniu

do istniejącej nawierzchni oraz terenu uwzględniając warunek  jak najmniejszych

robot ziemnych oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa

drogowego .

Początek i koniec  trasy  dowiązano do istniejących rzędnych nawierzchni.

Na projektowanym odcinku występują łuki  pionowe . Parametry łuków

podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”

Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności.

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu   KR1

Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne od dobrych do przeciętnych a występujące grunty zakwalifikowano jako niewysadzinowe.

Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G1

Dla wyżej wymienionych warunków zaprojektowano następujące konstrukcje:

Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

o stabilności  ≥ 5,5 kN                                                              -  4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16

o stabilności ≥ 8,0 kN                                                               -  4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie                                                 -  20 cm

-  podłoże – grunty nie wysadzinowe

Krawężnik

- krawężnik betonowy 15x30 cm typu ulicznego na ławie betonowej z  oporem

z   betonu B 15 na podsypce cem-piask ułożony 12 cm powyżej krawędzi

jezdni.

Krawężnik należy obniżyć :

-  na wjazdach do posesji o 10 cm

Ściek

- z elementów betonowych prefabrykowanych wg KPED 03.01 ułożony na

podsypce cem. piaskowej 1:4 grubości 5 cm na podbudowie tłuczniowej

0- 31,5 mm grub. 15 cm.

Chodnik

- kostka betonowa  koloru szarego  grubości 6 cm na podsypce piaskowej

grub. 5 cm, wypełnienie szczelin piaskiem

Chodnik należy ograniczyć jednostronnie obrzeżem  betonowym  6x20 cm

na podsypce piaskowej.

Chodnik należy ograniczyć jednostronnie obrzeżem  betonowym  6x20 cm

na podsypce piaskowej grubości  5 cm

Zjazdy do posesji

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( kolor

czerwony )  na podsypce piaskowo-cement. grubości 3 cm ( wypełnienie

szczelin piaskiem )

-  podbudowa tłuczniowa -  grubość 15 cm

  - ODWODNIENIE

Na całym odcinku wody opadowe z korpusu  drogowego będą

odprowadzane poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne poprzez ściek

lub bezpośrednio do projektowanych  rowów drogowych i dalej do  istniejących

rowów i odbiorników naturalnych.

W KM 0+431,00 znajduje się  przepust rurowy betonowy  ø 60 cm w ciągu

rowu odwadniającego o długości 5,50m. Przepust należy wydłużyć do 10,00 m.	W celu prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego pod zjazdami

należy ułożyć rury PVC  ø 400 mm.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  WARSTW

| Km | odległość | szerokość | śr.szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| w-wa ścieralna JEZDNIA 0,00÷007,80 7,80÷447,00 SKRZYŻOW. 0+116,16 0+335,70 0+438,70 | 7,80 437,20 5,00 13,50 8,00 11,00 | (22,0+5,0)x0,5 5,00 (14,0+4,0)x0,5 4,00 (16,0+4,0)x0,5 (12,0+4,0)x0,5 | 13,50 5,00 9,00 4,00 10,00 8,00 | 105,00 2186,00 45,00 54,00 80,00 88,00 | Pocz. odcinka Koniec odc. |
| RAZEM |  |  |  | 2.558,00 |  |
| w-wa wiążąca JEZDNIA 0,00÷007,80 7,80÷130,00 130,00÷360,00 360,00÷447,00 SKRZYŻOW. 0+116,16 0+335,70 0+438,70 | 7,80 130,00 230,00 87,00 5,00 13,50 8,00 11,00 | (22,0+5,2)x0,5 5,10 5,00 5,10 (14,2+4,2)x0,5 4,20 (16,0+4,0)x0,5 (12,2+4,2)x0,5 | 13,60 5,10 5,00 5,10 9,20 4,20 10,00 8,20 | 106,20 663,00 1150,00 443,80 46,00 56,80 80,00 90,20 | Pocz. odcinka Koniec odc. |
| RAZEM |  |  |  | 2.636,00 |  |
| podbudowa JEZDNIA 0,00÷007,80 7,80÷130,00 130,00÷360,00 360,00÷447,00 SKRZYŻOW. 0+116,16 0+335,70 0+438,70 | 7,80 130,00 230,00 87,00 5,00 13,50 8,00 11,00 | (22,0+5,4)x0,5 5,20 5,00 5,20 (14,4+4,4)x0,5 4,40 (16,0+4,0)x0,5 (12,4+4,4)x0,5 | 13,70 5,20 5,00 5,20 9,4 0 4,40 10,00 8,40 | 106,80 676,00 1150,00 452,40 47,00 59,40 80,00 92,40 | Pocz. odcinka Koniec odc. |
| RAZEM |  |  |  | 2.664,00 |  |

ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  CHODNIKÓW

| L.p. | Lokalizacja | Długość m | Szerokość m | Powierzchnia m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. lewa | 12,00 | 3,50 | 42,00 | obrzeże jednostr. |
| 2 |  | 12,60 | 2,00 | 25,20 |  |
| 3 |  | 84,00 | 2,00 | 168,00 |  |
| 4 |  | 42,00 | 2,00 | 84,00 |  |
| 5 |  | 4,00 | 2,00 | 8,00 |  |
| 6 | Str.prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |  |
| 7 |  | 47,00 | 2,00 | 94,00 |  |
| 8 |  | 29,00 | 2,00 | 58,00 |  |
| 9 |  | 51,00 | 2,00 | 102,00 |  |
| 10 |  | 22,00 | 2,00 | 44,00 |  |
| 11 |  | 70,00 | 2,00 | 140,00 |  |
|  | RAZEM | 390,00 |  | 798,00 |  |

Ogółem pow. projektowanych chodników :                                  =          798,00   m2

Obrzeże bet. 6x20 cm :                                                                  =           390,00  mb

Krawężnik 15 x 35 cm

km 0+013,00 – km 0+165,00   =	  152,00

km 0+161,00 – km 0+427,00   =              266,00

--------------------

Razem                           =           418,00  mb

Ściek prefabrykowany betonowy:

km 0+130,00 – km 0+161,00   =                  31,00

km 0+165,00 – km 0+360,00   =                195,00

---------------------

Razem	    =          226,00  mb

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI

| Lp | Strona ulicy | Szerokość zjazdu | Długość zjazdu | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m2 |  |
| 1 | L | 4,00 | 2,70 | 10,80 |  |
| 2 | L | 4,00 | 2,50 | 10,00 |  |
| 3 | L | 4,00 | 1,50 | 6,00 |  |
| 4 | P | 4,00 | 2,20 | 8,80 |  |
| 5 | P | 4,00 | 2,20 | 8,80 |  |
| 6 | P | 4,00 | 2,70 | 10,80 |  |
| 7 | P | 4,00 | 3,00 | 12,00 |  |
| 8 | P | 4,00 | 4,50 | 18,00 |  |
| 9 | P | 4,00 | 2,00 | 8,00 |  |
|  | RAZEM |  |  | 94,00 m2 |  |

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp | materiał | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | piasek (podsypka) - chodnik 798,00 x 0,05 = 40,00 - zjazdy 94,00 x 0,15 = 14,20 - obrzeże 390,00 x 0,03x0,12 = 1,40 | m3 | 56,00 |
| 2 | beton B15 - ława pod krawężnik 418,00 x ( 0,30 x 0,25 – 0,15 x 0,15 ) = 418,00x0,0525 = 22,00 m3 | m3 | 22,00 |
| 3 | kruszywo łamane 0-31,5 podbudowa jezdnia 2664,00x0,20 = 533,00 m3 podbudowa zjazdy 94,00x0,15 = 14,00 m3 - ściek 226,00x0,6x0,15 = 20,00 m3 | m3 | 567,00 |
| 4 | podsypka cementowo – piaskowa krawężnik 418,00x0,15x0,03 = 1,90 m3 ściek 226,00x0,60x0,05 = 6,80 m3 | m3 | 8,70 |
| 5 | beton asfaltowy 0/16 o stabiln. ≥ 8,0 kN – w-wa wiążąca 2636,00x0,10 | Mg | 264,00 |
| 6 | beton asfaltowy 0/12,8 o stabiln. ≥ 5,5 kN – w-wa ścieralna 2558,00x0,10 | Mg | 256,00 |
| 7 | krawężnik betonowy wibropras.15x30 wg zest. 418,00x1,04= | mb | 435,00 |
| 8 | obrzeże betonowe 6x20 wg zest. 390,00 x 1,04 | mb | 405,00 |
| 9 | kostka betonowa brukowa czerwona grub. 8 cm zjazdy 94,00x1,01 | m2 | 95,00 |
| 10 | kostka betonowa brukowa grub. 6 cm ( szara- chodnik) 798,00 x 1,01 = | m2 | 806,00 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA