SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH

Temat		: Termomodernizacja budynku socjalnego Stadionu Miejskiego

w Czempiniu

Inwestor	: Urząd  Gminy  Czempiń, ul.24 Stycznia nr 25

Lokalizacja	: 64-020 Czempiń, ul.Kolejowa 41

Opracował	:

- 2 –

# SPIS   TREŚCI

---------------------

WSTĘP

1.    Zagadnienia  ogólne

  - Wprowadzenie

  - Podstawa  opracowania

  - Wymagania  ogólne  dotyczące  realizacji  robót

  - Wymagania  z  Prawa  Budowlanego

- Zagospodarowanie placu budowy

  - Wstęp

  - Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy

  - Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu

## BRANŻA  BUDOWLANA

- Izolacje  przeciwwilgociowe

3.1.Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i cokołu

- Roboty  przygotowawcze

4.1.Skucie odparzonego tynku cementowo-wapiennego

4.2.Demontaż rur spustowych

4.3.Rozebranie odcinka boazerii

5.    Roboty  murowe

5.1. Uzupełnienie  tynków

5.2. Zamurowanie okna

5.3. Ocieplenie  ścian  zewnętrznych budynku

5.4. Docieplenie  dachu

5.5. Roboty pokrywcze

5.6. Malowanie elementów stalowych

5.7. Obróbki  blacharskie

- 3  -

### WSTĘP

1. ZAGADNIENIA    OGÓLNE

  - WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych  budynku socjalnego Stadionu Miejskiego w Czempiniu określa wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu  i  jakości  wykonania  robót

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- przedmiaru robót

- wizji w terenie.

  - WYMAGANIA  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  REALIZACJI  ROBÓT

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i  prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów  władz  administracyjnych.

  - WYMAGANIA  OGÓLNE  WYNIKAJĄCE  Z  PRAWA  BUDOWLANEGO

Wykonywanie  robót  budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5.  ZMIANY   ROZWIĄZAŃ   MATERIAŁOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa dotyczące proponowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert ( zapytań do SIWZ). Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązania zamienne materiałów. Jeżeli jest to możliwe, do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- 4  -

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady ( w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych ).

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego

( precyzyjnego ) opisania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [ Art.29 ust. 3 z dnia 29.01.2004r. o zamówieniach publicznych].

1.6.POLSKIE  NORMY  I  INNE  PRZEPISY

Obiekt  ma spełniać wymagania określone w :

- Polskich Normach, szczególnie normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.7. ZAKRES  PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ  POSZCZEGÓLNE  POZYCJE  PRZEDMIARU.

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące, opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

1.8. ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1.8.1.Podstawa odbioru robót budowlanych

- umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

-  formularz cenowy

-  przedmiar robót ( ślepe kosztorysy )

-  kosztorys  ofertowy

-  odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

- wymagane odrębnymi przepisami protokóły

- przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy.

1.8.2.Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektu.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy kierownik robót.

- 5  -

2.  ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  BUDOWY

2.1.  WSTĘP

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować jako wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

-  ogrodzenie placu budowy

-  obiekty kubaturowe ( barakowozy lub kontenery )

-  obiekty sanitarno-higieniczne

-  punkt poboru wody

-  punkt poboru energii elektrycznej

-  place składowe

-  wyposażenie przeciwpożarowe.

2.2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ELEMENTÓW  ZAPLECZA  BUDOWY

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci szkolne.

2.2.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

-  biuro budowy

-  szatnie i jadalnie

-  magazyn narzędziowy i materiałów drobnych.

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną. Liczba i wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.

2.2.3. Punkt poboru wody

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy znajduje się w remontowanym budynku. Zamawiający zapewni dostęp do punktu z którego czerpana będzie woda na potrzeby prowadzenia budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do regulowania należności za pobór wody na podstawie dowodów księgowych wystawionych przez Zamawiającego.

2.2.4. Punkt poboru energii elektrycznej

Punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy znajduje się w remontowanym budynku. Zamawiający zapewni dostęp do punktu z którego pobierana będzie energia elektryczna na potrzeby prowadzenia budowy.

-  6  -

Wykonawca będzie zobowiązany do regulowania należności za energię na podstawie dowodów księgowych wystawionych przez Zamawiającego.

2.2.5. Place składowe

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Place składowe należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, zwracając uwagę na dzieci.

2.2.6. Wyposażenie przeciwpożarowe.

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Sprzęt gaśniczy powinien być poddany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

2.2.7. OCHRONA  ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca robót.

#### BRANŻA  BUDOWLANA

- IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE

Należy odkopać fundamenty od strony kanału, oczyścić je, zaizolawać emulsjami asfaltowymi. Po wyschnięciu fundamenty wyłożyć folią izolacyjną  wytłaczaną na fundamenty i zgodnie z przepisami przymocować kołkiem rozporowym w ilości 2 mocowań na 2 m2. Wykop zasypać. Z powierzchni cokołu od strony kanału skuć tynk, oczyścić mur, przygotować powierzchnię a następnie wykonać tynk trzywarstwowy z zatarciem packą na gładko. Tynk po wyschnięciu zaizolawać emulsjami asfaltowymi i przykleić na jego powierzchni papę termozgrzewalną wierzchniego krycia.

- ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przygotowawczych  związanych z termomodernizacją budynku socjalnego.

W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót:

- częściowe skucie tynku elewacji

- demontaż rur spustowych i odcinka boazerii wiaty

3.1. TECHNOLOGIA  WYKONANIA   ROBÓT

Z uwagi na występujące odparzenia starego tynku na budynku socjalnym, należy go w 45% skuć, oczyścić spoiny muru w miejscach odbitego tynku, przygotować powierzchnie, wykonać tynk trzywarstwowy z zatarciem packą na gładko. Dokładnie połączyć nowe tynki z istniejącymi.

Nie uszkadzając, zdemontować rury spustowe i odcinek boazerii wiaty przylegający do muru zewnętrznego budynku. Na czas wykonania ocieplenia ścian składować zdemontowane materiały w bezpiecznym miejscu.

Wstawić kratkę wentylacyjną o otwór okienny, a pozostałą część otworu okiennego zamurować.

-  7  -

ROBOTY  MUROWE

5.3.Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót polegająca na następujących czynnościach:

-  dociepleniu ścian płytami styropianowymi gr 10 cm

-  dociepleniu ościeży płytami styropianowymi gr 2 cm

-  dociepleniu cokołu płytami styropianowymi gr 8 cm.

5.3.1. MATERIAŁY

-  Atlas Uni-Grunt do gruntowania podłoża

-  Atlas Stopter K-20 klej do mocowania ocieplenia

-  płyty styropianowe frezowane F-15

-  siatka z włókna szklanego zbrojąca powierzchnię pyt styropianowych

-  wyprawa elewacyjna Atlas Cermit z podkładem tynkarskim Atlas Cerplast.

-  preparat gruntujący i masa tynkarska na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej

5.3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Powierzchnię ścian oczyścić z kurzu, zagruntować emulsją Atlas Uni-Grunt. Zamontować listwę cokołową na powierzchni ściany. Listwa ta ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu kolejnych płyt styropianowych, a także stanowi obróbkę całego systemu od dołu. Powinno się ją  mocować najlepiej na cokole budynku, jednak nie mniej niż 30 cm od podłoża, bowiem ta odległość eliminuje wpływ podciągania kapilarnego wilgoci na trwałość systemu. Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolującego. Jest nim styropian samogasnący, sezonowany, marki F-15. Do dociepleń zaleca się stosowanie płyt styropianu o wym. 0,5 x 1,0 m. Układa się je z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. ”cegiełkę” na powierzchni ściany a także na narożach budynku. Do mocowania warstwy izolacji termicznej służy klej Stopter K-20. Nakłada się go na płytę w postaci około 6 placków, umieszczonych centralnie, i pasma obwodowego ułożonego na krawędzi płyty. Dodatkowo zaleca się uzupełniające mocowanie przy pomocy dybli plastikowych w ilości około 4 szt/m2. Należy pamiętać także o głębokości zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany, która powinna wynosić minimum 5 cm. Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Składa się on a z kleju Stopter

K-20 oraz siatki z włókna szklanego. Należy pamiętać, że warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia (np. ościeża i narożniki budynku) stosujemy listwy narożnikowe.

Kolejną warstwą systemu stanowi tynk podkładowy Atlas Cerplast. Jest to wodna dyspersja żywicy, która dzięki zawartości drobnego kruszywa poprawia przyczepność tynku zewnętrznego na elewacji, a także chroni go przed przebarwieniami od kleju Stopter K-20. Warstwa wierzchnia z tynku mineralnego szlachetnego cienkowarstwowego grubości 3 mm, sucha  mieszanka tynku barwionego do zarobienia z wodą, wygląd zewnętrzny, jednorodna masa po zmieszaniu, odporna na rysy – brak rys w grubości równej 2-krotnej grubości zalecane w systemie lub grubości wynikającej w technologii wykonania. Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w temperaturze powyżej 5(C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Nie należy dopuszczać do wysychania krawędzi, gdyż doprowadzi to do widocznego zabrudzenia faktury. Rozdrobnioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po

-  8  -

czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę do uzyskania tynku grubości 2-3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania

wskazane jest wykonanie kilku prób.

Po wykonaniu docieplenia należy zdemontowane rury spustowe i boazerię wiaty zamontować ponownie.

    - ODBIÓR  ROBÓT

5.3.4.Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: - certyfikat na znak bezpieczeństwa

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

5.3.5.Odbiory międzyfazowe ( częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości,

- sprawdzenie dokładności zagruntowania ścian i przyklejenia styropianu

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie przyklejenia siatki oraz nałożenia tynku, na ścianach Atlas Cermt

- sprawdzenie przyklejenia siatki oraz nałożenia preparatu gruntującego i masy tynkarskiej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem, tynku mozaikowego o grubości ziaren 1,8 mm

-sprawdzenie na ościeżach przesmarowania tynkiem Atlas Cerplast, po uprzednim przyklejeniu styropianu, i pomalowaniu farbą emulsyjną zewnętrzną.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

5.4.Docieplenie dachu

5.4.1.Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robót izolacyjnych – warstwy izolacji termicznej stropodachu wentylowanego wełną mineralną metodą wdmuchiwania.

Wykonać prace zabezpieczające ocieplenia przed zawilgoceniem ( remont pokrycia).

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić uwagę na równomierne nałożenie ocieplenia na całej powierzchni stropodachu. Prace należy wykonać bez naruszania elementów

konstrukcyjnych, a otwory technologiczne właściwie zabezpieczyć. Należy jednocześnie zapewnić prawidłową wentylację przestrzeni powietrznej, poprzez udrożnienie istniejących otworów wentylacyjnych. W razie konieczności należy wykonać dodatkowe kominki wentylacyjne. Zastosować wełnę mineralna granulowaną o współczynniku (=0,043 W/mK Grubość izolacji – 16 cm.

-  9  -

5.5. Roboty pokrywcze

Wykonanie i odbiór robót pokrywczych wiaty – pokrycie wiaty warstwą papy termozgrzewalnej oraz wstawienie łat z papy termozgrzewalnej na budynku socjalnym.

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia

- powierzchnia pod papę termozgrzewalną powinna być równa, czysta a wszelkie pęknięcia i pęcherze muszą być wypełnione i wyrównane

- rolki papy należy tak rozplanować, aby boczne końcówki zakładek wynosiły 100 mm, a końcówki wzdłużne 150 mm. Papę należy rozwinąć, rozłożyć na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolować. W co drugim rzędzie należy na początku używać połowy rolki, tak aby zakładki wzdłużne układały się schodkowo

- zgrzewać należy równomiernie na całej długości rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu należy powoli popychać rolkę do przodu. Bitum musi wyciec za złącze- zbyt duża ilość wyciekającego bitumu świadczy o jego przegrzaniu

5.6. Malowanie elementów stalowych

Przed przystąpieniem do malowania krat okiennych należy wykonać:

- oczyścić powierzchnie metalowe z brudu, kurzu, rdzy oraz zeskrobać łuszczącą się farbę

- po dokładnym oczyszczeniu należy zabezpieczyć metalowe powierzchnie przez zagruntowanie i pomalowanie farbą olejną.

5.7.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót murowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z umową, niniejszą specyfikacją itp.,

-  sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych

5.8. NORMY, PRZEPISY  I  OPRACOWANIA  POMOCNICZE

PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-88/B-30000	Cement portlandzki

PN-79/b-06711	Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503	Zaprawy budowlane cementowo – wapienne

PN-C-81901:2002	Farby olejne

PN-B-20130:1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Płyty styropianowe

PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:

Opracował :