USŁUGI PROJEKTOWE , NADZORY BUDOWLANE mgr inż. R. Ruszkiewicz 64-000 Kościan, Oś. Jagiellońskie 86 /8 tel. (065)5121526

# PROJEKT  DOCELOWEJ

# ORGANIZACJI  RUCHU

REMONT DROGI GMINNEJ

W OBSZARZE WSI DONATOWO

OBIEKT:	 DROGA  GMINNA

INWESTOR :	                         GAMINA CZEMPIŃ

ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

LOKALIZACJA:                     DONATOWO

Działki nr  284; 193; 204

PROJEKTANT:	               mgr inż.  R.Ruszkiewicz

upr. 313/81/Lo

Kościan    sierpień 2008

#### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

### I.  CZĘŚĆ  OPISOWA

| Temat | Str. |
| --- | --- |
| Strona tytułowa | 1 |
| Spis zawartości teczki | 2 |
| Opis techniczny | 3 |
| Zestawienie projektowanych znaków pionowych | 5 |

II.  CZĘŚĆ  GRAFICZNA

| Temat | Nr rys. |
| --- | --- |
| Plan sytuacyjny oznakowania 1:500 | 1 |

##### OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gminą Czempiń

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  23 września  2003 r.w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  (Dz.U. nr 177 poz.1729)

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 „O drogach publicznych” tekst jednolity z

2004 r.  (Dz.U. nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym”(tekst jednolity Dz.U. nr 58 poz.515  z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca  2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393) wraz z załącznikami 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r

W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 )

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430)

2.   Zasady ogólne dotyczące oznakowania pionowego.

Organizacja ruchu drogowego powinna być dostosowana do   projektowanej

klasy drogi ( ulicy ) oraz kategorii obciążenia ruchem.

- klasa drogi  gminnej                                                               - L (lokalna)

- kategoria obciążenia ruchem                                                  - KR 1

- prędkość projektowa                                                               - 30 km/h

Oznakowanie pionowe i poziome powinno zapewniać bezpieczeństwo

uczestnikom   ruchu drogowego, zarówno pieszym jak i pojazdom.

Do oznakowania pionowego stosuje się wyłącznie znaki drogowe

odblaskowe – I generacji.

Wymiary znaków -  kategoria  „średnia”  tzn. :

-   znaki okrągłe		-	średnica 800 mm

-   znaki trójkątne		-	bok trójkąta 900 mm

-   znaki kwadratowe	-	bok kwadratu 600 mm

-   tablice			-	600 x 600+ 150n mm

Miejsca umieszczenia poszczególnych znaków drogowych pokazano

na  planach sytuacyjnych.

3.  Odległości znaków od jezdni.

Ustala się następujące odległości znaków od jezdni :

- na ( drogach )ulicach z  krawężnikiem   0,5 – 2,0 m od krawężnika.

- na drogach bez krawężników  min. 1,25 m od krawędzi jezdni

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni             ( wystający krawężnik typu miejskiego wlicza się do chodnika) do zewnętrznego skrajnego punktu tarczy znaku ( trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta ) lub tablicy.

4.   Wysokość umieszczenia znaków drogowych.

Ustala się następujące wysokości umieszczenia znaków :

- poza obszarem zabudowanym                       - 2,0 m wyjątkowo 1,50 m

- w granicach obszaru zabudowanego:

(   dla dróg mających charakter ulicy  	 -   2,20 m

(   dla dróg o profilu drogowym     	             -   2,00 m

Wysokość umieszczenia znaku drogowego mierzy się od poziomu chodnika lub pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku. Dodatkowa tablica pod znakiem np. „dotycząca samochodu powyżej 3,5 t” nie ma wpływu na wysokość umieszczenia znaku podstawowego.

5.  Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych ) należy wyznaczyć za pomocą malowania.  Przejście dla pieszych poza rejonem skrzyżowań należy wynieść nad poziom jezdni (10 – 12 cm ) i wykonać w formie progu zwalniającego o szerokości przejścia.

Opracował :

mgr inż. Ryszard Ruszkiewicz

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

| TYP ZNAKU | RODZAJ ZNAKU | ILOŚĆ | RAZEM | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znaki ostrzegawcze | A – 7 A – 11a | 3 2 | 5 |  |
| Znaki zakazu | B – 33 B – 34 | 2 2 | 4 |  |
| Znaki informacyjne | D – 6 D – 42_01 | 4 1 | 5 |  |
| Znaki kierunku I miejscowości | E – 17a | 1 | 1 |  |
| Tabliczki do znaków | T – 21 | 2 | 2 |  |

# KARTA UZGODNIEŃ

# TEMAT:

Projekt docelowej organizacji ruchu

Remont drogi gminnej w obszarze wsi Donatowo

# OPINIA:

# Urząd Gminy Czempiń

# OPINIA:

Komenda Powiatowa Policji  w Kościanie

# ZATWIERDZAM:

Starosta Kościański