SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT :                       SIEĆ   WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

LOKALIZACJA  :      CZEMPIŃ ul Tarnowska

obręb Piechanin  – dz. nr :  197/5, 197/3, 196/1, 195/1, 192/3, 191/1,

190/1, 189/3, 188/1, 187/3,  140, 123/1,

122/1

Kod  CPV    :                     45231300-8  Roboty budowlane w zakresie

budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

Grudzień   2010 r.

SPIS  TREŚCI

- WSTĘP

2.   PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA WYCENY

- NORMY I PRZEPISY

1.   WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / są wymagania dotyczące budowy i

odbioru sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Czempiń ul. Tarnowska dz. nr: dz. nr 197/5,

197/3, 196/1, 195/1, 192/3, 191/1, 190/1, 189/3, 188/1,187/3, 140, 123/1, 122/1 gm. Czempiń.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

budowę sieci wodociągowej m. Czempiń ul. Tarnowska dz. nr: dz. nr 197/5, 197/3,196/1,

195/1, 192/3, 191/1, 190/1, 189/3, 188/1,187/3, 140, 123/1, 122/1 gm. Czempiń.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej                                         - 805,0 m

w tym :

- z rur PVC PN 10  (  110 mm                                                         -  796,0 m

- z rur PVC PN 10  (     90 mm podejścia pod hydranty                 -       9,0 m

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2.   PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

2.1 Lokalizacja sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 110 mm projektowana jest w dwóch odcinkach. Jeden odcinek rozpoczyna się od włączenia w istniejący rurociąg z rur PVC średnicy 110 mm zlokalizowany w drodze gminnej dz. nr 197/5/ węzeł nr 1/ i prowadzony jest w pasie drogi gminnej, kończąc się hydrantem na dz. nr 195/1. Drugi odcinek rozpoczyna się także w pasie

drogi gminnej w m. Nowe Tarnowo dz. nr 122/1. Następnie prowadzony jest w pasie przedmiotowej drogi w odległości 1,5 m od sieci kanalizacji sanitarnej od strony granicy pasa drogowego. Przedmiotowy odcinek kończy się także hydrantem na dz. nr 192/3. Dla zwiększenia jednak niezawodności działania projektowanej sieci wodociągowej odcinek sieci na działce nr 193/3 łączący projektowane odcinki sieci wykonany zostanie przez Gminę Czempiń niezwłocznie, gdy uregulowany zostanie stan własności przedmiotowej nieruchomości. Szczegółowy przebieg  trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 500  stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono położone już w pasach dróg gminnych podziemne urządzenia podziemne. Sieć wodociągowa w układzie rozgałęźnym zaprojektowana została z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm .

Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy liniowe, oraz hydranty podziemne średnicy 80 mm, lokalizowane na skraju pasa drogowego od strony przyległych nieruchomości. Głębokość ułożenia przewodów 1,5 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203 dla przewodów żeliwnych i stalowych, oraz warunków technicznych wydanych przez eksploatatora wodociągu. Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.

2..2   Warunki gruntowo –wodne.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie wykonano badań geotechnicznych dla jego potrzeb. Dla celów projektowych i kosztorysowych skorzystano z materiałów dotyczących warunków gruntowo – wodnych uzyskanych podczas realizacji inwestycji w latach ubiegłych.

2.3 Roboty wodociągowe

- sieć wodociągowa z rur PVC PN 10  ( 110 i  90 mm / podejścia do hydrantów /

o łącznej długości                                                                   -                805,0 m

3.  MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny :

- odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.

- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne parametry.

- być tak dobrane, aby nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

Sieć wodociągowa

- z rur PVC PN 10   wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  110 i 90

mm  z złączami kielichowymi uszczelkami elastomerowymi.

- kształtki do sieci wodociągowej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PVC  wg  normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  110 i 90 mm, żeliwa wg normy PN EN 545 ; 2000  średnicy 100 i 80 mm.

4. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania ST – jakość robót.

Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania  robót :

- samochód skrzyniowy  do 5,0 t ,  pow. 5 - 10 t

- samochód samowyładowczy do 5,0 t

- samochód dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3

- spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- żuraw samochodowy 5-6 t

- sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- równiarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- rozścielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m

- beczkowóz ciągniony o poj. 4000 dm3

- maszyna do wierceń  poziomych

- urządzenie do przewiertów sterowanych

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE  ROBÓT

6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana oś sieci wodociągowej powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów  reperów roboczych. Na odcinkach gdzie sieć wodociągowa przebiega przez grunty orne przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu do głębokości 20 cm, z odłożeniem wzdłuż wykopu.

  - Roboty ziemne

Wykopy pod sieć wodociągową i przyłącza wykonywać należy o ścianach pionowych, ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.

Wykopy umocnione winny być na całym odcinku prowadzonych robót wodociągowych i obejmują one teren zabudowany i niezabudowany.

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w ciągach komunikacyjnych, wykopy należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

    - Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 6.2 z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu.

    - Obudowa ścian wykopów i rozbiórka.

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona

poprzez :

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian

Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano ażurowe balami drewnianymi.

    - Podłoże

Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900 stanowiącego łożysko nośne rury wodociągowej. Sieć wodociągową należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 10,0 cm uzyskaną z gruntu rodzimego.

6.2.4 Zasypka i zagęszczanie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodu wodociągowego należy wykonywać ręcznie przy minimalnej jej grubości 15,0 cm powyżej wierzchu rury. Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Do zasypki wykopu należy użyć gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy  PN-B-10736.

6.2.5  Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 6.2 można przystąpić do wykonywania montażowych robót wodociągowych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001                                                      i instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów.

6.3  Sieć wodociągowa

Budowę sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m  i odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem

powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających im czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu winny być stosowane kształtki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem powinny być stosowane bloki oporowe, który należy opierać o nienaruszony grunt.

W sytuacji wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód wodociągowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłości spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6.4  Naprawa dróg

Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz.U. Nr 6 poz. 33 z póżn. zm. /, oraz postanowieniem Burmistrza Gminy Czempiń nr IT.5548-03/11 z dnia 28 lutego 2011 roku.  Powyższe czynności są odpłatne.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót.

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR  ROBÓT

Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego i uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek :

-  m    - sieci międzyobiektowe przy przepompowni

-  szt  - studzienki rewizyjne, kształtki

-  m2  - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów

-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów

9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi robót zanikających

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się wg  zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

  - Odbiór ostateczny robót

    - Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wyk onania robót uzupełniających i poprawkowych.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót

- dzienniki budowy

- wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

- kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA  WYCENY

1.Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze

robót.

2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie

robót :

- pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

- opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi jednostkami w  zakresie kolizji  i zajęcia pasa drogowego.

11.NORMY I PRZEPISY

NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wyk onania

2. PN-81/B –03020              Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –

Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-EN 1452-1-5 : 2000   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu ) do przesyłania wody

4. PN –EN 805                    Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich

części składowych

5. PN-86-B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów

6. PN-87 /B-01060              Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia

7. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociągowych

8. PN-B-10725 : 1997         Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania

9. ZAT/97-01-001               Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach

ciśnieniowych do wody

INNE DOKUMENTY

10. ISO  4435 : 1991           Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych

11. Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociągowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu  i polietylenu – Wavin.

opracował

.