# DOKUMENTACJA   TECHNICZNA

Rodzaj  dokumentacji :                  PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa  obiektu       :                      PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE

### Lokalizacja                 :                   CZEMPIŃ  gm. Czempiń

### ul. Tarnowska

### dz.nr 123/1, 124  /obręb Piechanin /

Inwestor                    :                      GMINA  CZEMPIŃ

ul. 24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

Branża                     :                        SANITARNA

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| opracował | mgr inż. Henryk Paździor | 1049/87 |  |

Wrzesień    2011 r.

# PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W  M. CZEMPIŃ ul. Tarnowska  dz. nr 123/1, 124   / obręb Piechanin /.

Spis zawartości

## I.OPIS TECHNICZNY

1.    Podstawa opracowania

2.    Przedmiot, zakres i cel inwestycji

3.    Materiały wyjściowe

4.    Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

5.    Określenie wielkości zapotrzebowania na wodę

6.    Opis projektowanego rozwiązania technicznego

7.    Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych                                               8.    Wytyczne wykonawstwa robót

9.    Zestawienie podstawowych materiałów

II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienia

- Burmistrz Gminy Czempiń -Decyzja nr IT.6853.16.2011 z dnia 19 września 2011

roku - uzgodnienie dotyczące  drogi gminnej

- Starostwo Powiatowe w Kościanie - Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla pow. kościańskiego - Opinia nr 421/2011 z dnia 2011-09-16

- Załączniki

-  Warunki techniczne nr WT-01-IX-2011 dotyczące podłączenia do sieci

wodociągowej nieruchomości zlokalizowanej w m. Czempiń nr działek 123/3-

123/17, 126/2-126/16  pismo P.P.H.U.,, EKO-TECH - Piotrkowice z dnia

14.09.2011.

III.RYSUNKI

1.   Mapa orientacyjna w skali   1 : 50 000                                            rys. nr  1

2.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1: 000                         rys. nr  2

3.    Przejście pod drogą  gminną                                                         rys. nr   3

4.    Elementy przyłącza wodociągowego                                             rys. nr  4

I.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie zlecenia inwestora.

2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu są przyłącza wodociągowe do nieruchomości o numerach geodezyjnych 123/3-123/17, 126/2-126/16 / obręb Piechanin / położonych w m. Czempiń ul. Tarnowska, na których planowana jest budowa budynków mieszkalnych. Przedmiotowe przyłącza wykonane zostaną tylko w pasie drogowym drogi gminnej -  ulicy Tarnowskiej - dz. nr 123/1 i 124 do granicy jej z poszczególnymi nieruchomościami. Zakres zadania obejmuje przyłącza wodociągowe od zaprojektowanej w odrębnym opracowaniu sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC średnicy 110 mm zlokalizowanej w pasie drogi gminnej - ulicy Tarnowskiej stanowiącej współwłasność Gminy Czempiń i osoby fizycznej - dz. nr 192/3 do granicy pasa drogowego. Celem inwestycji jest zaopatrzenie 30 nieruchomości o numerach geodezyjnych 123/3-123/17, 126/2-126/16 / obręb Piechanin / w wodę dla celów bytowo-gospodarczych.

3.Materiały wyjściowe.

a)   Warunki techniczne podłączenia  do sieci  wodociągowej nieruchomości

zlokalizowanej w m. Czempiń ul. Tarnowska  nr działek 123/3-123/17, 126/2-126/16

b)   mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 :  1 000

- uzgodnienia branżowe

4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Przedmiotowe nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 123/3-123/17, 126/2-126/16 / obręb Piechanin / położone są przy drodze gminnej - ulica Tarnowska  posiadającej jezdnię o nawierzchni asfaltowej. W pasie przedmiotowej drogi od północnej jej strony zaprojektowana została w odrębnym opracowaniu sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PVC średnicy 110 mm. Ponadto w przedmiotowej

drodze ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW-U średnicy 200 mm. Rzędne terenu w obrębie nieruchomości objętych niniejszym opracowaniem kształtują się na poziomie około 85,00 npm.

5.Określenie_wysokości_zapotrzebowania_na_wodę.

Zapotrzebowanie wody dla celów bytowo-gospodarczych dla stanu docelowego dla części osiedla mieszkaniowego o liczbie mieszkańców 150 m-k objętego niniejszym opracowaniem wynosi :

średniodobowo                        -   Qśr.d          =       22,5 m3/d

maksymalnie dobowo              -   Qmax.d       =      29,3 m3/d

maksymalnie godzinowo            - Qmax.h       =        1,95 m3/h  = 0,54 dm3/s

przy  współczynniku  nierównomierności rozbioru dobowego  –   Nd = 1,3

i  współczynniku nierównomierności rozbioru godzinowego     -   Nh = 1,6.

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych powstających w domach mieszkalnych będzie równoważna zapotrzebowaniu na wodę.

##### 6. Opis projektowanego rozwiązania technicznego.

W pasie drogowym drogi gminnej - ulica Tarnowska dz. nr 123/1, 124 w odrębnym opracowaniu zaprojektowana została sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PVC średnicy 110 mm, zasilana w wodę z Zakładu Uzdatniania Wody w Głuchowie. Powyższe urządzenia wodociągowe stanowią mienie komunalne gminy Czempiń, a eksploatowane są przez ,, EKO-TECH’’ - Piotrkowice. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez P.P.H.U. EKO-TECH - Piotrkowice podłączenie do sieci wodociągowej 30 nieruchomości o numerach geodezyjnych 123/3-123/17, 126/2-126/16 / obręb Piechanin / nastąpi poprzez wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE średnicy 32 mm na podsypce żwirowej grubości 0,10m do granicy pasa drogowego i ich zaślepienie. Przyłączenia do sieci wodociągowej z rury PVC o średnicy 110 mm należy wykonać za pomocą nawiertaki typu NCS średnicy 110/32mm wyposażonej w zasuwę, drążek i skrzynkę uliczną kat. RP5/III Nr 859. Nad przyłączami należy ułożyć folię ostrzegawczą. Na terenie natomiast poszczególnych nieruchomości przyłącza wykonane zostaną staraniem i na koszt ich właścicieli po zakończeniu budowy budynków mieszkalnych. Przyłącza będą wprowadzane będą do ich wnętrz i zakańczane w pomieszczeniach

gospodarczych wodomierzami skrzydełkowymi typu Js średnicy 20 mm na stałe montowanymi na ścianach budynków. Za wodomierzami po stronie odbiorcy należy montowane będą zawory antyskażeniowe klasy EA. W okresie budowy budynków mieszkalnych dla umożliwienia poboru wody na cele budowlane wykonywane będą mogły być tymczasowe studzienki wodomierzowe z wodomierzem skrzydełkowym typu Js średnicy 20 mm. Przyłącze wykonane winny być z średnim spadkiem około 5,0 o/oo  w kierunku  sieci wodociągowej na głębokości około 1,50 m poniżej powierzchni terenu. Przejścia przyłączy pod drogą gminną należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w stalowej rurze ochronnej średnicy 114x6,4 mm. Szczegółowa lokalizacja i sposób wykonania projektowanych przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ulicy Tarnowskiej przedstawione zostały na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 1 000 /rys.  2/, oraz rysunku nr 3-4.

##### 7. Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych

Dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości o numerach geodezyjnych 123/3-123/17, 126/2-126/16 przewiduje się wykonanie 30 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE średnicy 32 mm długości 232,5 m.

8 .Wytyczne_wykonastwa_robót.

Na terenie objętym projektem występujące grunty zaliczono do kat. II i III. Nadają się one częściowo do bezpośredniego układania przyłącza gdyż w podłożu występują piaski lub gliny lekkie. Przy bezpośrednim układaniu sieci bez podsypki należy szczególną uwagę zwrócić na wyrównanie dna wykopu. Woda gruntowa może wystąpić tylko w postaci sączeń i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku długotrwałych opadów. Wykopy ziemne pod przyłącze wykonywać ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie  zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999  Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania i zaleceniami opinii nr 421/2011 uzgadniającej niniejszą dokumentację. Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zawiadomić użytkownika tych urządzeń w celu dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić, aby przerwane podczas robót rurociągi bezwarunkowo naprawić przed zasypaniem wykopów. Przed przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z opinią nr 421/2011 uzgadniającą niniejszą dokumentację należy zawiadomić pisemnie Telekomunikację Polską S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu  Ul. Bułgarska 55  60-320 Poznań, KRI sp. z o.o ul Serdeczna 6 Wysokogotowo k/Poznania 62-081 Przeżmierowo, ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5  62-300 Września.  Lokalizację urządzeń podziemnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów. W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z doziemnym kablem telekomunikacyjnym roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące podziemne uzbrojenie w drodze i na nieruchomości objętej budową przyłącza, z zachowaniem normatywnych odległości od istniejących sieci, a istniejące słupy energetyczne zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, obsunięciem lub złamaniem. Zastosowane do budowy przyłącza materiały winny spełniać warunki aprobaty technicznej nr ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu /PE/ i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Przyłącze w otwartym wykopie należy zainwentaryzować i zgłosić dostawcy wody tj. P.P.H.U.,, EKO-TECH - Piotrkowice w celu dokonania odbioru technicznego tj. zgodnie z pkt. 6 warunków technicznych..

opracował

9.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  NATERIAŁÓW

1.   Nawiertka wodociągowa żeliwna typu NCS  średnicy 110/32 mm            30     szt

z zaworem odcinającym

2.   Obudowa do nawiertki                                                                              1     szt.

3.   Skrzynka uliczna do zasuw wod. 190x190 mm k.857                              1     szt

4.   Rura PE – SDR 11 /1,0 MPa/  średnicy 32 mm                                   232,5   m

11.   Folia ostrzegawcza                                                                                  27,0   mb

12.  Podsypka żwirowa                                                                                    2,43  m3

13.   Tabliczka informacyjna                                                                              1  szt.