# DOKUMENTACJA   TECHNICZNA

Rodzaj  dokumentacji :                     PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa  obiektu       :                         PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE I

KANALIZACJI SANITARNEJ

### Lokalizacja                 :                      Czempiń

### dz.nr 337/8  / obręb Piechanin /

Inwestor                    :                       GMINA CZEMPIŃ

ul. 24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

Branża                     :                        SANITARNA

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował : | mgr inż. Henryk Paździor | 1049/87 |  |
| Opracował : | mgr inż. Witold Sobczak | 1556/92 |  |

Wrzesień  2010 r.

# PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY PRZYŁĄCZY  WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CZEMPIŃ dz. nr 337/8   / obręb Piechanin /.

Spis zawartości

## I.OPIS TECHNICZNY

1.    Podstawa opracowania

2.    Przedmiot, zakres i cel inwestycji

3.    Materiały wyjściowe

4.    Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

5.    Określenie wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków byt. – gosp.

6.    Opis projektowanego rozwiązania technicznego

6.1 Przyłącze wodociągowe

6.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

7.    Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                                                8.    Wytyczne wykonawstwa robót

9.    Zestawienie podstawowych materiałów

II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienia

-   Starostwo Powiatowe w Kościanie - Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla pow. kościańskiego - Opinia nr 397/2011 z dnia 2011-09-01

- Załączniki

-  Warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji położonej w

Czempiniu przy ul. Gruszkowej dla działek o numerach geodezyjnych 337/3-337/6

pismo ZGK /WK - 211/2011 z dnia 29.08.2011 r.

-  Warunki techniczne na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji

położonych w Czempiniu przy ul. Gruszkowej dla działek o numerach geodezyjnych

337/3-337/6 - pismo ZGK /WK - 212/2011 z dnia 29.08.2011 r.

III.RYSUNKI

1.   Mapa orientacyjna w skali   1 : 50 000                                                      rys. nr  1

2.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500                                       rys. nr  2

3.    Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej K-K5 w skali  100/500   rys.  nr 3

4.    Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej betonowa Ø 1000 mm        rys. nr  4

5.    Przejście przyłączem wodociągowym pod drogą o jezdni ziemnej         rys. nr  5

6.    Schemat węzłów wodociągowych                                                            rys. nr  6

I.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie zlecenia inwestora.

2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu są przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do  nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 337/3 - 337/7 położonych w . Czempiń przy drodze dz. nr 337/8 stanowiącej własność osób fizycznych.  Zakres zadania obejmuje przyłącze wodociągowe od istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC średnicy 200 mm zlokalizowanej w ulicy Gruszkowej stanowiącej drogę gminną i przyłącza kanalizacji sanitarnej od sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW-U średnicy 315 mm zlokalizowanej również w powyższej ulicy. Celem inwestycji jest zaopatrzenie przedmiotowej nieruchomości w wodę dla celów bytowo-gospodarczych i odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych.

3.Materiały wyjściowe.

- Warunki techniczne podłączenia  do sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanej w m. Czempiń  dla działek nr 337/3 - 337/7 z dnia 29.08.2011 i z dnia 04.01.2010 dla p. Beaty Dziamskiej wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu.

b)   mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 :  500

c)   uzgodnienia branżowe

4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Przedmiotowe nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 337/3 - 337/7  położone są częściowo przy drodze gminnej - ulica Gruszkowa posiadającej jezdnię o nawierzchni asfaltowej i drodze wewnętrznej nr działki 337/8 o nawierzchni ziemnej w m. Czempiń. W pasie przedmiotowej drogi gminnej zlokalizowana jest sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 2000 mm, oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW średnicy 315 mm, oraz sieć kanalizacji sanitarnej średnicy 800 mm. Rzędne terenu w obrębie nieruchomości objętej niniejszym opracowaniem kształtują się na poziomie około 69,00

npm. W drodze natomiast wewnętrznej dz. nr 337/8 nie znajdują żadne urządzenia infrastruktury technicznej

5.Określenie_wysokości_zapotrzebowania_na_wodę i ilości ścieków bytowo-

gospodarczych

Zapotrzebowanie wody dla przedmiotowych nieruchomości dla celów bytowo-gospodarczych przy ilości 25 mieszkańców ustalone przy normatywie zużycia wody wg Zarządzenia nr 1 Min. Roln. z dnia 5.04.1966 r. wynosi:

średnie  zapotrzebowanie dobowe          -  Qśrdob   .= 25 x 0,150  = 3,75 m3/dob,

maksymalne zapotrzebowanie dobowe   - Qmaxdob.=  3,75 x 1,3 = 4,90 m3/dob,

##### maksymalne zapotrzebowanie godz.        - Qmaxh     =  4,90 x 1,6 / 24 = 0,33 m3/h

##### = 0,0917  dm3/s

gdzie : współczynnik nierównomierności rozbioru dobowego     Nd = 1,3

współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowego Nh = 1,6

W powyższej ilości 0dprowadzane będą również ścieki bytowo – gospodarcze z przedmiotowej nieruchomości.

##### 6. Opis projektowanego rozwiązania technicznego.

6.1 Przyłacza wodociągowe

W pasie drogowym ulicy Gruszkowej zlokalizowana jest sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 200 mm, zasilana w wodę z Zakładu Uzdatniania Wody w Czempiniu. Powyższe urządzenia wodociągowe stanowią mienie komunalne gminy Czempiń. Zgodnie z wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu warunkami technicznymi , podłączenie do sieci przedmiotowych nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE średnicy 63 mm i 32 mm. na podsypce żwirowej grubości 0,10m w drodze wewnętrznej dz. nr 337/8 do granicy pasa drogowego i ich zaślepienie. Przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rury PVC o średnicy 200 mm należy wykonać za pomocą nawiertaki typu NCS średnicy 200/63mm wyposażonej w zasuwę, drążek i skrzynkę uliczną, a pozostałych poprzez trójniki redukcyjne PE średnicy 63/32 mm z zasuwą, drążkiem i skrzynką uliczną. Nad przyłączem należy ułożyć folię ostrzegawczą. Przyłącza wodociągowe wykonać należy z rur PE średnicy 63 mm i 32 mm

na podsypce żwirowej grubości 0,10m do granicy pasa drogowego i zaślepić. Przyłącze średnicy 63 mm w wężle nr 3 należy zakończyć hydrantem podziemnym średnicy 80 mm który służył będzie do okresowego płukania przyłączy. Na terenie natomiast poszczególnych nieruchomości przyłącza wykonane będą  staraniem i na koszt ich właścicieli. Przyłącza zakańczane winny być studzienkami wodomierzowymi średnicy 1,0 m z kręgów betonowych, lub tworzywa sztucznego z wodomierzami skrzydełkowymi typu Js średnicy 20 mm. Przyłącze wykonane winny być z średnim spadkiem około 5,0 o/oo  w kierunku  przyłącza średnicy 63 mm na głębokości około 1,50 m poniżej powierzchni terenu. Przejścia przyłączy pod drogą gminną należy wykonać w rurze ochronnej z rur PCW PN 6 średnicy 90 mm. Szczegółowa lokalizacja i sposób wykonania projektowanych przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej dz. nr 337/8 przedstawiona została na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 1 000 /rys.  2/, oraz rysunku nr 5,6.

6.2  Przyłacze kanalizacji sanitarnej

W pasie drogowym ulicy Gruszkowej zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW średnicy 200 mm, odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej w Czempiniu. Powyższe urządzenia kanalizacyjne stanowią mienie komunalne gminy Czempiń. Zgodnie z wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu warunkami technicznym podłączenie do sieci kanalizacyjnej przedmiotowych nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCW-U ,,S’’ średnicy 200x5,9 i 160x4,0 mm do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie jezdnym w ul. Gruszkowej o rzędnych 69,39/66,58 m npm. Włączenie projektowanego przyłącza do studni należy wykonać na rzędnej 66,58 m npm. Przyłącza należy wykonać z rur PCW-U średnicy 200/5,9 mm i 160/4,0 mm w drodze wewnętrznej - dz. nr 337/8 do granicy pasa drogowego i zaślepić.  Włączenia poszczególnych przyłączy PK1 - PK5 średnicy 160/4,0 mm do przyłącza K - K5 średnicy 200/5,9 mm należy wykonać poprzez studnię rewizyjną betonową średnicy 1 000 mm.   Na terenie natomiast poszczególnych nieruchomości przyłącza wykonywane będą  staraniem i na koszt ich właścicieli. Przyłącza zakańczane winny być na terenie nieruchomości studzienką rewizyjną średnicy 425 mm wykonaną z tworzywa sztucznego przykrytą włazem żeliwnym typu ciężkiego. Przyłącze należy wykonać z spadkiem 15 o/oo  w kierunku kolektora na głębokości od 2,81 m do 1,40 m poniżej powierzchni

terenu. Szczegółowa lokalizacja i sposób wykonania projektowanego przyłącza kanalizacyjnego K - K5 przedstawione zostały na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 500 /rys. nr 2/, oraz rysunkach nr 4 i 6 przedstawiających profil podłużny i studzienkę rewizyjną .

##### 7. Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych

Dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 337/3 - 337/7 i dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych przewiduje się wykonanie  5 szt.przyłączy wodociągowych z rur PE średnicy 63 mm i 32 mm długości 97,5 m i  5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCW – U ,,S” średnicy 200/5,9 mm i 160/4,0 mm długości 94,0 m

8 .Wytyczne_wykonastwa_robót.

Na terenie objętym projektem występujące grunty zaliczono do kat. II i III. Nadają się one częściowo do bezpośredniego układania przyłącza gdyż w podłożu występują piaski lub gliny lekkie. Przy bezpośrednim układaniu sieci bez podsypki należy szczególną uwagę zwrócić na wyrównanie dna wykopu. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą należy dokładnie wyprofilować i zagęścić. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyżej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Jeżeli w wykopie nie wystąpią grunty spoiste, kamieniste i podłoże jest jednorodne, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Normalna wysokość podsypki wynosi 10 cm i obsypki 20 cm powyżej powierzchni rury. Podczas montażu rur szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu. Przy montażu studzienki kanalizacyjnej należy szczególną uwagę zwrócić na poziom posadowienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów. Przy montażu rur i studzienek należy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów. Woda gruntowa może wystąpić tylko w postaci sączeń i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku długotrwałych opadów.

Wykopy ziemne pod przyłącze wykonywać ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999  Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania i zaleceniami opinii nr 143/2010 uzgadniającej niniejszą dokumentację. Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych nie zawiadomić użytkownika tych urządzeń w celu dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby przerwane podczas robót rurociągi bezwarunkowo naprawić przed zasypaniem wykopów. Przed przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z opiniami nr 114/2010 z dnia i 397/2011z dnia 01.09.2011c uzgadniającymi niniejszą dokumentację należy zawiadomić pisemnie Telekomunikację Polską S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu  Ul. Bułgarska 55  60-320 Poznań, KRI sp. z o.o ul Serdeczna 6 Wysokogotowo k/Poznania 62-081 Przeżmierowo, ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5  62-300 Września.  Lokalizację urządzeń podziemnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów. W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z doziemnym kablem telekomunikacyjnym roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące podziemne uzbrojenie w drodze i na nieruchomości objętej budową przyłącza, z zachowaniem normatywnych odległości od istniejących sieci, a istniejące słupy energetyczne zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, obsunięciem lub złamaniem. Zastosowane do budowy przyłącza materiały winny spełniać warunki aprobaty technicznej nr ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu /PE/ i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Przyłącza w otwartym wykopie należy zainwentaryzować i zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu w celu dokonania odbioru końcowego.

opracował

9.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  NATERIAŁÓW

9.1 Przyłącze wodociągowe

1.   Nawiertka wodociągowa żeliwna typu NCS  średnicy 200/63 mm            1 szt

z zaworem odcinającym

2.   Obudowa do nawiertki                                                                              1 szt.

3.   Skrzynka uliczna do zasuw wod. 190x190 mm k.857                              6  szt

4.   Trójnik redukcyjny PE średnicy 63/32 mm                                                5  szt

5.    zasuwa do przyłącza z PE Ø 32 mm                                                        5  szt.

6.    Obudowa do zasuwy  do przyłącza z PE Ø 32 mm                                  5  szt.

7.    Hydrant podziemny Ø 80 mm                                                                   1  szt.

8.    Złączka PE kołnierzowa średnicy 63 mm/ 2II                                            1 szt.

9.    Zwężka żeliwna kołnierzowa średnicy 80/50 mm                                     1 szt.

10.  Kolano stopowe żeliwne średnicy 80 mm                                                 1 szt.

11.   Rura PE – SDR 11 /1,0 MPa/  średnicy 63 mm                                       68,0   m

12.   Rura PE – SDR 11 /1,0 MPa/  średnicy 32 mm                                       19,5   m

13.   Folia ostrzegawcza                                                                                  87,5   mb

14.  Podsypka żwirowa                                                                                    7,87  m3

13.   Tabliczka informacyjna                                                                             6  szt.

9.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1.  Rura PVC-U kanal. zewn.kielichowa  kl. ,,S” 200x5,9mm                           57,5  m

2.  Rura PVC-U kanal. zewn.kielichowa  kl. ,,S” 160x4,0mm                           36,5   m

3. Studzienka rewizyjna betonowa średnicy  1,0 m                                           5  szt.

o głębokości 2,81 m, 2,68 m, 2,39 m, 1,86 m, 1,58 m

4. Podsypka / obsypka /  żwirowa                                                                     2,16 m3

5. Zwężka betonowa średnicy 600x 1000 mm                                                   5  szt

6. Właz żeliwny typ ciężki  średnicy 600 mm                                                      5  szt

załącznik nr 1

Wykaz właścicieli działek na których projektowane są  przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

| Lp | Imię i nazwisko | Adres | Nr działki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 | Beata Dziamska Wiesława i Dariusz Frankowski Izabela i Mariusz Kalarus Joanna i Grzegorz Zając | ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-020 Czempiń ul. Słowiańska 55c/27 Poznań ul. Dożynkowa 3 Luboń Ul. Folwarczna 28/13 Poznań | 337/8 Obręb Piechanin | Umowa użyczenia |