SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT :                     Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji  sanitarnej z

przyłączami

LOKALIZACJA  :                    CZEMPIŃ  ul. Chłapowskiego

obręb Borowo : 320/3, 320/33, 320/28, 320/15, 320/24

Kod  CPV    :                  45232150-8 ,45232410-9  Roboty budowlane w zakresie

budowy   wodociągów  i rurociągów do odprowadzania

ścieków

Grudzień 2010

SPIS  TREŚCI

- WSTĘP

2.   PODSTAWOWA  CHARAKTERYSTYKA   ROBÓT

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE  ROBÓT

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- OBMIAR

- ODBIÓR  ROBÓT

- PODSTAWA  WYCENY

- NORMY I PRZEPISY

1.   WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji  technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / są wymagania dotyczące budowy i  odbioru sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w  m. CZEMPIŃ  ul. Chłapowskiego obejmującej wykonanie :

- sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

- sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w zakresie przedstawionym w pkt. 1.1 Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :

1.3.1 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej                                        -    172,5 m

w tym :

- z rur PVC Dz                                                                       -    170,0 m

- z rur PVC Dz   90 mm                                                   -        2,5 m

1.3.2  Budowa kanału grawitacyjnego                                                   -    254,0   m

w tym :

- z  rur PCW 200/5,9 mm                                                             -     254,0  m

1.3.3  Budowa  przyłączy wodociągowych z rur PE 50-40 mm            -      54,0/8  m/  szt.

1.3.4 Budowa  przyłączy kan. sanitarnej z rur  PCW D160/4,7 mm     -     43,0/7  m/ szt

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z

art.22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

]2.   PODSTAWOWA  CHARAKTERYSTYKA   ROBÓT

2.1Sieć wodociągowa z przyłączami

Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm rozpoczyna się od wcinki w istniejący rurociąg z rur AC średnicy 110 mm zlokalizowany w pasie drogi

gminnej ul. Chłapowskiego dz. nr 320/3, węzeł nr 1. Następnie prowadzona jest w poboczu przedmiotowej ulicy w odległości 1,0 m od granicy pasa drogowego. Następnie pod  kątem prostym wchodzi w drogę będącą  własnością właścicieli przyległych do niej nieruchomości. Sieć zaprojektowana została w odległości 1,0 m od granicy pasa drogowego. Szczegółowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji. Przejścia poprzeczne sieci przez drogi posiadające jezdnię o nawierzchni asfaltowej wykonywane będą metodą przewiertu w rurach osłonowych odpowiedniej średnicy tj 219x7,1 mm, a przyłączy w drodze o nawierzchni ziemnej wykonane będą metodą wykopu otwartego w rurze osłonowej PCW PN 6 średnicy 90 mm. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono projektowaną również w niniejszym opracowaniu sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Głębokość ułożenia przewodów 1,5 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203 dla przewodów żeliwnych i stalowych, oraz warunków technicznych wydanych przez eksploatatora wodociągu. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się wykonanie przyłączy z rur PE – HD PN 8 średnicy 40 mm.do każdej nieruchomości tylko do granicy pasa drogowego. Włączenie przyłącza do sieci zewnętrznej następować będzie poprzez nawiertkę typu NCS.

2.2  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłaczami

Główny ciąg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany został z uwzględnieniem projektowanej jednocześnie w niniejszym opracowaniu sieci wodociągowej z przyłączami w odniesieniu do warunków istniejącego uzbrojenia terenu, możliwości wykonania wykopów sprzętem mechanicznym i przyłączy z posesji do kanału zbiorczego, ograniczenia szkód i rozbiórek nawierzchni dróg. Sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest początkowo w pasie drogi gminnej - ulica Chłapowskiego o nawierzchni asfaltowej poza jezdnią w odległości 1,0 m od granicy pasa drogowego. Następnie pod  kątem prostym wchodzi w drogę będącą  własnością właścicieli przyległych do niej nieruchomości i biegnie w odległości 1,0 m od trasy projektowanej sieci wodociągowej tj 2,5 m od granicy pasa drogowego. Następnie po przejściu przez nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych dz. nr 320/28 prowadzona jest w dz. nr 320/15 będącej własnością Gminy Czempiń równolegle do istniejącego kolektora sanitarnego w odległości 1,5 m od granicy nieruchomości i wprowadzona zostaje w istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną na dz. nr 320/24 będąca własnością Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu. Zaprojektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli po oddaniu jej do eksploatacji wyłączyć z użytkowania istniejący odcinek biegnący po działkach budowlanych nr 320/28 - 320/31.   Ponadto przewiduje się wykonanie przyłączy z rur PVC-U średnicy 160 mm klasy S / SDR 34: SN8 / .do każdej nieruchomości tylko do granicy pasa drogowego. Włączenie przykanalika do kolektora następować będzie poprzez studzienkę rewizyjną betonową średnicy 1 000 mm, lub trójnik średnicy 200/160 mm w połączeniu bocznym. Przyłącza na terenie nieruchomości od granicy pasa drogowego wykonywane będą w własnym zakresie przez ich właścicieli, gdyż zgodnie z zaleceniem Urzędu Gminy przyłącza zaprojektowane zostały tylko do granicy nieruchomości i pasa drogowego. Przejścia poprzeczne sieci i  przyłączy przez drogi posiadające jezdnię o nawierzchni asfaltowej wykonywane będą metodą przewiertu w rurach osłonowych odpowiednich średnic tj. 357x10,9 mm, 273x 7,6 mm, 219x7,1 mm.

2.3 Warunki gruntowe - wodne

Badania dla wyznaczenia warunków gruntowo–wodnych na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie zostały wykonane. Dla określenia parametrów geotechnicznych gruntów, oraz oceny przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla  potrzeb projektowania sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej korzysta się z badań wykonanych w 2009 roku dla obiektu położonego w Nowym Borówku tj. w bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonane geotechniczne otwory badawcze wykazały, że budowa geologiczna podłoża na omawianym terenie nie jest zbytnio zróżnicowana. Pod warstwą nasypów o miąższości 0.4 m , oraz gleby zalegają utwory niespoiste akumulacji wodno-lodowcowej jako piaski drobne, które podścielone są utworami spoistymi akumulacji lodowca jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Wodę gruntową nawiercono w trakcie badań na całym terenie. Występuje ona w gruntach nieprzepuszczalnych / spoistych / o zwierciadle napiętym, gdzie poziom nawiercenia stwierdzono na głębokości 3,00 – 4,20 m  p.p.t. przy poziomie stabilizacji – na głębokości 1,80 – 3,00 m p.p.t.  Wykonywane prace przypadły na okres umiarkowanych opadów atmosferycznych, stąd możliwość że w okresach nasilonych opadów atmosferycznych, czy roztopów jesienno-wiosennych poziom wody gruntowej może odbiegać od stwierdzonego w okresie prowadzenia badań. Warunki gruntowe występującego w rejonie badań podłoża określone na podstawie normy PN-81/B03020 określono w dwóch grupach :

- grupa I -  warstwa IA  to piaski drobne, wilgotne, luźne  o  stopniu zagęszczenia

ID=0,20

- warstwa  IIB -  to piaski drobne, wilgotne, średnio zagęszczone   o  stopniu

zagęszczenia ID=0,50

- grupa II -  warstwa IIA  to gliny piaszczyste, plastyczne o stopniu plastyczności IL =0,40      - warstwa  IIB -  to piaski  gliniaste i gliny piaszczyste, twardoplastyczne o

stopniu plastyczności    IL =0,15

- warstwa  IIC -  to piaski  gliniaste i gliny piaszczyste półzwarte o stopniu

plastyczności    IL =0,00

Jak wynika z powyższych badań w strefie głębokości 1,8 do nawet 4,7 m p.p.t. zalegają grunty spoiste o konsystencji plastycznej, które charakteryzują się parametrami geotechnicznymi o obniżonych właściwościach nośnych. Stąd posadawianie budowli w ich obrębie wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, które uniemożliwią osiadanie budowli.

Woda gruntowa natomiast nie powinna stanowić większych utrudnień w prowadzeniu prac ziemnych. Możliwe, bowiem będzie jej bezpośrednie wypompowywanie z wykopów. Kategorie gruntów:                       kat. II             - 15 %

kat. III – IV     - 85 %.

2.4  Roboty wodociągowe

- sieć  wodociągowa  rozdzielcza                                       -    172,5 m

w tym :

- z rur PVC Dz    110 mm                                        -    170,0 m

- z rur PVC Dz   90 mm                                               -   2,5 m

- przyłącza wodociągowe   z rur PE 50-40 mm                  -      54,0/8  m/  szt.

1.3.2  Budowa kanału grawitacyjnego                                                   -    254,0   m

w tym :

- z  rur PCW 200/5,9 mm                                                             -     254,0  m

1.3.3  Budowa  przyłączy wodociągowych z rur PE 50-40 mm            -      54,0/8  m/  szt.

1.3.4 Budowa  przyłączy Kan. sanitarnej z rur  PCW D160/4,7 mm     -     43,0/7  m/ szt

2.5 Roboty kanalizacyjne

- Kanał grawitacyjny    z rur  PCW    długości                              -   254,0 m,

w tym

- z rur PVC 200 mm                                                                             -   254,0 m

- przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur  PCW D160/4,7 m                -     43,0/7  m/ szt

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  ( 1000 mm                     -             7  szt.

2.6  Istniejące budowle i przeszkody

- Uzbrojenie podziemne

Na trasie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występuje uzbrojenie podziemne. Wykonawca winien zaznajomić się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń podziemnych przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. W przypadku wystąpienia kolizji należy stosować  w wykopie konstrukcje do podwieszania kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, oraz podwieszeń rurociągów i kanałów.

3.  MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny :

- odpowiadać wymaganiom norm  przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.

- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne parametry.

Sieć wodociągowa

- - z rur PVC PN 10   wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  110 i 90

- mm  z złączami kielichowymi uszczelkami elastomerowymi.

- - kształtki do sieci wodociągowej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PVC  wg  normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  110 i 90 mm, żeliwa wg normy PN EN 545 ; 2000  średnicy 100 i 80 mm.

Przyłącza wodociągowe

- - z rur PE  SDR 11   wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  32  mm

- - kształtki do sieci wodociągowej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PVC  wg  normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  32 mm

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Kanały grawitacyjne – rurociągi zbiorcze i przyłącza

- z rur kielichowych klasy S / SDR 34 ; SN 8 / z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC      wg normy PN-EN 1401-01 : 1999  średnicy 160/4,7mm,  200/5,9 mm łączonych na uszczelki gumowe

- kształtki do sieci kanalizacyjnej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe  z PVC wg normy PN-EN 1401-01 : 1999  średnicy 160/4,7 i 200/5,9 mm

Studzienki rewizyjne betonowe średnicy 1 000 mm

Studzienki z prefabrykowanych elementów betonowych składają się z :

- prefabrykowanego dna betonowego z wlotami i wyprofilowaną kinetą betonową

- kręgów betonowych średnicy 1 000 mm i wysokości 500 mm łączonych na uszczelki gumowe

- zakończenia studni – zwężką betonową (  1 000/600 mm i wysokości 500 – 620 mm

- pierścień żelbetowy odciążający średnicy 1 000 mm

- włazu kanałowego, przejazdowego, żeliwnego typu ciężkiego (  600 mm klasy D400

- stopni włazowych  stal. powlekanych tworzywem polamidowym o rozstawie 50 cm.

- tulei ochronnych  dla rur PCW typu Wavin dla rur Dz 160 – 315 mm

- fundamentu z betonu B-20

- izolacji zewnętrznej pionowej – dwa razy Bitizolem / R + P /

Prefabrykowane kręgi betonowe powinny odpowiadać normie BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. Zastosowane włazy żeliwne ciężkie powinny odpowiadać normom PN-87/H- 74051-02  - Włazy kanałowe klasy B, C, D, a stopnie włazowe PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

4. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania ST – jakość robót.

Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania  robót :

- samochód skrzyniowy  do 5,0 t ,  pow. 5 - 10 t

- samochód samowyładowczy do 5,0 t

- samochód dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki  0,25 m3, 0,4 m3 i 0,6 4 m3

- spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/

- ciągnik kołowy 50 KM z przyczepą

- przyczepa dłużycowa 10 Mg

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- żuraw samochodowy 5-6 t

- beczkowóz ciągniony o poj. 4000 dm3

- maszyna do wierceń  poziomych WP 30/60

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE  ROBÓT

6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów  reperów roboczych.

6.4  Naprawa dróg

Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz.U. Nr 6 poz. 33 z póżn. zm. /, oraz postanowieniem Burmistrza Gminy Czempiń nr IT.5548-03/11 z dnia 28 lutego 2011 roku.  Powyższe czynności są odpłatne.

  - Roboty ziemne

Wykopy pod sieć kanalizacyjną wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych , ręcznie lub mechanicznie, zabezpieczone szalunkami pionowymi, a pod przyłącza wąskoprzestrzenne, ręczne, odeskowane - zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999  Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.

Na odcinkach na których w trakcie wykonawstwa zaobserwowana zostanie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą igłofiltrów  Dotyczy to odcinków gdzie posadowienie rurociągów następuje w gruncie piaszczystym. / czas pompowania będzie określony kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru./

W wykopach gdzie na dnie znajdują się iły konieczne odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki  i odpompowania wody ze studzienek średnicy

0,5 m zagłębionych 1,0 m poniżej dna podsypki.                                                                            Część wykopów pod kanalizację wykonywana musi być wyłącznie ręcznie ze względu na istniejące uzbrojenie terenu. Dotyczy to w szczególności odcinków kanalizacji układanej w ulicy Kościańskiej po stronie budynków o numerach nieparzystych. Niezbędne są próbne wykopy ręczne dla ustalenia dokładnej trasy uzbrojenia podziemnego. Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w  ciągach komunikacyjnych, wykopy należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczać przed uszkodzeń  przez wykonywanie konstrukcji podwieszeniowej dla istniejących kabli i rurociągów.

W czasie wykonywania robót  należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych  /Dz.U. nr 13/72/.

    - Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 2, z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu. Transport urobku stanowi odwiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 1,0 km wynikającego z wyporu rur, studni,  stosowania podsypki i obsypki, jak również przywiezienie gruntu na podsypkę i obsypkę  z odległości do 1,0 km.

6.2.2 Obudowa ścian wykopów i rozbiórka.

Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano jako umocnienie pełne balami drewnianymi w  gruntów kat.I-IV.

    - Podłoże

Podsypkę należy stosować pod wszystkie kanały. Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900 , stanowiącego łożysko nośne rury kanalizacyjnej.

6.2.4 Zasypka i zagęszczanie gruntu

Użyty materiał i sposób  zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych.  Zasypkę przewodów grawitacyjnych przewidziano gruntem rodzimym z wykopów.

  - Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt.2 można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie PN-92/B-10735, PN-81/B-10725, PN-74/B-10733 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów.

6.3.1 Rurociągi

Budowę kanalizacji należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, między węzłami / studzienkami /, od rzędnych niższych do rzędnych wyższych.

Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu  prawidłości  spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Po każdym zakończeniu przewód  powinien być czasowo zaślepiony, aby zapobiec zanieczyszczeniom.

6.3.2 Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-92/B-10729,  instrukcjom i  zaleceniom producentów.

6.3.2.1 Studnie z tworzyw sztucznych

Wykop w miejscu studni należy poszerzyć, by minimalna odległość z obsypką wynosiły 30 cm z każdej strony studni. Studnie posadowić i wypoziomować do wymaganej rzędnej na zagęszczonej podsypce o wys.0,15 m. Zagęszczenie obsypki wokół studni należy dokonać warstwami co 0,30 m. Przy montażu  studzienek należy zwrócić szczególną uwagę na poziom ich posadowienia, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągu. Poziom włazu ustala się za pomocą łaty z poziomem terenu lub drogi zachowując następujące warunki :

- zasypka z żwiru lub piasku musi być dokładnie zagęszczona w obszarze rury trzonowej i teleskopowej.

- włazy   żeliwne posadowić na pierścieniu odciążającym i płycie pokrywowej.

6.3.2.2 Studnie z prefabrykatów betonowych

Studnie należy wykonać na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30 cm. Kręgi przy użyciu sprzętu montażowego ustawić na betonowej kinecie prefabrykowanej. Na zwężkach betonowych lub płytach nadstudziennych ułożyć włazy żeliwne przejazdowe typu ciężkiego. Regulację poziomu osadzenia włazu na studzience należy wykonać poprzez montaż pierścieni dystansowych bądź wykonanie podmurówki z cegieł pełnych na zaprawie cementowej. Wewnątrz studni zamontować stopnie włazowe. Powierzchnie pionowe zewnętrzne studni zaizolować masą bitumiczną. Powierzchnia izolacji powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń. Warstwy izolacyjne w sposób ciągły i szczelny powinny być połączone z uszczelnieniem miejsc przejścia kanału  przez izolowaną konstrukcję.

6.4  Naprawa dróg

Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz.U. Nr 6 poz. 33 z póżn. zm. /, oraz postanowieniem Burmistrza Gminy Czempiń   IT.5548-29/11 z dnia 30 maja 2011  roku.  Powyższe czynności są odpłatne.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót.

Wykonawca   udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i  szczególnie z wymogami norm PN-EN 1610 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 –Studzienki kanalizacyjne.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR  ROBÓT

Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego i uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek :

-  m    - sieci międzyobiektowe przy przepompowni

-  szt  - studzienki rewizyjne, kształtki

-  m2  - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni , szalowania wykopów

-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów

9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi robót zanikających

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się wg  zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

  - Odbiór ostateczny robót

    - Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wyk onania robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń  odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wyk onania robót uzupełniających i poprawkowych.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót

- dzienniki budowy

- wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

- kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA  WYCENY

1.Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w

przedmiarze  robót.

2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w

wycenie  robót :

- pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

- opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń  z zainteresowanymi jednostkami w  zakresie kolizji  i zajęcia pasa drogowego.

11.NORMY I PRZEPISY

NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów       wodociągowych  i kanalizacyjnych – Warunki techniczne             wyk onania

2. PN-81/B –03020              Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –

Obliczenia statyczne i projektowanie

3.  PN-EN 1401-01 : 1999     Rury i kształtki kanalizacyjne

4.  PN-86-B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów

5.  PN-88/B-06050                Beton zwykły

6.  PN-92/B-10729 : 1999    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

7.  BN-86/8971-08                Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

8.  PN-64/H-74086               Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

9.  PN-EN 1610                    Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych                                10. PN-87/H- 74051-02         Włazy kanałowe klasy B, C, D

11. PN-EN 124 :2000           Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych

12.. PN-87 /B-01060              Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia

13. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociągowych

14. PN-B-10725 : 1997         Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania

15. ZAT/97-01-001               Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w

rurociągach

INNE DOKUMENTY

1.  ISO  4435 : 1991           Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych

2 . Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociągowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu  i polietylenu .

opracował

mgr inż. Henryk Paździor