PROGRAM   FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

Zamawiający: GMINA CZEMPIŃ, ul. 24 Stycznia 25; 64-020 Czempiń

Nazwa zamówienia: 	Wykonanie projektu na wymianę pokrycia dachu budynku szkolnego w Borowie z robotami towarzyszącymi wraz z realizacją zadania

(zaprojektuj i wybuduj)

ADRES OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM :

Szkoła Podstawowa w Borowie

Borowo 49

64-020 Czempiń

Dz. nr ewid. 213/3 (obręb Borowo)

Informacja ogólna

- Przedmiotem inwestycji jest :

Wykonanie projektu wraz z realizacją: wymianą pokrycia dachu budynku szkolnego w Borowie na blacho dachówkę z ociepleniem, pracami blacharskimi, odgromowymi i innymi pracami towarzyszącymi dwóch do siebie przylegających budynków. Budynki ujęte są w gminnej ewidencji zabytków Gminy Czempiń.

- budynek zbudowany w  1878r.

Jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, nie podpiwniczony. Konstrukcja murowana z dachem stromym dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Elewacja: tynk cementowo-wapienny. W budynku mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne (sale lekcyjne) na parterze, na poddaszu wydzielone pomieszczenie. Pozostałą część poddasza zajmuje strych.

- budynek zbudowany w 1910r.

Jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, konstrukcja murowana z dachem stromym dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Elewacja: cegła ceramiczna spoinowana. Budynek przylega do szczytu budynku wymienionego wyżej. W budynku na parterze mieszczą się sale lekcyjne i sanitariat dla nauczycieli oraz klatka schodowa, a na poddaszu pokój nauczycielski, sala komputerowa oraz pomieszczenia administracyjne. Budynki wyposażone w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. z kotłowni węglowej, instalację odgromową

2.Opis obecnego stanu technicznego:

- Budynek z 1878r.

- fundament kamienny – stan dobry

- ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej – stan dobry

- strop nad parterem – drewniany –stan dobry

- więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa – stan dobry

- Kominy-murowane z cegły pełnej: w części przechodzące  przez poddasze,

- otynkowane, nad dachem nie otynkowane, wyspoinowane – stan dobry

- Pokrycie – dachówka ceramiczna karpiówka podwójna – stan zadawalający

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej – stan zadawalający

- Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej stan dobry

- Elewacje :

cokół: tynk cementowo - wapienny – stan dobry

ściany: tynk cementowo-wapienny – stan dobry

- Elementy zewnętrzne

- podest przed wejściem głównym - lastryko stan dobry

- schody zewnętrzne – kamienne (przed wejściem głównym) – stan dobry

- Budynek z 1910r.

- Fundament kamienny – stan dobry

- ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej – stan dobry

- Strop nad parterem:

  - drewniany, oparty na podciągach stalowych z 2 dwuteowników

- NP. 300 –stan dobry

- w sanitariacie (część dobudowana) strop żelbetowy

- Więźba dachowa drewniana, płatwiowo - kleszczowa – stan dobry

- Kominy-murowane z cegły pełnej: w części przechodzące  przez poddasze,

- otynkowane, nad dachem nie otynkowane, wyspoinowane – stan dobry

- Pokrycie – dachówka ceramiczna karpiówka podwójna – stan dobry

- Rynny i rury spustowe PVC– stan dobry

- Opierzenia –z blachy stalowej ocynkowanej stan dobry

- Elewacje :

  - cokół: z kamienia naturalnego, spoinowany – stan dobry

  - ściany: cegła ceramiczna pełna – stan dobry

- Elementy zewnętrzne

- podest przed wejściem głównym - lastryko stan dobry

- schody zewnętrzne – kamienne(przed wejściem głównym – stan dobry

- Otoczenie budynków :

- ogrodzenie terenu szkolnego od strony drogi - ramki z kątowników wypełnione siatką na słupkach stalowych, częściowo na cokole betonowym-stan dobry

- przejścia i utwardzenie terenu z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm – stan dobry

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.Podstawowe  informacje: dach o powierzchni ok. 600 m2

Podstawowy zakres prac:

a/rozbiórka pokrycia dachowego

b/rozbiórka kominów

c/foliowanie, łatowanie

d/murowanie kominów cegłą klinkierową

e/montaż rynien i rur spustowych

f/montaż opierzeń

g/montaż odgromu (nowy drut, nowe uchwyty)

h/montaż blacho dachówki

i/docieplenie dachu wełną mineralną

2.Projekt budowlano-wykonawczy – w 3 egz. musi zawierać:

a/ część opisową oraz dokumentację rysunkową

b/kosztorys wykonawczy

c/przedmiar robót

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

a/wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu do akceptacji przed dokonaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

b/wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez  urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a/wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,

b/utrzymania zaplecza budowy, wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

c/dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

d/zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

e/dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

f/uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub Użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

g/kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

h/przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych na terenie budowy.

3. Odbiór końcowy:

a/przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

b/Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

-dokumentację powykonawczą,

-wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne, mapy inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, wykonania i obowiązującymi przepisami i normami,

-dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy.

4.Część informacyjna

a/inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy  - podlega zgłoszeniu.

b/działka stanowi własność Gminy Czempiń. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

c/wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm.

5.Informacje dodatkowe:

a/zamawiający nie dopuszcza etapowej realizacji zamówienia.

b/przed przystąpieniem do opracowania przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętego rozwiązania. Zamawiający może zgłosić swoje uwagi do proponowanych rozwiązań

c/przed przystąpieniem do prac należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

d/wymagany okres gwarancji zgodny z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy – nie krótszy niż 36 miesięcy.

e/Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z zakresem inwestycji.

zatwierdzam:

………………………