PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Zamawiający: GMINA CZEMPIŃ, ul. 24 Stycznia 25; 64-020 Czempiń

Nazwa zamówienia:  REMONT POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY

Remont 2 pomieszczeń na sanitariaty dla dziewcząt i chłopców (uczniów klas I-III) na parterze w budynku SP w Czempiniu (w trybie zaprojektuj i wybuduj)

ADRES OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM :

Szkoła Podstawowa w Czempiniu

ul. Kolejowa 3

64-020 Czempiń

Informacja ogólna

- Przedmiotem zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu prac remontowych wraz z ich realizacją; remont objąć ma 2 pomieszczenia sąsiadujące z sobą (oznaczone na załączonym rzucie) na sanitariaty dostosowane do potrzeb dzieci kl. I-III w budynku szkolnym SP w Czempiniu. Jedno z przedmiotowych pomieszczeń znajduje się w budynku starej szkoły z 1910 r., a drugie w łączniku, który łączy go z drugim nowszym skrzydłem.

Budynek szkoły zlokalizowany jest w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3 na działce nr ewid. 701. Szkoła posiada przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, teletechniczne i kanalizacji deszczowej.

2. Opis obecnego stanu technicznego pomieszczeń:

- Pomieszczenie I ( w starej części szkoły)

Istniejący sanitariat dla personelu (patrz dokumentacja fotograficzna) - stan dobry

- Pomieszczenie II (w łączniku):

Pomieszczenie wykorzystywane do przechowywania sztandaru szkoły i pucharów (patrz dokumentacja fotograficzna).

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.Podstawowe  informacje:

Pomieszczenia posiadają powierzchnie odpowiednio I - ok. 7,5 m2, II - ok. 6,4 m2 (zaznaczone na dołączonym rzucie budynku)

Zakres prac objąć ma w szczególności:

a/ demontaż istniejących posadzek i okładzin ścian z płytek,

b/ demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, okien i drzwi (z wyłączeniem okna w pomieszczeniu starej szkoły),

c/ demontaż istniejących ścian działowych,

d/ demontaż instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej,

e/ wykonanie nowych posadzek z antypoślizgowego gresu, a okładzin ścian z płytek ceramicznych ułożonych na kleju do wysokości futryn drzwi; ściany powyżej powierzchni z płytek i sufity pomalowane matowymi lateksowymi farbami wodorozcieńczalnymi,

f/ ścianki i drzwi do kabin WC z laminatu HPL o grubości 12 mm,

g/ sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych,

h/ zamurowanie istniejącego okna witrynowego,

i/ wykonanie nowych instalacji wod-kan (woda ciepła i zimna), c.o., oraz elektrycznej,

j/ montaż nowej armatury sanitarnej dostosowanej do potrzeb dzieci kl. I-III (dla dziewcząt 2 kabiny + 2 umywalki; dla niepełnosprawnych (1 kabina + pisuar + umywalka),

k/ drzwi do kabin osadzone na 3 zawiasach, w tym jeden z funkcją samodomykania i z zamkami ze wskaźnikami zajętości; ścianki kabin o wysokości 180 cm,

l/ drzwi wejściowe do sanitariatu dla dziewcząt w świetle ościeżnicy o wymiarach 80x200 cm, w toalecie dla niepełnosprawnych 90 - 100 x 200 cm z funkcją samodomykania i z zamkiem ze wskaźnikiem zajetości,

ł/ wentylacja grawitacyjna,

m/ stolarka okienna z PVC.

2. Projekt remontowo-wykonawczy – w 3 egz. musi zawierać:

a/ część opisową oraz dokumentację rysunkową

b/ kosztorys wykonawczy

c/ przedmiar robót

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Organizacja remontu i warunki wykonawstwa:

a/ wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac.

b/ wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu (przestrzeni, w której prowadzone będą roboty remontowe wraz z przestrzenią niezbędnego zaplecza) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu prac oraz zapewnienia dozoru mienia na własny koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a/ wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,

b/ utrzymania zaplecza, wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

c/ dostarczenia, montażu i demontażu i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

d/ zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

e/ dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

f/ uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

g/ kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego robót kompletu niezbędnych dokumentów;

h/ przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.

3. Odbiór końcowy:

a/ przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia,

b/ wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, wykonania i obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4.Część informacyjna

a/ zadanie nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy  - podlega zgłoszeniu;

b/ działka stanowi własność Gminy Czempiń; Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

c/ wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm.

d/ wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnień ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościanie.

5.Informacje dodatkowe:

a/ Zamawiający nie dopuszcza etapowej realizacji zamówienia.

b/ przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań. Zamawiający może zgłosić swoje uwagi do proponowanych rozwiązań;

c/ wymagany okres gwarancji zgodny ofertą Wykonawcy – nie krótszy niż 36 miesięcy.

e/ Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z miejscem realizacji zadania oraz jego zakresem.

zatwierdzam: