# Text boxes

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO WIELKIE OD KM 0+000,00 DO KM

0+945,00 Odcinek II

ZRI DROMOBUD

Data utworzenia: 2012-02-03

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE RÓWNINNYM

Jednostka: km trasy

0,9450

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

odc.II  km 0+000,00-0+945,00

1. KNNR 1  0111-0100

Dział nr 2. D.01.02.01.10 KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW

Jednostka: szt

15,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 10-25cm

zgodnie z zał. Nr 8

2. KNNR 1  0101-0200

Jednostka: szt

1,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35 cm.

zgodnie z zał. Nr 8

3. KNNR 1  0101-0300

Jednostka: szt

4,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 36-45 cm.

zgodnie z zał. Nr 8

4. KNNR 1  0101-0400

Jednostka: szt

8,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 46-55cm

zgodnie z zał. Nr 8

5. KNNR 1  0101-0500

Jednostka: szt

5,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 56-65cm

zgodnie z zał. Nr 8

6. KNNR 1  0101-0600

Jednostka: szt

1,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 66-75cm

zgodnie z zał. Nr 8

7. KNNR 1  0101-0700

Jednostka: szt

2,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 76-85cm

zgodnie zał. Nr 8

8. KNNR 1  0101-0700

Jednostka: szt

1,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 120-150cm

zgodnie z zał. Nr 8

9. KNNR 1  0101-0700

Jednostka: szt

5,0000

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni76-100cm, grunt kat. I-II

zgodnie z zał. Nr 8

10. KNNR 1  0104-0800

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: ha

0,0100

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki rzadkie od 10% do 30% powierzchni

zgodnie z zał. Nr 9   - 0,0010 ha

11. KNNR 1  0102-0300

Jednostka: ha

0,0055

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni

zgodnie z zał. Nr 9   - 0,0055 ha

12. KNNR 1  0102-0100

Jednostka: m-p

16,4200

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km

0,20x15+0,24x1+0,30x4+0,42x8+0,58x5+0,77x1+1,29x2+2,37x1=16,42 mp

13. KNNR 1  0107-0100

Jednostka: m-p

18,3900

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km

0,07x15+0,17x1+0,28x4+0,45x8+0,65x5+0,88x1+1,02x7+1,18x1=18,39 mp

14. KNNR 1  0107-0200

Jednostka: m-p

40,8700

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km

0,17x15+0,42x1+0,77x4+1,35x8+1,95x5+2,62x1+2,96x2+3,23x1+143,00x0,0010+429,00x0,0055=40,87 mp

15. KNNR 1  0107-0300

Dział nr 3. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY  20

CM

Jednostka: m2

1122,7300

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm

zgodnie z zał. Nr 5    1055,73 m2

zgodnie z zał. Nr 7      67,00m2

RAZEM    1122,73 m2

16. KNNR 1  0113-0100

Jednostka: m3

224,5500

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do

5t- odwóz humusu

1122,73x0,20=224,55 m3

17. KNNR 1  0203-0300

Dział nr 4. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

Jednostka: m

6,5000

Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm

km 0+004,50

18. KNR 2-31  0816-0100

Jednostka: m

27,0000

Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 60cm

zgodnie z zał. Nr 7

19. KNR 2-31  0816-0300

Jednostka: 1 m3

11,6600

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką

na samochody samowyładowcze

3,14x0,25x0,25x6,50+3,14x0,35x0,35x27,00=11,66 m3

20. KNR 4-04  1103-0100

- 2 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

11,6600

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyładowczym na odległość 1km

21. KNR 4-04  1103-0400

Dział nr 5. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Dział nr 5.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

Jednostka: m3

234,6100

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład do wbudowania, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1km.

zgodnie z zał Nr 3 (do wbudowania)   178,41 m3

zgodnie z zał. Nr 7 - na zjazdach (na odkład)   12,00 m3

pod przepusty  26,00x(0,80+2,60)x0,50=44,20 m3

RAZEM:   234,61  m3

22. KNNR 1  0202-0200

Jednostka: m3

487,5000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. Koparką o poj. łyżki do

0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV

zgodnie z zał Nr 3

23. KNNR 1  0210-0301

Jednostka: m2

2951,3000

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6

24. KNNR 1  0503-0300

Dział nr 5.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Jednostka: m3

955,8600

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu

pochodzącego z wykopów.

zgodnie z zał. Nr 3 z wykopów   - 665,91 m3

zgodnie z zał. Nr 3 z dokopu       - 211,15 m3

zgodnie z zał. Nr 7 na zjazdach    - 78,80 m3

RAZEM    955,86 m3

25. KNR 2-01  0235-0201

Jednostka: m3

326,8000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km - dokop. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami

5-10t

zgodnie z zał. Nr 3     - 211,15 m3

zgodnie z zał. Nr 7 nasyp na zjazdach   - 78,80 m3

do zasypania przepustów      44,2-(3,14x0,30x0,30x26)=36,85 m3

RAZEM   326,80 m3

26. KNNR 1  0202-0701

Jednostka: m2

1046,3900

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów.  Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6

27. KNNR 1  0503-0500

Jednostka: m3

992,7100

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi

955,86+36,85=992,71 m3

28. KNNR 1  0409-0300

- 3 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

9,8000

Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km,napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o poj.do 3000

dm3

(289,95+36,85)x0,03=9,80 m3

29. KNNR 6  1308-0300

Dział nr 6. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Dział nr 7. D.03.01.01.00 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

Jednostka: m

26,0000

Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur HDPE o

śred.60 cm.

km 0+011,00  L=8,50 m

km 0+150,00  L=8,50 m

km 0+575,50  L=9,00 m

RAZEM:    26,00 m

30. KNR 2-33  0601-0100

Dział nr 8. D.03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

Jednostka: m

9,0000

Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie przepustów o średnicy 0.4 m. Grubość namułu w cm do 50%

jego średnicy

- przepust km 0+939,30  L=9,00 m

31. KNNR 6  1302-0300

Jednostka: m

8,5000

Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50%

jego średnicy

oraz oczyszczenie studni

- przepust km 0+819,00   L=6,50m

- studnia km 0+734,99   L=2,00 m

RAZEM:    8,50 m

32. KNNR 6  1302-0400

Dział nr 9. D.03.02.01. KANALIZACJA  TELETECHNICZNA

Jednostka: m

85,0000

Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm typu arot na istn. przewodach telekomunikacyjnych

zgodnie z zał. Nr 7    38+47=85 m

33. TP S.A. 040  0102-0100

Dział nr 10. D.04.00.00. PODBUDOWY

Dział nr 11. D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Jednostka: m2

6182,5000

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 25 cm

- pod konstrukcję jezdni i poboczy   6,50x945+4x10,00=6182,50 m2

34. KNNR 6  0112-0200

Jednostka: m2

24,3000

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 30 cm

- ławy pod przepusty w km 0+575,50   0+150,00   0+011,00     (2x8,50+9,00)x0,90=24,30 m2

35. KNNR 6  0112-0300

- 4 -

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 12. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

Dział nr 12.1. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Dział nr 12.2. D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

Jednostka: m2

74,0000

Brukowanie skarp przekopów i nasypów. Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą.

- zgodnie z zał. Nr 7 wloty i wyloty przepustów na zjazdach    24,00 m2

- wloty i wyloty przepustów    - 10 wlotów   - 50,00 m2

RAZEM:   74,00 m2

36. KNNR 1  0509-0200

Dział nr 12.3. D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Jednostka: m

60,0000

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 400mm

zgodnie z zał. Nr 7    - 8 szt.    - 60,00 m

37. KNNR 4  1308-0600

Jednostka: m

7,5000

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 500mm

zgodnie z zał. Nr 7     - 1 szt.    7,50 m

38. KNNR 4  1308-0700

Jednostka: m

23,5000

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 600mm

zgodnie z zał. Nr 7     - 3 szt.    23,50 m

39. KNNR 4  1308-0800

Jednostka: m2

69,1500

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm

Ławy pod rury pod zjazdami      60,00x0,70+7,50x0,80+23,5x0,90=69,15 m2

40. KNNR 6  0112-0100

Dział nr 13. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Dział nr 13.1. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

Jednostka: szt

5,0000

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm

zgodnie z projektem organizacji ruchu

41. KNNR 6  0702-0101

Jednostka: szt

10,0000

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2

zgodnie z projektem organizacji ruchu

42. KNNR 6  0702-0400

Dział nr 14. D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

- 5 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m2

523,5000

Nawierzchnie żwirowe na zjazdach.  Warstwa grubości 20 cm

zgodnie z zał. Nr 7

43. KNNR 6  0202-0600

- 6 -