RG.271.14 .2012

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP

Nazwa zamówienia :

Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach programu rządowego ,, Radosna Szkoła”

Zatwierdził :

Burmistrz

Anna Bogucka

Czyżew dn.13.07 .2012 r.

Sporządziła: Iwona Załuska

Instrukcja  dla wykonawców

I. Zamawiający  :   Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Tel /fax  + 48 86 2755036

NIP   722 – 159 – 05 – 41

Zaprasza do złożenia  ofert w  przetargu nieograniczonym na :

Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39-46 Ustawy, o wartości  szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.      Nr  113, poz. 759 ze zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz.1817 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 282 , poz. 1650 )

II. Opis przedmiotu zamówienia

Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła .

W celu realizacji projektu wykonane mają być następujące prace:

1. Wytyczenie obszaru – granic placu zabaw oraz innych niezbędnych punktów (krawędzi

wykopów , lokalizacje poszczególnych urządzeń wraz ze strefami bezpieczeństwa ).

2. Wykonanie koryta/wykopu pod podbudowę, obrzeża i nawierzchnię syntetyczną.

3. Ustawienie obrzeży i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną.

4. Montaż urządzeń zabawowych.

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej.

6. Rekultywacja nawierzchni trawnikowej

Docelowy skład urządzeń na placu zabaw

- zestaw zabawowy dwuwieżowy  - 1 szt.

- duży bujak samochód na 4 sprężynach – 1 szt

- huśtawka metalowa podwójna – 1 szt

- mały bujak na sprężynie – rowerek – 1 szt

- równoważnia linowa – 1 szt

- ławka metalowa drewniana bez oparcia – 6 szt

- metalowy kosz na śmieci – 1 szt

- tablica z regulaminem placu zabaw ,,Radosna Szkoła ” – 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy :

- zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia obiektów i opracowania

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla zakresu objętego zamówieniem,

- zabezpieczenia terenu budowy.

Utworzenie szkolnych placów zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów  Nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ,, Radosna szkoła ”.

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:2009 (wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie).

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty, wydane przez akredytowane jednostki badawcze, potwierdzające spełnienie tych wymogów. Wszystkie urządzenia posadowione w podłożu za pośrednictwem prefabrykowanych fundamentów betonowych klasy minimum B-25.

Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne oraz należy je realizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa ).

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty . Wizja lokalna winna być dokonana na koszt własny wykonawcy.

Wyłoniony w postepowaniu Wykonawca na okoliczność spełnienia powyższych wymogów zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy wszelkie niezbędne atesty , dopuszczenia lub certyfikaty.

Przedmiot zamówienia musi być także zrealizowany zgodnie z prawem budowlanym oraz Ustawą o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów z dnia 12 grudnia 2003r.

2. Wymagania stawiane wykonawcom

2.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą

2.2 Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

2.3 Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne.

2.4 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

2.5 Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, kosztorysy powykonawcze oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3.Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych,

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość będzie stanowiła nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego.

6. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

7. Wymagany termin gwarancji minimum 3 lat .

8. Wymagany termin płatności faktury 30 dni.

Kody CPV:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

37535200-9 wyposażenie placów zabaw ,

45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia : po podpisaniu umowy

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.09.2012r

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania. Warunek będzie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej dwa zadania polegające na budowie placów zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe o wartości nie mniejszej niż 140 tyś.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty .

Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły (spełnia/nie spełnia)

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów a następnie dokona sprawdzenia warunków według zasady spełnia/nie spełnia co musi jednoznacznie wynikać z treści oświadczeń i  dokumentów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń       i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

- w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy złożyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ):

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu)

-  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; osoby fizyczne przedkładają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zmówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7-9 przedkłada dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów wystawienia dla danego rodzaju dokumentu.

- inne dokumenty

- Kosztorys ofertowy (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny kosztorys).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres do korespondencji :

Urząd Miejski w Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Fax. 86 2755063

z dopiskiem :

Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła .

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest  Iwona Załuska (kontakt  do godz. 15.00)

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych   warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

- Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane).

- Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

- Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) nie ustanowi pełnomocnika oświadczenia mają być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

- W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe.

- Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez  wykonawcę (osobę upoważnioną).

- Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą  jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do specyfikacji.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 30.07.2012 roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta przetargowa –  Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła .

Nie otwierać przed  30.07.2012”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą otwierane.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin  składania ofert upływa dnia 30.07. 2012 r. o godz. 10.00

Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, w dniu składania ofert o godz.10.05

w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest rodzaj i zakres prac podanych w SIWZ w „Opisie przedmiotu zamówienia”

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentację techniczną, która stanowi załącznik do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy może być sporządzony metodą uproszczoną. Wykonawca powinien w przedkładanym do oferty kosztorysie ofertowym zachować kolejność pozycji a ich opis powinien być zgodny z załączonym do specyfikacji przedmiarem robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

- Podane w przedmiarze robót KNR-y dla pozycji przedmiarowych są tylko kodami pomocniczymi do obliczenia ceny i nie stanowią podstawy wyceny pozycji przedmiarowej.

- Wypełnione przedmiary robót stanowić będą kosztorys ofertowy. Wszystkie pozycje w przedmiarach robót (kosztorysie ofertowym) powinny zawierać cenę jednostkową, która musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto jednej jednostki obmiaru.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca    winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu,  itp.

- Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę musza być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie będą podlegały zmianom.

- Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług.

- Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy itp.

- Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

kryterium:

Cena całości zamówienia – 100%

cena najniższa – 100 punktów

ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy

- O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawcę (-ów) i odrzuceniu    ofert (-y) Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta  z wykonawcą , który spełni wszystkie przedstawione wymagania  i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że wystąpią przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, a także od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy.

- Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

- Sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej       umowy.

Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT , - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, - zmiany terminu wykonania zadania oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu ( niekorzystne warunki atmosferyczne , konieczność wykonania robót dodatkowych, wystąpienie kolizji itp. )- konieczność wprowadzenia robót zamiennych- zmiana technologii wykonania robót w uzasadnionych przypadkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr  7   do SIWZ.

XVII.  Środki  ochrony prawnej

1.Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa      z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp,:

- ust. 1 pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ust. 2 pkt 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej .

4. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Czyżew

Ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Zobowiązania  wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła.

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia :

Cena netto  …………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) : …………………………………………………………………………………..

Podatek VAT ………% tj. ………………………………………………………………….zł

Cena brutto ………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) ……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że :

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian),

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- Kierownikiem budowy będzie …………………………………………………………….

posiadający wszystkie wymagane prawem uprawnienia.

- Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji        w imieniu firmy jest: ……………………..............................................................................

- Powierzę następującą część zamówienia podwykonawcom:

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

Termin  płatności : 30 dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : 28.09.2012 roku

Okres gwarancji  ……….. lata

Inne : …………………………………………………………………

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………………………………………………………………………………………………..

------------------------------

( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Załącznik nr 3

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW do WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Załącznik nr 4

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Niżej podpisany .....................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

......................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………….

prowadząc działalność gospodarczą

NR EWIDENCYJNY …………………………………………………………………………………………….

na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………………………………………………………………………………………………………………..

w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej

PKD ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

/należy wymienić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej/

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ……………………………………………………………..

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami/, tzn.

nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Oświadczam, że wykonałem następujące roboty porównywalne zakresem i wartością do robót polegających na wykonaniu Przedmiotem  opracowania jest  utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rosochate Kościelnem w ramach Rzadowego Programu Radosna Szkoła.

| Lp | Rodzaj i zakres robót | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | Okres realizacji | Wartość wykonanych robót w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

Do wykazu załączam dokumenty, iż roboty te zostały wykonane należycie

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 6

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIIU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:

| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe nr i opis uprawnień | doświadczenie | zakres wykonywanych czynności | informacja o podstawie do dysponowania niniejszą osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 7

Intergralna część SIWZ

UMOWA – wzór

Pomiędzy Gminą Czyżew z siedzibą w 18 -220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34 , zwaną w dalszej części umowy ,, Zamawiającym ” reprezentowaną przez :

1.Anną Bogucką – Burmistrza Czyżewa

a

…………………………………………………………………………………………..

Z siedzibą ………………………… , zwanym w dalszej części umowy ,, Wykonawcą” reprezentowaną przez :

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia…………w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła .

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest :

1. Wytyczenie obszaru – granic placu zabaw oraz innych niezbędnych punktów,

2. Wykonanie koryta/wykopu pod podbudowę, obrzeża i nawierzchnię syntetyczną,

3. Ustawienie obrzeży i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną,

4. Montaż urządzeń zabawowych,

- zestaw zabawowy dwuwieżowy  - 1 szt.

- duży bujak samochód na 4 sprężynach – 1 szt

- huśtawka metalowa podwójna – 1 szt

- mały bujak na sprężynie – rowerek – 1 szt

- równoważnia linowa – 1 szt

- ławka metalowa drewniana bez oparcia – 6 szt

- metalowy kosz na śmieci – 1 szt

- tablica z regulaminem placu zabaw ,,Radosna Szkoła ” – 1 szt

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej,

6. Rekultywacja nawierzchni trawnikowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy :

- zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia obiektów i opracowania

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla zakresu objętego zamówieniem,

- zabezpieczenia terenu budowy,

Utworzenie szkolnych placów zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów  Nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ,, Radosna szkoła ”.

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa ).

Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne oraz należy je realizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzuje upadki )

§ 2

1.Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości :  ………………….. zł ( słownie: …………………)

obejmujące wynagrodzenie netto w wysokości ……………….. zł ( słownie: ………..)

oraz podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki …………..%

2.Zamawiajacy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wynikającej z kosztorysu powykonawczego , jednakże kosztorysy powykonawcze nie mogą zawierać pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym

3.Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową za wykonane zadanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury , zatwierdzonego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót – na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

4. Podstawą do wystawienia faktur końcowych  będzie zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru robót.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

- koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z niniejszej umowy oraz z dokumentacji projektowej a także z zasad sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót.

- koszty robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy )

- koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacyjną powykonawczą.

§ 3

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy : po podpisaniu umowy

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 28.09.2012r.

Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT , - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, - zmiany terminu wykonania zadania oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu ( niekorzystne warunki atmosferyczne , konieczność wykonania robót dodatkowych, wystąpienie kolizji itp. )- konieczność wprowadzenia robót zamiennych- zmiana technologii wykonania robót w uzasadnionych przypadkach.

§ 4

1.Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 , powinny odpowiadać co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie – Prawo budowlane i innych przepisach prawa.

§ 5

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. ………..zł (słownie:……………………………………….)

dostarczone w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy, w formie przewidzianej w  art.  148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, w następujący sposób :

- 70 % po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek  w terminie 30 dni   od daty  usunięci usterek.

- 30% kwoty jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6

W razie nie wykonania lub nienależnego wykonania umowy:

1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

b)Za zwłokę w wykonaniu określonego (ych) w Par. 2 niniejszej umowy zadania w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c)Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót według pozycji kosztorysu wysokości z 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad,

d)Za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru,

2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wyższych okolicznościach. W takim wypadku  wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§7

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin określony w § 2 tak

dalece, iż nie   jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym

terminie.

- Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

- W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1

niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 8

1.W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność

obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w

terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2.Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których

mogą brać  udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

3.W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin

na  jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

4.Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest

istotna,  Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §  7

niniejszej   umowy.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, oznakowanie robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 10

1.Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji:

Odbierającego - Burmistrz Czyżewa  –  Anna Bogucka

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  - ……………………………………..

§ 11

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy :

- Kodeksu Cywilnego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z późn. zm. )

- ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r.

Nr 113,  poz.759 z późn. zm. )

§ 13

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Postanowienia dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania zakresu rzeczowego robót ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 15

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA:

……………………………..                                          ……………………………..