Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych - 9 miejsc, kategoria prawa jazdy B)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu - samochodu osobowego, mikrobus, 9-cio miejscowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim, spełniającego wymagania: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (lub innych przepisów obowiązujących w dniu dostawy przedmiotu zamówienia) oraz spełnia szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia, opisane poniżej.

Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:

- Samochód, fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu 9 osób, tj. kierowca i 8 osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

- Rocznik 2020

- Ilość miejsc- 9 (8+1)

- Pojemność silnika min. 1900 cm3

- Moc silnika min. 100 KM

- Rodzaj silnika DIESEL norma EURO 6

- Skrzynia biegów manualna

- Dopuszczalna masa całkowita : 3 500 kg

- Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie

- Całkowite, fabryczne przeszklenie pojazdu

- Ogrzewanie tylnej szyby

- Drzwi przesuwane z prawej strony

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone lub klapa tylna przeszklona, unoszona do góry

- Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie

- Immobiliser

- Alarm antywłamaniowy

- Centralny zamek z pilotem

- System antypoślizgowy ABS (lub równoważny)

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Światła do jazdy dziennej

- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

- Klimatyzacja z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą oraz ogrzewanie dodatkowe z tyłu.

- Możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w II rzędzie siedzeń

- Możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w III rzędzie siedzeń

- Podłokietnik fotela kierowcy i regulacja wysokości kierownicy

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących

- Zabezpieczenie drzwi w przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem

- Podsufitka tapicerowana; boczki wykończone tworzywem lub tapicerowane

- Tapicerka foteli w pojeździe jednakowa;

- Komputer pokładowy

- Komplet gumowych dywaników, gaśnica, trójkąt odblaskowy, koło zapasowe pełnowymiarowe + klucz + podnośnik, apteczka, linka holownicza

- Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie

- Oświetlenie dla przestrzeni pasażerskiej

- Czujnik parkowania tylnego lub kamera cofania

- Radio z głośnikami

- Opony letnie

- Chlapacze przednie i tylne

- Kolor : dowolny

- Miejsce dla wózka inwalidzkiego w III rzędzie siedzeń (po demontażu siedzeń)

- Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych

WYMAGANIA DODATKOWE

- Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020

- Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.

- Gwarancja mechaniczna na okres co najmniej 24 miesiące lub 60 tys. km przebiegu, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne, elektryczne, elektroniczne.

- Gwarancja na wady lakieru nie mniej niż 24 miesiące.

- Gwarancja na całe nadwozie, na perforacyjną korozję blach nie mniej niż 36 miesięcy.

- Samochód musi być fabrycznie nowy, a wszelkie koszty i działania zmierzające do przeprowadzenia procesu homologacji jako osobowy oraz dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych leżą po stronie wykonawcy.

KONFIGURACJA SAMOCHODU – DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego

- Wózek montowany zamiennie z siedzeniem 3-go rzędu.

- Demontowane aluminiowe najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego z  tyłu pojazdu , o odpowiedniej długości.

- Podłoga wodoodporna, łatwo zmywalna, antypoślizgowa.

- Schowek – miejsce (pojemnik na pasy).

- Dodatkowy stopień pomocniczy przy wsiadaniu, przy tylnych (bocznych) drzwiach wejściowych .

- Komplet pasów do mocowania  wózka inwalidzkiego do szyn.

- Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry dotyczące cech technicznych, wyposażenia oraz wymagań dodatkowych związanych 
z przedmiotem zamówienia.