Numer sprawy: I.271.1.2015

Gmina   Gardeja

reprezentowana   przez  Wójta  Gminy

ul. Kwidzyńska  27

82  -  520   GARDEJA

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości powyżej 30 000,00 euro, a nie przekraczającej 5 186 000,00 euro na:

Budowę sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

Zawartość SIWZ:

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty

- Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- PRZEDMIAR ROBÓT

ZATWIERDZIŁ:

Gardeja, dnia 09.04.2015 r.

# Rozdział I 	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# I. UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9.08.2013 r. pod poz. 907, ze zmianami) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e ofert częściowych.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 6 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje/przewiduje* udzielenia/e zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie zamierza/zamierza* zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem dynamicznego systemu zakupów.

# ZAMAWIAJĄCY

- Zamawiającym jest:

Gmina Gardeja

ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja,

tel. centrali  (55) 262 40 50,   fax (55)  262 40 55

NIP  5811850255,   REGON 170747750    ( www.gardeja.pl

- Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres:

#### Urząd Gminy

ul. Kwidzyńska 27,

82 - 520 Gardeja

# III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

#### IV. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako I.271.1.2015

Korespondencja oraz dokumentacja z postępowania będzie zawierać powyższe oznaczenie.

# V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz 
z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody 
w Jaromierzu.

Zakres robót obejmuje:

- Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100RC SDR 17 dwuwarstwowych w zakresie średnic:

- PE 100RC SDR 17 110*6,6 mm - 3488,5 m

- PE 100RC SDR 17 90*5,4 mm - 3,1 m

- PE 100 SDR 11 32*3,0 mm - 12,4 - przyłącze wody

Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE typoszereg PE 100RC SDR 17 dwuwarstwowych lub monolitycznych stosowanych do przewiertów sterowanych, klasa ciśnienia PN 10 w zakresie średnic 110, 90 i 32  mm.

Montaż 4 szt.. hydrantów DN 80 mm i zaworów napowietrzająco-odpowietrzających zgodnie 
z dokumentacją techniczną.

Sieć wodociągowa będzie łączona za pomocą zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych.

Rury układane będą za pomocą przewiertów sterowanych na całej długości sieci wodociągowej. Zabrania się układania rur w wykopie otwartym. Wyjątkiem są przekroczenia dróg powiatowych i wojewódzkich, dla których należy wykonać wykopy montażowe dla kształtek w postaci kolan prefabrykowanych.

Sieć wodociągowa będzie miała za zadanie dostarczyć wodę do istniejącej zabudowy na terenie objętym niniejszym projektem .

Celem inwestycji jest również, rozebranie istniejącego budynku Stacji SUW, studni wód popłucznych wraz z demontażem ujęcia wód dla stacji w miejscowości Jaromierz według odrębnego opracowania 
(projekt rozbiórki).

Projektowany wodociąg należy włączyć na dz. nr 3/2 do istniejącego wodociągu wiejskiego poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy z tulejami dla rur PVC zabezpieczonych przed przesunięciem.

Montaż armatury na włączeniu wykonać według schematu węzła nr 1 i 2.

Przy stacji podnoszenia ciśnienia nr 1 i 2 wykonać obejście awaryjne z zasuwą odcinającą. Kontener stacji posadowić na fundamencie z bloczka betonowego według rysunku szczegółowego.

Posadowienia stacji podnoszenia ciśnienia wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Zasilanie sieci wodociągowej ze stacji wpiąć do istniejącego przewodu wodociągowego na dz. nr 23/66 zgodnie z rysunkiem I-4 oraz profilem podłużnym.

Zasilanie stacji na dz. nr 23/66 i 3/2 z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią :

- Projekt budowlano-wykonawczy;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Przedmiar robót;

3.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 
i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po renowacji i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały Użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 185. Poz. 1243 ze zm.), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

5. Koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robót budowlanych odpadów powinny być uwzględnione w ofercie wykonawcy.

UWAGI:

1. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom.

2. Wszystkie materiały i urządzenia, co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu lub robót  budowlanych „równoważnych”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Roboty należy prowadzić zgodnie z PN, odpowiednimi przepisami budowlanymi i BHP oraz zgodnie ze sporządzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi

przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi powiadomić właścicieli gruntów o zamiarze wejścia z robotami na ich teren.

6. Wykonawca musi planować roboty ziemne tak, aby uniknąć roszczeń z tytułu przeprowadzonych prac budowlanych, w tym celu po zakończeniu robót z poszczególnych miejscowości Wykonawca sukcesywnie będzie przedstawiał Zamawiającemu podpisane  oświadczenia osób – właścicieli działek na których prowadzone były roboty ziemne, że nie wnoszą uwag do zakończonych prac.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą:

  - Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - Posiadanie wiedzy i doświadczenia

  - Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do               wykonania zamówienia

  - Sytuację ekonomiczną i finansową

- Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

2.1 W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1.2 Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończoną jedną robotę

w  zakresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego

zamówienia w zakresie budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości co najmniej 
700 000,00 (siedemset tysięcy złotych) – robót nie można łączyć. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2.2 W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1.3  Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) tj. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 2, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 2 ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4

- W celu potwierdzenia, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później w dniu upływu terminu składania ofert:

- w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli prze likwidacje majątku upadłego,

- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST ZŁOŻYĆ W OFERCIE, ORAZ FORMA DOKUMENTÓW

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik 3 SIWZ).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  udziału w postępowaniu w okolicznościach 
o których mowa  w art. 24 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik 7 SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert- na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. VI.5 SIWZ,

-  w stosunku do osób fizycznych wymagane jest oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. VI.5 SIWZ - (zawierające się w załączniku 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, osób których wpisy do właściwych rejestrów nie wykazują spełnienia ww. warunku.)

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. VI.5 SIWZ.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. VI.5 SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. VI.2.1. SIWZ. - wg zał. nr 4 do SIWZ,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. VI.2.2. SIWZ. - wg zał. nr 5 do SIWZ,

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg zał. nr 8 do SIWZ,

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). Nie dołączenie do oferty załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający potraktuje jako deklarację wykonania zamówienia samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

- Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.5 SIWZ

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

- W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 3 ustawy Pzp.).

- Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem I pkt. IX ppkt 6 SIWZ.

Forma dokumentów.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale VI.3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 2 czerwca 2015 r.

IX WADIUM

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

### Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w SIWZ.

### Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).

4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Oddział w Gardei Nr 32830000090035596620000110,

5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

W pozostałych przypadkach (p.3.2.-3.5 niniejszego rozdziału) wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy.

# X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu i e-mail’a. Dodatkowo zapytania oraz odwołania prosimy o przysyłanie również e-mailem  (format doc. e-mail: inwestycje@gardeja.pl

- Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub e-mail’a, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy

(w tym publikowane na stronie www.gardeja.pl)

- Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 38 ust.1b ustawy, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Gardei

Ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. : Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:  Zbigniew Frymark – Inspektor ds. inwestycji 
i zamówień publicznych,  Urząd Gminy w Gardei,  tel. (55) 262-40-54, pokój nr 11, e-mail: inwestycje@gardeja.pl.

# XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania (art. 182 ust. 6 ustawy).

# XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie

(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. :  Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

oraz „Nie otwierać przed dniem 27 kwietnia 2015 r.  godz. 10:20”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy

ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

pokój nr 9 (Sekretariat), I piętro

nie później niż do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godziny 1000 .

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy

Ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

pokój nr 24, II piętro (Sala narad)

w dniu 27 kwietnia 2015 r. godz. 1020

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

# XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto,

2. Sposób obliczenia ceny :

Cenę należy obliczyć na podstawie załączonego do SIWZ projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją 
a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

- Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym w szczególności:

- przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB robót budowlanych;

- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających;

- ubezpieczenia budowy;

- utrzymania zaplecza budowy;

- projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją;

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dozoru placu budowy;

- związane z wywozem i składowaniem materiałów;

- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego;

- wykonania dokumentacji powykonawczej;

- obsługi geodezyjnej;

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- zapewnienia warunków BHP i p. poż. oraz inne koszty wynikające z umowy;

- zajęcia pasa drogi wojewódzkiej nr 522 i powiatowej nr 3220G i 3231 G;

- wykonanie badań, dokumentacji, instrukcji i uzyskanie stosownych decyzji.

- Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

# XIV KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

- cena ryczałtowa brutto – 95%

- długość okresu gwarancji – 5%

oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru

(Cmin/Cb*95% + Gb/Gmax*5%)*100 = ilość punktów

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych ;

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Gb – okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej;

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych;

100 – stały wskaźnik.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 84 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 84 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Oferta, która uzyska najwyższą ocenę, liczoną według powyższego wzoru, zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.1. Jeżeli Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum, to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłożyć Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę.

  - Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności następujące postanowienia:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- oświadczenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez ustanowienie pełnomocnika wszystkich uczestników konsorcjum (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp); pełnomocnictwo to może obejmować zarówno reprezentowanie członków konsorcjum w postępowaniu, jak również reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy,

- zobowiązanie do nie dokonania rozwiązania umowy konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia poprzez jakiekolwiek działanie uczestników konsorcjum,

- zobowiązanie do nie dokonywania zmiany uczestników konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia publicznego,

- zobowiązanie do nie dokonywania zmian postanowień umowy konsorcjum.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć przed podpisaniem umowy oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych – odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.

- Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Dokumenty wymienione w pkt 1.1. składane przed podpisaniem umowy winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Gardei ul. Kwidzyńska 27 w pokoju nr 9 – sekretariat.

2. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

#### Zamawiający  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

# XVII WZÓR UMOWY

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwości i warunki zmiany umowy zawarte są Projekcie Umowy.

# XVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Rozdział 2. Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | O F E R T A |
| --- | --- |

Gmina Gardeja

ul. Kwidzyńska 27

82 - 520 Gardeja

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro, a nie przekraczającej  5 186 000,00 euro zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Gminy Gardeja, składamy ofertę na wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia robót budowlanych p.n. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia 
i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

My niżej podpisani:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, wyliczoną zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym, która wynosi:

CENA OFERTOWA NETTO:           ........................................................................... PLN

PODATEK VAT .........%:                  ........................................................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ......................................................................................

............................................................................................................................................. złotych.

Zobowiązujemy się wykonać w/w zamówienie w terminie do………..………………  :

Na wykonane roboty i zastosowane  materiały udzielamy  gwarancji i rękojmi na okres  ………………… miesięcy .

Akceptujemy warunki płatności określone w Postanowieniach do umowy, tj.: m.in. płatność w terminie do 30 dni licząc od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum / spółki cywilnej*) oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiamy pełnomocnika: ....................................................................................

......................................................................................................................................................... ,

którego upoważniamy do:

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)

albo

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego *)

(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej)

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed jej podpisaniem) w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 1 Oferty na warunkach określonych w SIWZ.

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami do umowy, określonymi w  SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres Wykonawcy: .........................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

*)  - niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

..............................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do SIWZ

- Projekt –

UMOWA

Zawarta w  dniu .......................................... 2015  roku  w  Gardei pomiędzy:

I  Gminą Gardeja z siedzibą  przy ul. Kwidzyńskiej 27 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez  Kazimierza Kwiatkowskiego  – Wójta Gminy  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Skrajda

a

II ..................................................................................................…................................................. .......................................................................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

P. ........................................................................................................................

P. ........................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.   Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane p.n.: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

2.	WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania w/w robót, ściśle według ustaleń niniejszej umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą wykonawcy oraz przepisami określonymi w Ustawie Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409. z późn. zm.)

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:  ……………………….r.

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Cena oferty Wykonawcy za roboty wyraża się kwotą brutto (w tym 23% podatku VAT): ........................ PLN (słownie złotych: ......................................................).

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą pożądania zmiany tego wynagrodzenia o którym mowa w pkt 2.

5. Strony postanawiają, że rozliczenie w ramach niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury, a wykonanie robót objętych fakturą zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

9. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

10. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez naszego podpisu. Dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury: Gmina Gardeja, 
ul Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja, NIP: 581-18-50-255.

11. W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za roboty objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.

§ 4

1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

2. Wykonawca w procesie realizacji nie może dokonać zmian w materiałach, produktach

oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub produktów ujętych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu innych równowartościowych produktów, materiałów i rozwiązań technicznych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu trzech dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie elementów obiektu. Prowadzenie robót, w efekcie, których mogą wystąpić uszkodzenia elementów obiektu jest zabronione. W okresie niedogodnych warunków atmosferycznych prowadzenie robót bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń jest zabronione.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy 
i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru robót.

§ 6

1. Wykonawca zorganizuje i dostarczy wszystkie niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy w okresie koniecznym do prowadzenia robót. Koszty te obciążają Wykonawcę.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, obiekty budowlane urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. W razie ewentualnego poczynienia szkód poza pasem przeznaczonym pod budowę, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub wypłacenia odszkodowania.

§ 8

1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

3. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu Umowy o

podwykonawstwo jeżeli nie będzie on spełniał określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo.

4. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

7. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody zapłaty powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci w całości wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

10. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom o którym mowa w pkt 9 w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

11. Kwotę wynagrodzenia o której mowa w pkt. 9 zapłaconą Podwykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie dla dalszych Podwykonawców.

13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je forma odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niewykonanie robót określonych w § 1 umowy w terminie określonym w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego 
w umowie w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady –

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadających się

do usunięcia – w wysokości do 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% za każdy dzień przerwy od wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2,

f) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 3 ust. 2 za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0.5% wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 3 ust. 2.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez niego kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 wyniesie więcej niż równowartość 30 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym.

§ 10

Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu WYKONAWCA (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU (Inspektorowi Nadzoru) wpisem w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od wpisu do Dziennika budowy.

2.	WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

3.  ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości WYKONAWCY do odbioru robót.

4.	Odbiór robót, o którym mowa w pkt. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO i ma na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy do eksploatacji - po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5.	WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

-     dziennik budowy

-	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

-	niezbędne świadectwa kontroli jakości,

-	certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami;

-	sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys wykonanych robót;

-	oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i „b” Ustawy Prawo Budowlane.

6.	ZAMAWIAJĄCY ma prawo przerwać odbiór robót jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

7.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

A.	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

B.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

b) Formularz ofertowy wraz z załącznikami i kosztorysem ofertowym,

c) Dokumentacja techniczna wraz z STWiORB.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

1. zmiany terminu realizacji:

a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

c) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

e) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę , robót;

f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami);

g) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2. zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;

b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót,

c) w przypadku określonym w pkt. b) podstawą rozliczenia będzie szczegółowy kosztorys ofertowy.

§ 13

1. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca:

a) podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych z opisanymi w § 8;

b) staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń;

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych wyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej, o której mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

§ 14

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Gwarancja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy na ………………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym Przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie w § 3 ust. 2, czyli kwotę: .................. zł (słownie : .................... ) w formie: ......................................

2.Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a)część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz udzielonej

gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia, czyli w kwocie: ........................ zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji,

b)część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70%

zabezpieczenia, czyli w kwocie: ........................ zł, w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót lub po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

4.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu.

W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi.

5.W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym, wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby okres

gwarancji zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego lub od dnia usunięcia ostatniej z wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, a zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i udzielonej gwarancji obejmowało okres od dnia odbioru końcowego do 14 dni po upływie gwarancji i rękojmi. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury równowartości kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

§ 16

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczy na własny koszt przerwane roboty,

c) zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 17

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                                     Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy  z dn. ………

Gwarancja

do umowy z dnia……

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 
2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody 
w Jaromierzu.

- ……..…….z siedzibą w…….. przy ul. …….. reprezentowana przez……., udziela ………………… miesięcznej gwarancji na roboty budowlane realizowane zg. z wyżej wymienioną umową.

- W przypadku, gdy w terminie gwarancji, o którym mowa w pkt, 1 ujawnią się wady wykonanego przedmiotu umowy Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu, to …………..….. zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od dnia ich ujawnienia.

- W przypadku nie zachowania terminu usunięcia wad określonych w pkt. 2……. zapłaci Zamawiającemu tj. Gminie Gardeja kary umowne w wysokości ………. (0.5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie) zł za każdy dzień zwłoki.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane będą miały odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

………………………………….

(podpis udzielającego gwarancję)

# Rozdział 3.  Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres, tel, fax, e-mail  Wykonawcy)

Gmina Gardeja z siedzibą w Gardei

Ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty | Przedmiot umowy Zakres zamówienia | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę | Daty wykonania (od – do) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia | Informacje o podstawie do dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam oświadczenie potwierdzające uprawnienia.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

*np. umowa o pracę

* jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 2 Rozdziału VI siwz (tj. nie dysponuje osobami np. na podstawie umowy o pracę), Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie osób wymienionych w „wykazie osób” do oddania się do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 1)

| 1 | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 3 | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

        - nie dołączenie do oferty załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający potraktuje jako deklarację wykonania zamówienia samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

Załącznik nr 7  do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres, tel, fax, e-mail  Wykonawcy)

Gmina Gardeja z siedzibą w Gardei

Ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA

W  ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. : Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 ustawy.

......................................................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres, tel, fax, e-mail  Wykonawcy)

Gmina Gardeja z siedzibą w Gardei

Ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. : Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

......................................................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

........................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 
z art. 26 ust.2d.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na w/w roboty budowlane oświadczamy, że nie należymy/należymy * do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................                                   ……………………………………………

miejscowość, data					             podpis osoby uprawnionej

* niepotrzebne skreślić – w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca dołączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

# Rozdział 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jaromierz Trumieje wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia 
i rozbiórką istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Jaromierzu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót,  które znajdują się w oddzielnym opracowaniu – teczce, pliku.

# Rozdział 5. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót  znajduje się w oddzielnym opracowaniu – teczce (pliku).