Numer sprawy: I-341/ 6 /2009

Gmina   Gardeja

reprezentowana   przez  Wójta  Gminy

Ul. Kwidzyńska  27

82  -  520   GARDEJA

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości powyżej 14 000,00 euro, a nie przekraczającej 5 150 000,00 euro na:

„Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gardei ”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Zawartość SIWZ:

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty

- Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WZÓR UMOWY

- PRZEDMIAR ROBÓT

ZATWIERDZIŁ:

Gardeja, dnia 29.04.2009 r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający

- Zamawiającym jest:

Gmina Gardeja

ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja,

tel. centrali  (0....55) 262 40 50,   fax (0....55)  262 40 55

NIP  5811850255,   REGON 170747750    ( www.gardeja.pl

- Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres:

#### Gmina  Gardeja

ul. Kwidzyńska 27,

82 - 520 Gardeja,

2. Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy:

I-341/ 6 / 2009

- Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.

Tryb postępowania, stosowanie przepisów

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000,00 euro, a nie przekraczającej
5 150 000,00 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody do wydajności 100 m3 /h, poprzez zmianę systemu uzdatniania wody z Io na IIo , z budową czterech zbiorników retencyjnych , ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i wykonaniem nowego odwiertu studziennego na terenie stacji w Gardei.

4.2. Przedmiot zamówienia jest  finansowany z budżetu Gminy Gardeja, oraz z pożyczki przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku.

4.2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż urządzeń w SUW

- przebudowę jednostopniowego pompowania wody na układ dwustopniowy z wykonaniem zewnętrznej instalacji technologicznej i zbiorników retencyjnych  4x170 m3,

- przebudowę jednostopniowego odżelaźniania wody na filtrację dwustopniową,

- wymianę zbiorników odżelaziaczy dn 1800 i odmanganiaczy dn 1800,

- instalację technologiczną w budynku SUW,

- przebudowę instalacji odprowadzania wód popłucznych,

- wymianę urządzeń napowietrzających,

- montaż instalacji osuszania budynku technologicznego,

- prace budowlane na obiekcie SUW,

- naprawę elewacji i dachu,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie dodatkowego awaryjnego odwiertu nr 1a z obudową,

- wymiana obudów odwiertów na istniejących odwiertach,

- wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie SUW,

- instalacja oświetlenia terenu,

- ogrodzenie terenu stacji,

- wykonanie rozruchu obiektu i uzyskanie pozytywnych wyników pracy SUW ( decyzja z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kwidzynie),

- przygotowanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego wraz z instrukcja obsługi stacji.

4.3.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące   przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

Nazwy i kody

grup robót:

45233200-1Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.4. Opis przedmiotu zamówienia stanowią :

- Projekt budowlano-wykonawczy;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Przedmiar robót;

4.5.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej

aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4.6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac pod warunkiem

wykazania ich nazwy i zakresu w ofercie.

4.7. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po renowacji i procesie budowy

materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny

środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały Użyte), co oznacza, że Wykonawca jest

zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.07.39.251), a także

postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

4.8. Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych , które mogą spowodować wytworzenie

ww. odpadów powinien wypełnić obowiązki wytwórcy odpadów wynikające z art. 17, ust 1,

pkt 1) i 2) ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz 251 –

tekst jednolity) a więc uzyskać decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi oraz złożyć informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne

oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami.

4.9. Wytworzone odpady wykonawca winien przekazywać uprawnionym firmom posiadającym

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania

określonych rodzajów odpadów. Przekazanie odpadów uprawnionemu odbiorcy przez

wykonawcę powinno każdorazowo być potwierdzane na karcie przekazania odpadów (wzór

kart przekazania i ewidencji odpadów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z

dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji

odpadów - Dz.U.Nr 30, poz. 213).

4.10.Koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robót budowlanych

odpadów powinny być uwzględnione w ofercie wykonawcy.

UWAGI:

1. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom.

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii zaprojektowanego obiektu stacji uzdatniania wody.

Wszystkie materiały i urządzenia, co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu lub robót  budowlanych „równoważnych”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Roboty należy prowadzić zgodnie z PN, odpowiednimi przepisami budowlanymi i

BHP oraz zgodnie ze sporządzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi

przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Inwestor przystąpi do odbioru końcowego inwestycji po przedstawieniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym  dotyczących stacji, wydanych w postaci decyzji przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kwidzynie.

4.12.  Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.13.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.14.   Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.15.  Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie ( wg Formularza Nr 3.4. do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

5. Terminy

5.1. Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

5.2. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

5.3.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2009 r. o godz. 10.00

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 9 - SEKRETARIAT

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.05.2009 r. o godz. 10.20

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji w zawartych ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

6. Warunki, dokumenty oraz oświadczenia

6.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu a na ich potwierdzenie przedstawią

wymienione dokumenty:

| Lp. | Warunek udziału w postępowaniu | Dokument na potwierdzenie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; | aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. |
| 2. | Spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych | – wypełnić formularz 3.1. w zakresie oświadczenia z art. 22 ust1; - przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, |
| 3. | W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie, lub modernizacji stacji uzdatniania wody (w każdej z robót) o wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h | wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych o treści odpowiadającej formularzowi 3.3. , wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie |
| 4. | Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 1 osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych c) 1 osoba z uprawnieniami w specjalności w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych | wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony zgodnie z formularzem 3.2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie sporządzonym wg formularza 3.2. do SIWZ, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, |
| 5. | Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; | polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; |

6.2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone od

pkt 2 do pkt 5 mogą spełniać łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać

wykluczeniu.

6.3. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem

wykonawcy.

6.4. NFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta wykonawcy musi zawierać:

- Wypełniony druk  „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego;

- Udzielenie co najmniej 5 - letniej gwarancji

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.  10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 1126 tekst jednolity ze zm.). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- Sporządzony kosztorys ofertowy (w wersji papierowej) (Formularz 2.1.) ściśle wg załączonych przedmiarów robót.

- Wypełniony WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW -  Formularz 2.2.

- Wypełniony druk „Doświadczenie zawodowe” (Formularz 3.3.)   tj. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie, lub modernizacji stacji uzdatniania wody (w każdej z robót) o wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h (referencje - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę).

- Wypełniony druk „Potencjał kadrowy” (Formularz 3.2.)  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony zgodnie z formularzem 3.2. Do oferty należy dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli w wykazie sporządzonym wg formularza 3.2. do SIWZ, Wykonawca

wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 przedmiotowej ustawy, tj. że Wykonawca: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią Formularza 3.1.

- świadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią  Formularza 3.1.

- Złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom wraz z podaniem nazwy (firm) proponowanych podwykonawców, zgodny w treści formularza 3.4. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym formularzu należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”

a) Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

b) Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

- W przypadku składania oferty wspólnej  przez konsorcjum, do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna,  która musi zawierać:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

określenie odpowiedzialności solidarnej konsorcjum względem zamawiającego

6.5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

6.6. Nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontakt(w z oferentami jest:  Zbigniew Frymark – Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych,  Urząd Gminy w Gardei,  tel. (055) 262-40-50, 
pokój nr 11.

7. Wymagania dotyczące wadium.

  - Wymagania dotyczące wadium.

Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości kwoty  30 000,00- pln /słownie  trzydzieści tysięcy złotych/, ważne w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą, który określono w pkt 5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: ( pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Oddział w Gardei Nr 32830000090035596620000110,

( poręczenia bankowe ( gwarancje bankowe ( gwarancje ubezpieczeniowe ( poręczenia, o których jest mowa art. 45 ust. 6 pkt 5 pzp. O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie pełnej kwoty na ww. rachunku Zamawiającego, najpóźniej wraz z upływem terminu składania dokumentacji ofertowych.

8. Opis sposobu przygotowania ofert

8.1. Informacje ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.2. Język, w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

8.3. Jedna oferta jeden wykonawca

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

8.4. Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- Druk "Oferty" z załącznikami,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

8.5. Pełnomocnictwo

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

8.6. Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

8.7. Oznaczenie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego

| Nazwa: | Gmina Gardeja |
| --- | --- |
| Ulica, nr: | Kwidzyńska 27 |
| Kod miejscowość: | 82 - 520 Gardeja |

i oznaczona jako : OFERTA NA :
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gardei ”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wymagane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

9. Opis sposobu obliczenia ceny

9.1. Wykonawca jest zobowiązany:

- sporządzić kosztorys ofertowy ;

- wypełnić i określić wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie tzw. ślepym-przedmiarowym;

- wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami;

- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk;

- cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia (również koszty, które nie są ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym), np.:

- Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.

- Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki.

- Koszty ubezpieczenia.

- Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania i objazdu na czas budowy.

- Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.

- Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków.

- Koszty za wykonanie badań, dokumentacji, instrukcji i uzyskanie stosownych decyzji,

- Koszt utrzymania w okresie gwarancji.

- koszty zakupu i transportu materiałów powinny być wliczone w ceny materiałów;

- wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy według podstaw wyceny podanych w przedmiarze robót określonych przez zamawiającego.

Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

9.2. Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oraz omyłki rachunkowe,  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Kryteria i sposób wyboru oferty

10.1.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

10.1.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ;

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami i zakresem przedmiotowym Zamawiającego.

    - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji Przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

    - Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | C=C1 / C2 x waga 100 | C1 - cena najniższa ze złożonych ofert, C2 - cena badanej oferty |

10.1.4 Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

    - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10.2.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Jeżeli Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum, to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłożyć Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę.

    - Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności następujące postanowienia:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- oświadczenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez ustanowienie pełnomocnika wszystkich uczestników konsorcjum (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp); pełnomocnictwo to może obejmować zarówno reprezentowanie członków konsorcjum w postępowaniu, jak również reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy,

- zobowiązanie do nie dokonania rozwiązania umowy konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia poprzez jakiekolwiek działanie uczestników konsorcjum,

- zobowiązanie do nie dokonywania zmiany uczestników konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia publicznego,

- zobowiązanie do nie dokonywania zmian postanowień umowy konsorcjum.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć przed podpisaniem umowy oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych – odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.

- Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Dokumenty wymienione w pkt 1 ÷ 3 składane przed podpisaniem umowy winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Gardei ul. Kwidzyńska 27 w pokoju nr 11.

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą powinien po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty (po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty) uzgodnić ostateczną treść umowy w siedzibie Zamawiającego w  Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27 pokój nr 11, z pracownikiem Zamawiającego P. Zbigniewem Frymark.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Oddział w Gardei Nr 32830000090035596620000110,

  - poręczeniach bankowych

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).

  - Wykonawcy - wpłacając zabezpieczenie należytego wykonania umowy - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 1.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:

- wekslach z poręczeniem wekslowym banku;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zgodna z kwotą podaną w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

11.4.  Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11.5.  Ewentualna zmiana formy wniesionego zabezpieczenia może być dokonana zgodnie z art. 149 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp.

11.6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w niniejszej SIWZ wzór umowy.

12.  Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom i innym osobom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty

Formularz        OFERTA;

Formularz 2.1.  KOSZTORYS OFERTOWY;

Formularz 2.2.  Wykaz stawek i narzutów.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | O F E R T A |
| --- | --- |

Gmina Gardeja

ul. Kwidzyńska 27

82 - 520 Gardeja

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro, a nie przekraczającej  5 150 000,00 euro zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Gminy Gardeja, składamy ofertę na wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia robót budowlanych p.n. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Gardei”

My niżej podpisani: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, wyliczoną zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym, która wynosi:

CENA OFERTOWA NETTO:           ........................................................................... PLN

PODATEK VAT .........%:                  ........................................................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ......................................................................................

............................................................................................................................................. złotych.

Zobowiązujemy się wykonać w/w zamówienie w terminie ………………dni  :

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres 5 (pięciu) lat.

Akceptujemy warunki płatności określone w Postanowieniach do umowy, tj.: m.in. płatność w terminie do 30 dni licząc od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty i sporządzenia Kosztorysu Ofertowego.

Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum / spółki cywilnej*) oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiamy pełnomocnika: ....................................................................................

......................................................................................................................................................... ,

którego upoważniamy do:

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)

albo

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego *)

(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej)

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed jej podpisaniem) w wysokości 
5 % ceny brutto określonej w pkt 1 Oferty na warunkach określonych w SIWZ.

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami do umowy, określonymi w  SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

*)  - niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Formularz 2.1.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

na roboty budowlane p.n.

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gardei”

Kosztorys został sporządzony na podstawie załączonego kosztorysu ślepego, z podanymi składnikami kosztorysowymi.

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane p.n.    „Rozbudowa stacji uzdatniania wody  w Gardei”  oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | Jednostka | Stawka obliczeniowa (w złotych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ROBOCIZNA (R) | złotych za 1 r-g |  |
| 2. | SPRZĘT *) (S) | złotych za 1 m-g | (Wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie występują wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”) |
| 3. | MATERIAŁY | złotych za 1 j. m. | (Wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie występują wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”) koszty zakupu i transportu materiałów powinny być wliczone w ceny materiałów. |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (Kp) od R+S | % |  |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+M+Kz+Kp | % |  |

Wypełniony przez Wykonawcę powyższy „Wykaz” będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisach robót w przedmiarach robót i/lub kosztorysie ofertowym. Określone przez Wykonawcę w „Wykazie” narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku nie mogą być wyższe od przyjętych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym na roboty nieprzewidziane.

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy

Formularz 3.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2.  POTENCJAŁ KADROWY - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.3.  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

Formularz 3.4.  Informacja na temat podwykonawców;

Formularz 3.1.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków ustawy (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane p.n.

„Rozbudowa stacji uzdatniana wody w Gardei”

oświadczamy, że:

Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia,

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Formularz 3.2.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

# WYKAZ OSÓB

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dot.  Rozbudowy stacji uzdatniania wody 
w Gardei

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawiam następujący wykaz osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj i nr uprawnień | Branża – specjalność - funkcja | Nr i data ważności zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego | Oświadczenie czy Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował wykazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam  dokumenty stwierdzające, że osoba lub osoby wyszczególnione w wykazie sporządzonym posiadają  wymagane w SIWZ uprawnienia

Nazwa i adres Wykonawcy				                     Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa) 				     (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

…………………………dn. ………………2009r.

Formularz 3.3.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym p.n. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gardei” oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące roboty budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia:

| L.p. | Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano roboty budowlane | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę w tys. PLN | Wyszczególnienie Robót budowlanych, Miejsce wykonania, Zakres rzeczowy (m2) | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek (m-c, rok) | koniec (m-c, rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w w/w tabeli zamówień.

W kolumnie nr 4 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunków określonych w Instrukcji dla Wykonawców Wymagane doświadczenie Wykonawcy.

Jeżeli braknie miejsca na stronie, należy załączyć dodatkową stronę o takim samym układzie.

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Formularz 3.4.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | INFORMACJA NT. PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane p.n.     „Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
 w Gardei”   oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom:

| L.p. | USŁUGI, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZLECONE PODWYKONAWCY | WARTOŚĆ USŁUG PODZLECONYCH W PLN | NAZWA I DANE DOTYCZACE PODWYKONAWCY | DOŚWIDCZENIE PODWYKONAWCY W PODOBNEJ USŁUDZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gardei”

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót,  które znajdują się w oddzielnym opracowaniu – teczce, pliku.

# WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w  dniu .......................................... 2009  roku  w  Gardei pomiędzy:

I  Gminą Gardeja z siedzibą  przy ul. Kwidzyńskiej 27 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez  Jerzego Grabowskiego – Wójta Gminy  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Skrajda

a

II ..................................................................................................…..................................................

........................................................................................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

P. ........................................................................................................................

P. ........................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.   Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane p.n.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gardei”

2.	WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania w/w robót, ściśle według ustaleń niniejszej umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz przepisami określonymi w Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

§ 2

1.	WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.	Materiały, o których mowa w pkt 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ oraz wymaganiom Projektu Wykonawczego.

3.	Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (Inspektora nadzoru) WYKONAWCA zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2.

§ 3

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia,

- Oferta Wykonawcy,

- Dokumentacja projektowa,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Kosztorys Ofertowy wypełniony przez Wykonawcę w trakcie postępowania przetargowego,

- Wykaz stawek i narzutów,

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres co najmniej obejmujący realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, przedłożona wraz z ofertą, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia przedłużoną co najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót określonych w § 1 zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami  w terminie 110 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………...

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie    z ofertą Wykonawcy na kwotę:

cena umowna netto	                    	..................................................... zł

podatek VAT (22%)   			......................................................zł

cena umowna brutto		             ......................................................zł

cena umowna brutto słownie złotych:  ..........................................................................................................................................................

- Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe wykonanych robót przez WYKONAWCĘ, na podstawie faktur częściowych. Warunkiem płatności jest dokonanie odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora, i zaakceptowanie przez nich zapłaty za te roboty. Ostateczne rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, na podstawie  protokołu odbioru końcowego.

- Rozlicznie nastąpi w oparciu o kosztorys zamienny, a wynagrodzenie za roboty j.w. stanowić będzie sumę iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 2.

- Rozliczenie jw. może wpłynąć na zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, jednak zwiększenie

wynagrodzenia nie może przekroczyć ceny umownej określonej w pkt 1.

5. Ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

Cena umowna określona w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy.

§ 6

1.	Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY będzie płatne wg Kosztorysu zamiennego z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Gminę Gardeja, ul. Kwidzyńska 27  faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ w oparciu o protokół odbioru wykonania robót zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2.	Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

3. ZAMAWIAJĄCY będzie pisemnie akceptował (na pisemny wniosek Wykonawcy) ewentualne wykorzystanie przez WYKONAWCĘ kwoty na roboty nieprzewidziane stanowiącej 15 % łącznej wartości robót (zapisanej w Kosztorysie Ofertowym) zarezerwowanej na roboty dodatkowe nieprzewidziane, tj. nie objęte Kosztorysem Ofertowym, które mogą ewentualnie wyniknąć podczas kompleksowej realizacji robót budowlanych.

§ 7

1.	ZAMAWIAJĄCY ma prawo , jeżeli jest to niezbędne dla zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian w zakresie jakości i ilości, jakie uzna za niezbędne, a WYKONAWCA powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

b) pominąć jakieś roboty,

c) wykonać dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia robót.

2.  Wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale

skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia.

3.  WYKONAWCA nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia ZAMAWIAJĄCEGO.

( 8

1.	Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

2.	Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7  zmian, nie odpowiadają opisowi   pozycji w kosztorysie ofertowym, WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO cenę jednostkową tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez WYKONAWCĘ w „Wykazie stawek i narzutów”, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3.	Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez WYKONAWCĘ do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU będzie nieuzasadniona, ZAMAWIAJĄCY wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. WYKONAWCA powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

( 9

1.	ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy:

- projekt wykonawczy,

- dziennik budowy,

- teren budowy.

2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót będzie zgodne z projektem wykonanym staraniem i na koszt WYKONAWCY robót, zgodnym z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (znaki duże z folii odblaskowej).

3. WYKONAWCA ponosi koszty usuwania wad i zniszczeń wyrządzonych stronie trzeciej w czasie wykonywania robót, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 10

1.   ZAMAWIAJĄCY ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:

.................................................................................

zam. .........................................................................

tel. ...........................................................................

upr. nr. ....................................................................

§ 11

1.  WYKONAWCA ustanawia Kierownika Budowy do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy w osobie:

.................................................................................

zam. .........................................................................

tel. ...........................................................................

upr. nr. ....................................................................

2.   Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. – tekst jednolity)

( 12

1.	Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu WYKONAWCA (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU (Inspektorowi Nadzoru) wpisem w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od wpisu do Dziennika budowy.

2.	WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

3.  ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości WYKONAWCY do odbioru robót.

4.	Odbiór robót, o którym mowa w pkt. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO i ma na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy do eksploatacji - po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5.	WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

-	powykonawczą dokumentację projektową i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, (których koszty opracowania są ujęte w cenach jednostkowych poszczególnych robót),

-     dziennik budowy

-	książkę obmiaru;

-	niezbędne świadectwa kontroli jakości,

-	certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami;

-	sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys zamienny wykonanych robót; oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i „b” Ustawy Prawo Budowlane.

6.	ZAMAWIAJĄCY ma prawo przerwać odbiór robót jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

7.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

A.	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

B.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.	Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 14 dni od dnia upłynięcia okresu gwarancyjnego.

§ 13

1.	WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......................................................

2.	Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3.	ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt. 1, jeżeli  reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4.	Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie siedmiu dni od daty ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, to ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt WYKONAWCY. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 6 pkt. 1, tj. kwotę ........................... zł.

2.	W dniu podpisania umowy WYKONAWCA przekazał w/w zabezpieczenie w formie

......................................................................................................................................................

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je w wysokości 70% jego wartości w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez WYKONAWCĘ robót budowlanych i przyjęcia ich przez ZAMAWIAJĄCEGO jako należycie wykonanych wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia pozostaje 30% wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone najpóźniej w piętnastym dniu po upływie terminu gwarancji jakości.

ZAMAWIAJĄCY na żądanie WYKONAWCY, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 4 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

§ 16

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie może było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy.

§ 17

WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią

§ 18

1.	Zmiana obustronnie ustalonych w niniejszej umowie postanowień może nastąpić jedynie w formie aneksu sporządzonego na piśmie za zgodą obu stron.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

§ 19

Wszelkie ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy w Gdańsku.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje ZAMAWIAJĄCY  a jeden  WYKONAWCA.

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót  znajduje się w oddzielnym opracowaniu – teczce (pliku).

# Footnotes

W kolumnie 6 należy wpisać w odniesieniu do wykazanych osób czy Wykonawca dysponuje czy też  będzie dysponował wskazaną osobą. W przypadku  wykazania osoby lub osób, którymi  Wykonawca będzie dysponował należy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz treścią SIWZ   przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.