Załącznik Nr 8 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

„Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej     nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki”

| L.p. | Normatyw | Opis | Obmiar jm/ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-01 T 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km/ 0,454 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 T 0211 | Roboty ziemne wykonane spycharką z przemieszczeniem urobku na odległość do 70 mb | m3/820 |  |  |
| 3. | KNNR - 6 T 0103 | Profilowanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną | m2/1700 |  |  |
| 4. | KNNR - 6 T 0109 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm o wytrzymałości 2,5 MPa (gruntocement dowieziony z betoniarki) | m2/1562 |  |  |
| 5. | KNNR – 6 T 0309 | Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego dla KR-1 grub. 4 cm. Obmiar jak w poz. 4. | m2/1562 |  |  |
| 6. | KNNR – 6 T 0606 | Ściek z elementów betonowych grub. 15 cm na podsypce - cementowo piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu B-10 grub. 10cm . szerokość cieku 0,6 m | mb/ 230 |  |  |
| 7. | KNR 2-01 T 0109 | Ręczna wycinka krzewów i wywóz korpiny | ha/0,21 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
|  | PODATEK VAT 23% |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |