Załącznik nr 10

Specyfikacja techniczna urządzeń placów zabaw przy Oddziałach Przedszkolnych w Płowężu i Góralach

Dane techniczne  zestawu zabawowego

Wymiary urządzenia    -  szerokość minimum 392 cm

długość    minimum  889 cm

Parametry strefy bezpieczeństwa

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa (wg EN 1176)   63 m2

HIC (wg EN 1176) 190 cm

Wymiary strefy  bezpieczeństwa  (przy minimum szerokości i długości) 1241 x 692 cm

Obwód strefy bezpieczeństwa (przy minimum szerokości i długości)  34 mb

Opis techniczny urządzenia

Specyfikacja materiałowa:

- zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne powinny być wykonane  z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste powinny być wykonane  z poliwęglanu grubość minimum 2 mm;

grubość ścianki elementu może być  różna dla każdej grupy i  nie może być mniejsza niż 5 mm;

- podesty, schody i platformy powinny być wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm;

- słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki powinny być wykonane ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo;

- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych,

zabezpieczających, zabawowych oraz podestów powinny być wykonane   z

aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) powinny być wykonane

ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu powinny być oparta  na słupach o przekroju okrągłym

posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt 12, podestach kwadratowych szt 3, podeście trójkątnym, jednym prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- wieża z dachem czterospadowym;

- wieża otwarta;

- zjeżdżalnia ślimakowa;

- zjeżdżalnia prosta jednotorowa;

- ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytami;

- zjazd strażacki typu freesbe z 5 spodkami;

- 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi

zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, bulaj z

elementem przezroczystym;

- elementy sprawnościowe takie jak: poręcze do podciągania się,

dwuelementowa ścianka wspinaczkowa;

Normy i certyfikaty:

- urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176;

- tworzywo, z których zostało zbudowane urządzenie musi  posiadać pozytywny wynik badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3;

Huśtawka podwójna metalowa

Wymiary urządzenia - szerokość 130 cm

długość     340 cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa (wg EN 1176)     27 m²

HIC (wg EN 1176)   120 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa (wg EN 1176) 800x340 cm

Obwód strefy bezpieczeństwa 23 mb

Opis techniczny urządzenia

Specyfikacja materiałowa:

• wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm;

• zakończenia słupów (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV –

tworzywo barwione w masie;

• elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej;

• poręcze wykonywane ze stali ocynkowanej,

• kolorystyka  wielobarwna ;

Normy i certyfikaty:

• urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176;

Uwaga:

Pozostałe elementy  placów zabaw powinny być wykonane z podobnych materiałów posiadających certyfikaty zgodności z normami dopuszczającymi do zastosowania  w tego rodzaju zamówieniach.

Kolorystyka oferowanych urządzeń musi być zbliżona dla wszystkich elementów placów zabaw.