| Lp. | Minimalne wymagania techniczno-użytkowe | Minimalne wymagania | Minimalny okres gwarancji | Oferta Wykonawcy - opisująca zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pompa hydrauliczna | 60 miesięcy |  |
| 1.1. | Typ / model pompy (należy podać w ofercie). |  |  |  |
| 1.2. | Silnik spalinowy, czterosuwowy o mocy [kW] (należy podać moc w ofercie). | Min. 2,2 |  |  |
| 1.3. | Pompa umożliwiająca niezależną pracę dwóch narzędzi jednocześnie. Pompa powinna być zdolna do zasilania narzędzi w następujących warunkach: - niska temperatura do -200C - wysoka temperatura do + 550C - pochylenie podłoża względem poziomu 200 (w czterech kierunkach). | 1 szt. |  |  |
| 1.4. | Węże w systemie jednowężowym hydrauliczne ze zintegrowanymi, pojedynczymi monozłączami, umożliwiającymi obsługę w rękawicach ochronnych oraz obrót o 3600 o długości 20 metrów | 2 pary |  |  |
| 1.5. | Możliwość podłączania / odłączania narzędzi podczas pracy pompy, bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie. |  |  |  |
| 1.6. | Pompa posiadająca zbiornik oleju nie mniej niż 4 l. Masa pompy gotowej do użycia maksimum 75 kg. Pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia. (należy podać pojemność zbiornika oleju). |  |  |  |
| 1.7. | Pompa posiadająca zwijadła do węży długości 20 m dla jednego ze zwijadeł | Min. |  |  |
| 2 | Rozpieracz ramieniowy | 60 miesięcy |  |
| 2.1. | Typ / model rozpieracza (należy podać w ofercie). |  |  |  |
| 2.2. | Rozwarcie ramion [mm] ] (należy podać w ofercie). | Min. 700 |  |  |
| 2.3. | Min. siła rozpierania [kN] (przy zamkniętych ramionach) (należy podać w ofercie). | Min. 300 |  |  |
| 2.4. | Dystans ciągnienia [mm] ] (należy podać w ofercie). | Min. 600 |  |  |
| 2.5. | Min. siła ciągnienia [kN] (przy zamkniętych ramionach) (należy podać w ofercie). | Min. 40 |  |  |
| 2.6. | Waga [kg] (należy podać w ofercie). | Max. 25 |  |  |
| 2.7. | System połączeń monozłączami kompatybilny z pompą pod poz. 1.1. |  |  |  |
| 2.8. | Rozpieracz musi posiadać wymienne końcówki |  |  |  |
| 2.9. | W skład wyposażenia powinny wchodzić łańcuchy do rozpierania. Wyposażenie powinno się składać z: 1) 2 przyłączy z bolcami, 2) 2 łańcuchów o długości min. 1,6 metra z hakami, posiadający możliwość zmiany długości poprzez naciśnięcie zamka blokującego na przyłączu. 3) Zestaw łańcuchów powinien posiadać możliwość szybkiego i łatwego połączenia z ramionami roboczymi rozpieracza za pomocą specjalnego przyłącza. | 1 kpl. |  |  |
| 2.10. | Rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia aktualne najpóźniej na dzień wyznaczony jako termin złożenia oferty. |  |  |  |
| 3 | Nożyce hydrauliczne | 60 miesięcy |  |
| 3.1. | Typ / model nożyc (należy podać w ofercie). |  |  |  |
| 3.2. | Rozwarcie ostrzy [mm] (należy podać w ofercie). Kształt ostrzy owalny zapewniający efekt wciągania materiału w kierunku sworznia (nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami) | Min. 180 |  |  |
| 3.3. | Siła cięcia [t] (należy podać w ofercie). | Min. 100 ton |  |  |
| 3.4. | Waga [kg] (należy podać w ofercie). | Max. 21 |  |  |
| 3.5. | System połączeń monozłączami kompatybilny z pompą pod poz. 1.1. |  |  |  |
| 3.6. | Nożyce powinny posiadać wymienne ostrza |  |  |  |
| 3.7. | Nożyce muszą posiadać świadectwo dopuszczenia aktualne najpóźniej na dzień wyznaczony jako termin złożenia oferty. |  |  |  |
| 4 | Rozpieracz kolumnowy | 60 miesięcy |  |
| 4.1. | Typ / model nożyc (należy podać w ofercie). |  |  |  |
| 4.2. | Maksymalne ciśnienie robocze | Min. 72 MPa |  |  |
| 4.3. | Ilość tłoków | 1 |  |  |
| 4.4. | Skok roboczy | Min. 350 mm |  |  |
| 4.5. | Długość narzędzia w stanie złożonym | Max. 500 mm |  |  |
| 4.6. | Długość narzędzia wysuniętego | Min. 1250 mm |  |  |
| 4.7. | Siła rozpierania: - pierwszy stopień - drugi stopień - trzeci stopień | Min. 260 kN Min. 120 kN Min. 40 KN |  |  |
| 4.8. | System połączeń monozłączami kompatybilny z pompą pod poz. 1.1. |  |  |  |
| 4.9. | Waga [kg] (należy podać w ofercie). | Max. 19 kg |  |  |
| 4.10. | W skład wyposażenia powinny wchodzić 2 różne wsporniki progowe Parametry: 1) 1 wspornik płaski i 1 wspornik kątowy 2) Wykonany ze stali węglowej gr. min 10 mm 3) Posiadające antypoślizgową podstawę 4) Pokryte antykorozyjną farbą | 2 szt. |  |  |
| 5 | Torba ratownicza PSP R1 z szynami Kramera i deską wg. standardu KSRG z 2013 r. | 36 miesięcy |  |
| 5.1. | Rurki ustno-gardłowe, wielorazowe, 6 różnych rozmiarów | Min. 6 szt. |  |  |
| 5.2. | Ssak wielorazowego z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci (do czyszczenia i dezynfekcji) | Min. 300 ml Min. 1 kpl |  |  |
| 5.3. | Worek samorozprężalny: 1) dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym), 2) dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym), 3) Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste | Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 2 szt. |  |  |
| 5.4. | Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej: 1) Przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej 2) Duże rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przeźroczyste 3) Małe rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste | Min. 3 szt. Min. 2 szt. Min. 1 szt. |  |  |
| 5.5. | Jednorazowe maski krtaniowe w 3 rozmiarach | 3 szt. |  |  |
| 5.6 | Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt. | 3 szt. |  |  |
| 5.7. | Jałowe filtry antybakteryjne | 5 szt. |  |  |
| 5.8. | Kołnierze ortopedyczne wielorazowe umieszczone w torbie dla całego zestawu 1) Dla dorosłych 2) Regulowany pediatryczny | Min. 2 szt. Min. 1 szt. |  |  |
| 5.9. | Butla tlenowa aluminiowa na tlen medyczny, napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm | Min. 1 szt. Poj. Min. 400 dm3 O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar |  |  |
| 5.10. | Przewód tlenowy 10m | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.11. | Reduktor (Korpus reduktora – materiał zasadniczy mosiądz niklowany, nakrętka G3/4 (DIN 477), 1) Ciśnienie zasilania 2) Ciśnienie zredukowane 3) Zakres regulacji przepływu tlenu za pomocą króćca tlenowego. 4) Szybkozłącze „AGA” – bez regulacji przepływu | 5-300 Bar 4,5 – 5,5 Bar 0-25 L/min |  |  |
| 5.12. | 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 0,9% NaCj w pojemniku plastikowym 250ml | Min. 5 szt. Min. 2 szt. |  |  |
| 5.13. | Folia aluminiowa „Folia życia” | Min. 5 szt. |  |  |
| 5.14. | Opatrunek Osobisty „W” | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.15. | Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm | Min. 10 szt. |  |  |
| 5.16. | Gaza opatrunkowa 1m² | Min. 5 szt. |  |  |
| 5.17. | Gaza opatrunkowa ½m² | Min. 5 szt. |  |  |
| 5.18. | Gaza opatrunkowa ¼ m² | Min. 5 szt. |  |  |
| 5.19. | Opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm | Min. 4 szt. |  |  |
| 5.20. | Opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm | Min. 8 szt. |  |  |
| 5.21. | Chusta trójkątna tekstylna | Min. 4 szt. |  |  |
| 5.22. | Bandaż elastyczny o szer. 10 cm | Min. 3 szt. |  |  |
| 5.23. | Bandaż elastyczny o szer. 12 cm | Min. 3 szt. |  |  |
| 5.24. | Siatka opatrunkowa nr 2 | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.25. | Siatka opatrunkowa nr 3 | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.26. | Siatka opatrunkowa nr 6 | Min. 3 szt. |  |  |
| 5.27. | Przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.28. | Przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.29. | Opatrunek wentylowy na ranę klatki piersiowej | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.30. | Opaska zaciskowa taktyczna | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.31. | Aparat do płukania oka | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.32. | Rękawice ochronne nitrylowe | Min. 5 par |  |  |
| 5.33. | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.34. | Płyn do dezynfekcji rąk ADD (min. 250 ml) | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.35. | Nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. min. 18cm | Min. 1 szt. |  |  |
| 5.36. | Folia do przykrywania zwłok | Min. 3 szt. |  |  |
| 5.37. | Okulary ochronne | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.38. | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała | Min. 2 szt. |  |  |
| 5.39. | Zestaw opatrunków żelowych (mogą być w osobnej torbie) 1) na twarz 30×40 cm 2) wymiar 10×10 cm 3) wymiar 20×46cm 4) wymiar 20×55cm 5) żel w butelce 120ml 6) nożyczki 7) bandaż | Min. 2 szt. Min. 1 szt. Min. 2 szt. Min. 2 szt. Min. 2 szt. Min. 1 szt. Min. 2 szt. |  |  |
| 5.40. | Odpinane 5 saszetek z materiałami opatrunkowymi, które chronią przed warunkami atmosferycznymi |  |  |  |
| 5.41. | Torba powinna otwierać się jak książka (dogodny dostęp do wszystkich elementów wyposażenia) |  |  |  |
| 5.42. | Sprzęt w większości powinien być umieszczony w saszetkach |  |  |  |
| 5.43. | Staza taktyczna – pomarańczowa – cywilna |  |  |  |
| 5.44. | Cała torba wykonana z cordura lub materiału równoważnego |  |  |  |
| 5.45. | Rozwiązania konstrukcyjne - min. 4 niezależne przegrody, - w komorze wewnętrznej cztery zamykane organizery, - uchwyty do transportu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach, klatce piersiowej, - pas biodrowy, - zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli tlenowej, - uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie. |  |  |  |
| 5.46. | Deska ortopedyczna ze stabilizacją klockową. 1) wymiary zewnętrzne szer./wys./głęb. 2) waga, 3) nośność, 4) odległość uchwytów noszy od podłoża - , 5) pływalność dodatnia przy obciążeniu 112 kg, 6) materiał (cechy materiału - zmywalny, przepuszczalne dla promieni X) 7) Pasy zabezpieczające z metalowymi zapięciami. | Min. 410x1830x45 mm Max 8 kg Min 450 kg Min. 2,5 cm tworzywo sztuczne Min. 4 szt. |  |  |
| 5.47. | Skład wyposażenia, instrukcje obsługi zawarte w jednej książeczce |  |  |  |
| 5.48. | Zestaw powleczonych szyn umieszczony w osobnej torbie Wymiary: 1) 1500 x 150 mm 2) 1500 x 120 mm 3) 800 x 120 mm 4) 600 x 80 mm 5) 1200 x 120 mm 6) 800 x 100 mm 7) 600 x 70 mm 8) 1000 x 100 mm 9) 700 x 100 mm 10) 250 x 50 mm 11) 900 x 120 mm 12) 700 ×70 mm | Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 1 szt. Min. 2 szt. Min. 2 szt. Min. 1 szt. |  |  |
| 6. | Defibrylator | 60 miesięcy |  |
| 6.1. | Typ / model (należy podać w ofercie). |  |  |  |
| 6.2. | Fala BTE |  |  |  |
| 6.3. | Zakres energii | Dorośli Min 150J Dzieci Min. 50J |  |  |
| 6.4. | Przyciski: dwa: włączenie urządzenie oraz wyzwolenie wstrząsu |  |  |  |
| 6.5. | Czas ładowania wstrząsu (przy temperaturze 25oC) | Max 4 sekundy |  |  |
| 6.6. | Wyświetlacz: wysokiej klasy kolorowy wyświetlacz LCD |  |  |  |
| 6.7. | Przewodnik CPR: Dźwiękowy i wizualny (film wideo + napisy w dole ekranu) |  |  |  |
| 6.8. | Protokół resuscytacji: ERC 2010 |  |  |  |
| 6.9. | Autotesty: automatyczne autotesty codzienne, tygodniowe oraz miesięczne. Test baterii zintegrowany wraz z systemem autotestu. Możliwość wywołania testu przez użytkownika w dowolnym momencie. |  |  |  |
| 6.10. | Wskaźnik statusu baterii. |  |  |  |
| 6.11. | Ekran statusu, który wyświetla poziom naładowania baterii, elektrod, daty ważności oraz numery seryjne urządzenia. |  |  |  |
| 6.12. | Analiza rytmu serca: defibrylator powinien posiadać funkcję oceny impedancji klatki piersiowej. Detekcja VF,VT - PEA, asystolia |  |  |  |
| 6.13. | Elektrody: osobne dla dorosłych i dla dzieci, możliwość przechowywania urządzenia z podłączonymi elektrodami, jednorazowego użytku. Powierzchnia elektrod dla dorosłych: ok. 150 cm. Powierzchnia elektrod dla dzieci: ok. 100 cm. |  |  |  |
| 6.14. | Zakres temperatur | 0-50oC |  |  |
| 6.15. | Wilgotność: 5%-95% |  |  |  |
| 6.16. | Zakres wysokości: 150, 4500m |  |  |  |
| 6.17. | Wytrzymałość zgniotu | Min. 450 kg |  |  |
| 6.18. | Klasa wodoszczelności, pyłoszczelności | Min. IP55 |  |  |

UWAGI:

1) W cenie sprzętu należy uwzględnić koszty przeglądów w okresie obowiązywania gwarancji.

2) W cenie należy uwzględnić próbne uruchomienie w miejscu dostawy oraz przeszkolenie członków OSP (max. 24 osoby) z obsługi sprzętu oraz zapoznanie ich z instrukcją obsługi dostarczanego sprzętu.

3) Rok produkcji sprzętu i wyposażenia – 2018 r.

………………………………………                                                                          …………………………………………………….……………

Miejscowość , data 								podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

# Text boxes

Specyfikacja techniczno-użytkowa dla sprzętu

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do SIWZ