| SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej nr 210208W Szwelice - Dzierżanowo Odcinek o długości długości 1,700 km |
| Lp | Numer SST | Podstawa wyceny | Opis robót | j.m. | Ilość jednstek |
| CPV 45111200-0 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | KNNR- 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Trasa w terenie równinnym. Wg pomiarów w terenie. | km | 1,7 |
| CPV 45232452-5 | II. ODWODNIENIE |  |  |
| 2. | D-03.01.01 | KNNR 6 1302-0400 | Oczyszczenie przepustu rurowego fi 600 mm zamulonego w 50% | mb | 8 |
| 3. | D-03.01.01 | KNNR 6 1302 0200 analogia | Renowacja rowu przydrożnego z wyprofilowaniem skarp i dna rowu w obrębie przepustu rurowego. Grubość namułu 40%. | mb | 200 |
|  |  |  | 2 strony rowu po 50 mb od wlotu i wylotu przepustu |  |  |
| CPV 45233320-8 | III ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA, PODBUDOWA |
| 4. | D-04.04.01 | KNNR 6 0112-0500 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym. Średnia grubość po zagęszczeniu 8 cm. | m2 | 11900 |
|  |  |  | 1700 mb x 7 m (szerokość korony drogi) |  |  |
| CPV 45233220-7 | IV. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5. | D-05.03.08 | KNNR-6 1002-0200 anal. | Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym. 1700 mb x 4,00m | m2 | 6800 |

Zał. nr 1