# Druk Nr 2.7

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarki

przez Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu

64 – 530 Kaźmierz, ul. Leśna 11

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………...

………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy:   ………………………………………………………………...

………………………………………………………………..

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, składając ofertę                       w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki

przez Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu”

oświadczam(my) że oferowany samochód specjalistyczna - śmieciarka posiada niżej wymienione cechy spełniające wymagania podstawowe wymienione w załączniku Nr 1 do SIWZ z dnia 21 kwietnia 2008 roku.

Marka ………………. Model …………………Wersja …………………

| Lp | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Wyprodukowany w latach od 1999 do 2001 |
| 2 | Przebieg samochodu do 120 000 km |
| 3 | Moc silnika od 140KM do 160KM |
| 4 | Manualna skrzynia biegów |
| 5 | Zawieszenie przód – resor; tył - resor |
| 6 | Dopuszczalna liczba osi podwozia samochodu – dwie |
| 7 | Rozmiar kół R 19,5 |
| 8 | Kabina samochodowa przystosowana do przewozu 3 osób |
| 9 | Pojemność zabudowy od 9 m2 do 10 m2 |
| 10 | Opróżnianie pojemników za pomocą wsypu uniwersalnego przystosowanego do opróżniania pojemników 120 – 1100 l |
| 11 | Dolny zasyp umożliwiający załadunek przedmiotów wielkogabarytowych |
| 12 | Zgniot śmieci hydrauliczny typu prasa |
| 13 | Dopuszczalna masa całkowita od 10 do 12 ton |
| 14 | Kamera wsteczna |
| 15 | Pojazd sprawny technicznie, przygotowany do natychmiastowej pracy |
| 15 | Pojazd bezwypadkowy bez większych ognisk korozji |
| 16 | Zabudowa oraz podwozie piaskowane i malowane |
| 17 | Zarejestrowany w Polsce lub posiadający przygotowany komplet dokumentów wymaganych do rejestracji w Polsce |

Miejscowość ……………….. dnia ………………

______________________

( Podpis osoby / osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy)