# Załącznik Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego przez Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

1. Wymagania podstawowe

| Lp | Opis |
| --- | --- |
| 1 | ciągnik rolniczy o mocy homologowanej nie mniejszej niż 96 KM |
| 2 | silnik 4 cyl. turbo z intercoolerem, pojemność powyżej 4100 cm3 ( Euro III ) |
| 3 | skrzynia biegów 4 biegowa z pojedynczym wzmacniaczem momentu ( bez sprzęgła ) i 2 zakresami prędkości roboczych o łącznej liczbie biegów 16/16 |
| 4 | skrzynia biegów 40 km/h |
| 5 | rewers mechaniczny kierunku jazdy umieszczony po lewej stronie kierownicy |
| 6 | układ hamulcowy ciągnika tarczowy mokry sterowany hydraulicznie / na 4 koła |
| 7 | hamulec postojowy - mechaniczny |
| 8 | układ hydrauliczny z wydajnością pompy 50 l./min. |
| 9 | podnośnik mechaniczny min. 4200 kg. z 2 siłownikami wspomagającymi oraz z dzwignią tylną do zewnętrznej regulacji podnoszenia |
| 10 | dźwignie hakowe euro na końcach dolnych cięgien podnośnika tylnego |
| 11 | okienko zewnętrzne do kontroli stanu oleju w skrzyni |
| 12 | automatyczny zaczep górny - suwany |
| 13 | przedni podnośnik TUZ – zamontowany podnośnik nie może powodować utraty gwarancji pojazdu |
| 14 | balast przedniego podnośnika min. 500 kg. |
| 15 | ilość wyjść hydraulicznych tylnych 4 szt. + 1 wolny powrót |
| 16 | układ pneumatyczny hamulców przyczep 1 i 2 obwodowy |
| 17 | wałek odbioru mocy tylny 540 i 1000 obr./min. |
| 18 | załączanie przedniego napędu/blokady/wom - elektrycznie przyciskiem |
| 19 | osłona silnika - maska otwierana w całości do góry |
| 20 | akumulator umieszczony po lewej stronie ciągnika pod kabiną |
| 21 | schody do kabiny zabezpieczone antykorozyjnie ( ocynkowane ) |
| 22 | kabina komfortowa z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją |
| 23 | siedzenie kierowcy z tapicerką materiałową, z regulacją wagi użytkownika, regulowanym oparciem, podłokietniki |
| 24 | siedzenie boczne dla drugiego operatora składane do tyłu ( rejestracja na 2 osoby ) |
| 25 | regulowana w 2 płaszczyznach kolumna kierownicy |
| 26 | tablica cyfrowa informująca kierowcę o podstawowych parametrach pracy (prędkość, motogodziny, obroty wom, przejechane kilometry) |
| 27 | otwierana szyba tylna oraz uchylne szyby boczne |
| 28 | okno dachowe |
| 29 | instalacja radiowa kpl. wraz z odbiornikiem |
| 30 | 2 lusterka wsteczne |
| 31 | oświetlenie drogowe |
| 32 | halogeny na kabinie tył min. 3 sztuki / przód min. 4 sztuki |
| 33 | lampa błyskowa pomarańczowa - kogut |
| 34 | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |
| 35 | wycieraczka szyby tylnej i przedniej sterowana elektrycznie |
| 36 | ogumienie 13,6R24 przód i 18,4R34 tył, |
| 37 | dokumentacja techniczno-ruchowa w wersji elektronicznej w j. polskim |
| 38 | barwa nadwozia- czerwona |
| 39 | okres gwarancji nie krótszy niż 18 miesięcy lub 1500 mtg. w zależności co szybciej upłynie |
| 40 | wykonywanie przeglądów gwarancyjnych na miejscu u kupującego |

2. Zakres zamówienia obejmuje koszty transportu ciągnika rolniczego do siedziby

Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu, ul. Leśna 11, 64-530 Kaźmierz.