Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.     Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro jest „Budowa oświetlenia drogowego przy 
ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu”.

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej podziemnej. Słupy 
z wysięgnikiem typu SW10 o wysokości 10m (13 kpl) oraz słupy typu SW6 
o wysokości 6m (13 kpl). Oprawy oświetleniowe SGS 102/150 oraz SGS 101/070, źródło światła SON-T 150W oraz SON-T 70W.

Zamówienie obejmuje również likwidację części istniejącego oświetlenia w zakresie  określonym w dokumentacji projektowej.

2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie 
z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.

II. Prace do wykonania, które winny być uwzględnione w cenie ofertowej:

- Wykonać projekt zabezpieczenia i oznakowania robót – przedłożyć w dniu podpisania umowy.

- Zorganizować i zabezpieczyć plac budowy; dostarczyć i utrzymywać wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp.,

- Pokryć koszty ubezpieczenia placu budowy.

- Wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu.

- Uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej, uiścić opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz spełnić wszystkie warunki zawarte w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-2-5446/31/05 z dnia 16.08.2005r.

- Zapewnić obsługę geodezyjną: zabezpieczyć znajdujące się na trasie projektowanej sieci punkty osnowy geodezyjnej – pkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą; po wykonaniu prac: zlecić odtworzenie punktów geodezyjnych i o fakcie powiadomić Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szamotułach, wykonać inwentaryzację powykonawczą w 4 egzemplarzach (z zestawieniem długości);

- Wykonać zestawienie wybudowanych elementów i urządzeń z podaniem ich ilości, wartości i podstawowych parametrów.

- W przypadku stwierdzenia ewentualnych odkryć archeologicznych na terenie robót -  wstrzymać prace i zawiadomić Państwową Służbę Archeologiczną.

- Napotkane urządzenia drenarskie należy naprawić i zaewidencjonować geodezyjnie; sporządzoną ewidencję przekazać Zamawiającemu.

- W przypadku wystąpienia na trasie wykopów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć.

- W przypadku uszkodzeń urządzeń nad- i podziemnych wynikłych z winy Wykonawcy – pokryć koszty naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- W miejscach po wykopach wskazanych przez Inspektora Nadzoru odtworzyć trawniki poprzez pełne darniowanie.

- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, 
w szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane.

- Likwidacja pozostałych szkód wynikłych z działania Wykonawcy.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Ewentualne wycinki drzew:

    - uzgodnić i uzyskać pozwolenie na wycinkę od właściwej jednostki,

    - wyciąć.

- Zabezpieczyć właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania, a w szczególności przestrzegać przepisy BHP, p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego.

- Pokryć wszystkie koszty związane z uzyskaniem świadectw, na materiały, wyroby 
i urządzenia, certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych.

- Opracować dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach.

- O terminie przystąpienia i zakończenia robót powiadomić wszystkie jednostki będące właścicielami urządzeń nad- i podziemnych z 7 – mio dniowym wyprzedzeniem.

- O terminie przystąpienia i zakończenia robót powiadomić wszystkich właścicieli 
i dzierżawców gruntów, przez które będzie przechodzić linia kablowa z 7 – mio dniowym wyprzedzeniem.

- Spełnić wymogi zawarte w załączonej OPINII Nr 239/05 z dnia 09.09.2005r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

III. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określono któryś z materiałów lub wyrobów  poprzez podanie nazwy producenta, w takim przypadku dopuszcza się dla tych materiałów możliwość złożenia oferty równoważnej tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów.