KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWIĘCIA

„RZEKA ROKIETNICA - ODBUDOWA KORYTA WRAZ Z BUDOWLAMI KOMUNIKACYJNYMI I WODNYMI W KM OD 0+000 DO 14+890”

GMINA KOBYLIN BORZYMY, GMINA KULESZE KOŚCIELNE, POWIAT WYSOKIE MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj, skala przedsięwzięcia

Odbudowa koryta rzeki Rokietnicy w km 0+000 - 14+890 nastąpi przy zachowaniu określonych warunków:

- Odmulenie rzeki na całym odcinku

- Ukształtowanie spadku podłużnego rzeki

- Odbudowa zniszczonych budowli komunikacyjnych i wodnych (mosty, przepusty drogowe, brody)

- Umocnienie skarp i dna rzeki wyłącznie w miejscach ulegających rozmyciu i narażonych na erozję za pomocą materiałów nawiązujących do środowiska naturalnego (faszyna, kamień, darnina).

- Ograniczenie robót karczunkowych do niezbędnego minimum. Wycinka drzew i krzewów w utrudniających przepływ w korycie rzecznym

- Wykonanie konserwacji całego odcinka rzeki.

Usytuowanie przedsięwzięcia

Objęty opracowaniem obszar położony jest na gruntach gmin Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, powiat Wysokie Mazowieckie, województwo podlaskie

Prace naprawcze (odmulenie koryta, odcinkowe umocnienie skarp) będą odbywały się w istniejącym korycie rzecznym, na o działkach gruntowych należących do Skarbu Państwa, którego prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego a w jego imieniu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Rejonowy Oddział w Łomży.

Z uwagi jednak, że rzeka Rokietnica meandruje poza swoje granice ewidencyjne, prace naprawcze trzeba będzie wykonywać również częściowo poza granicami ewidencyjnymi

Działki obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

| Powiat | Gmina | Obręb | Numeracja działek |
| --- | --- | --- | --- |
| WYSOKIE MAZOWIECKIE | KULESZE KOŚCIELNE | Nowe Grodzkie | 80, 81, 82, 83, 84/2, 85, 87, 180/1, 118, 117, 112, 116, 115, 114, 94, 95, 93, 96, 180/1, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 |
|  |  | Grodzkie Szczepanowięta | 120, 119, 118, 92, 100, 99, 98, 97, 59, 39/1, 115, 114, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 96, 95, 34, 44/1, 56 |
|  |  | Stare Grodzkie | 292, 133, 200, 198, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184/1, 182/1, 180/1, 175/1, 172/1, 170/1, 168/1, 166/1, 165, 164, 163/1, 161/1, 160, 158/1, 156/1, 153, 154/1, 152/1, 150/1, 148/1, 145/1, 144/1, 143/1, 142/1, 141/1, 140/1, 139/1, 138/1, 137/1, 136/1, 135/1, 118/1, 116/1, 111/2, 109/1, 105/1, 103/1, 100/1, 98/1, 294, 199, 193, 191, 189, 187, 185, 183, 181, 179, 177, 173, 171, 169, 167, 162, 159, 157, 154, 155, 151, 149, 147, 146, 141, 138/1, 134, 119, 117, 115, 114, 110, 107, 104, 102, 99, 97, 96 |
|  | Kobylin Borzymy | Wnory Wypychy | 205, 180, 179, 178, 177, 176, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 67/6, 64, 65, 95, 96, 97, 98, 101/1, 101/2, 72/1, 66/4, 155, 156, 157, 158, 159, 175, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 67/5, 62, 108/2, 107, 106, 105, 104, 103, 102 |
|  |  | Wnory Kużele | 60/6, 61/5, 61/6, 63/1, 64/3, 190, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 71/1, 72/1, 77/4, 83/2, 83/1, 84, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/3, 89/4, 90/2, 91/1, 92/8, 92/9, 92/10, 93/1, 94/3, 95, 97/1, 97/3, 97/4, 60/3, 60/4, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 65/3, 66/3, 67/3, 133, 72/2, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4 |
|  |  | Wnory Stare | 120/4, 120/6, 123/8, 123/10, 124/2, 125/2, 332, 126/1, 126/2, 131/2, 131/1, 132, 133, 134/2, 134/1, 135/2, 135/1, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141/1, 141/2, 142/2, 327, 143/1, 143/2, 144, 145/1, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152/1, 153/1, 154/2, 154/1, 155/1, 156, 157/1, 238/1; 189/2, 189/1, 190, 191/7, 191/6, 191/5, 344, 175/3, 362/2, 175/4, 174/1, 173/1, 173/2, 172, 171/2, 171/1, 170, 169, 168, 167, 166, 165/2, 165/1, 164/1, 164/2, 163, 162/2, 162/1, 161, 345, 160/1, 159/1, 158/1, 152/2, 153/2, 154/3, 154/4, 155/2, 157/2 |
|  |  | Wnory Wandy | 59/55, 59/53, 59/9, 59/12, 143/2, 26/2, 27/2, 28/1, 29/1, 62, 61, 60, 59/19, 56/1, 55, 54/1, 53/1, 52/3, 52/2, 51/1, 50/1, 49/1, 48/1, 47/1, 42/3, 42/5, 141, 42/2, 59/41, 59/16, 59/15, 59/14, 59/13, dr. 143/1, 26/1, 144, 27/1, 28/2, 29/2, 33/2, 34/2, 34/1, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 145, 38, 39, 40, 41 |
|  |  | Piszczaty Kończany | 217, 191, 192, 193, 194, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 33/2, 34/2, 17, 18, 204, 1/1, 1/2, 3/1, 4/1, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 197, 196, 195, 198, 199, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 63 |
|  |  | Piszczaty Piotrowięta | 19/1, 19/4, 20/2, 15/4, 51/2, 22/2, 11/17, 23/5, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/7, 44/8, 44/9, 51/1, 65/1, 52/1, 65/2, 66/2, 51/2, 67/1, 67/2, 70/1, 71/2, 72/2, 72/1, 73/2, 73/3, 74/1, 83, 76/3, 76/4, 7/3, 86/2, 86/4, 84/7, 89, 93/2, 93/3, 90/1, 84/1, 97, 86/5, 89/6, 93/1, 90/3, 94, 90/2 |
|  |  | Stypułki Koziołki | 30/3, 27/4, 66, 27/3, 27/2, 25/3, 59/1, 20/1, 21/1, 22/4, 22/3, 57, 30/2, 27/1, 25/2, 59/2, 58, 20/3, 21/2, 22/6, 22/7, 22/8, 26/2, 57 |
|  |  | Stypułki Święchy | 8/2, 9/2, 7/1, 117, 116, 118, 5/8, 13/10, 8/7, 9/7, 7/3, 113, 114, 115, 11/2, 12/2, 13/3, 13/8 |

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną

Całkowita powierzchnia obszaru, na którym znajdują się planowane do odbudowy urządzenia melioracyjne (koryto rzeczne, budowle wodne i komunikacyjne) wynosi 28,00ha.

Odbudowa koryta rzecznego oraz budowli komunikacyjnych i wodnych odbywać się będzie po istniejącej trasie  i w istniejących lokalizacjach budowli.

3) Rodzaj technologii

Technologia przewidywanych prac:

- odmulenie i oczyszczenie istniejących koryta rzecznego.

- odkład urobku poza skarpy istniejącego koryta

- rozplantowanie urobku na powierzchni przyległych działek gruntowych

- rozbiórka kolidujących i zniszczonych budowli komunikacyjnych (przepusty, mosty)

- montaż nowych przepustów miejscach istniejących lokalizacji.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Analiza rozwiązań alternatywnych:

Wariant 0:

Wariant bezinwestycyjny – odpowiada stanowi istniejącemu.

Skutkiem zaniechania wykonania inwestycji w przypadku wystąpienia opadów może nastąpić długotrwałe zatopienie terenów przyległych do koryta rzecznego, co może z kolei spowodować zagrożenie dla istniejącej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, komunikacyjnej oraz upraw rolnych. W przypadku ekstremalnych opadów może wystąpić zagrożenie życia ludzkiego.

Wariant I:

Odmulenie koryta rzecznego po istniejącej trasie wraz z odbudową zniszczonych budowli komunikacyjnych i wodnych (mosty, przepusty drogowe, brody). Planowana odbudowa spowoduje udrożnienie istniejącego systemu (rzeka wraz z budowlami) i zapobiegnie podtapianiu istniejącej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, komunikacyjnej oraz upraw rolnych.

Wariant II:

Rozbudowa koryta rzecznego wraz z powiększeniem przekroju poprzecznego (przekrój dwudzielny), przyspieszenie spływu wód rzecznych. Odbudowa budowli komunikacyjnych i wodnych. Wiąże się to z duża kubaturą robót ziemnych oraz zmianą istniejących stosunków wodnych, w tym możliwością osuszenia przyległych terenów rolnych.

W wyniku przeprowadzonych analiz wybrano jako najbardziej korzystny wariant pierwszy tj. odbudowę istniejącego systemu w formie odmulenie koryta rzecznego po istniejącej trasie wraz z odbudową zniszczonych budowli komunikacyjnych i wodnych (mosty, przepusty drogowe, brody).

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na:

Woda – nie dotyczy

Paliwo - ca 500 l/doba

Energia elektryczna – nie dotyczy

Materiały – elementy prefabrykowane (stalowe i betonowe) dla przepustów – 5 kpl./doba

Na etapie eksploatacji systemu melioracyjnego (koryto rzeczne, budowle wodne i komunikacyjne) zapotrzebowanie na surowce i media nie występują.

6) Rozwiązania chroniące środowisko

W trakcie realizacji inwestycji roboty budowlane związane z odmuleniem koryta rzecznego oraz odbudową budowli komunikacyjnych i wodnych będą wymagały użycia mechanicznego sprzętu budowlanego co wiązać się będzie  z szeregiem uciążliwości dla środowiska i ludzi m.in.:

- Podwyższonym poziomem hałasu w wyniku pracy sprzętu mechanicznego,

- Zwiększoną emisją zanieczyszczeń spowodowaną pracą urządzeń i maszyn o napędzie spalinowym,

- Potencjalnym skażeniem gruntu w wyniku awarii sprzętu budowlanego,

- Zanieczyszczeniem powierzchni ziemi powstającymi odpadami

Przedmiotowe uciążliwości przy robotach budowlanych występują powszechnie i w większości  mają charakter okresowy i krótkotrwały a w przypadku awarii incydentalny.

W czasie wykonywania prac w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi zastosowane zostaną następujące działania:

- odpowiedniego przygotowania placu budowy oraz jego zaplecza,

- ograniczenie do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy

- zapewnienia dobrej organizacji pracy

- stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,

- stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu

- odpady  (pojemniki po smarach, odpady socjalne, itp) powstające w czasie prac budowlanych będą gromadzone w podstawionym na placu budowy kontenerze i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Technologia wykonania planowanej inwestycji została dostosowana do technicznych możliwości realizacyjnych tego typu robót oraz w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć jej wpływ na istniejące środowisko naturalne.

Realizowana inwestycja w sposób przewidziany w projekcie nie tylko nie pogorszy stanu środowiska, ale będzie zapobiegać możliwości powstawania podtopień, a tym samym zalania terenów i ochrony jego naturalnego bogactwa przyrodniczego.

W czasie realizacji inwestycji, wykonawca będzie przestrzegał wytycznych z planu kontroli jakości wykonania.

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Realizacja inwestycji wymagać będzie korzystania ze sprzętu budowlanego co może spowodować: podwyższony poziom hałasu, zwiększenie emisji pyłów i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego, możliwość skażenia wód i gleb substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, stałe lub czasowe naruszenie istniejących warunków wodnych dla wód podziemnych. Prace ziemne i zasadnicze prace budowlane związane z odbudową koryta mają charakter czasowy i uciążliwości występujące podczas ich trwania są powszechne, będą krótkotrwałe i przemijające.

Wpływ hałasu

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót czyli: sprzęt (spycharki, koparki), wiertnice oraz ruch środków transportowych dowożących elementy prefabrykowane do budowy przepustów. Pomimo mocy akustycznej maszyn budowlanych – koparki ca 90 [dB], spycharka ca 90 [dB], samochody ciężarowe ca 70 [dB], nie przewiduje się przekroczeń  dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB poza granicą działek, na których będą one prowadzone w 10 godzinnym okresie referencyjnym. W związku z powyższym nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń akustycznych z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia położenia źródeł hałasu. W trakcie realizacji roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (na wydłużonej zmianie). Należy przy tym zastosować wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego poprzez odpowiednią organizację i technologię prac, zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego uciążliwości hałasowe w strefach ochrony akustycznej.

Wpływ emisji do powietrza

Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń atmosferycznych. Powyższe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac, w szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO2), tlenku siarki (SO2), oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. W/w uciążliwości będą miały charakter okresowy i przemijający, jednakże zostaną podjęte wszelkie niezbędne i możliwe do wykonania działania minimalizujące emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. Ogółem spaliny od pracującego sprzętu to ca 500 [l/dobę] spalonego ON

Wpływ na wody powierzchniowe

Zachodzi konieczność dokładnej kontroli stanu technicznego zastosowanego sprzętu – koparek, spycharek. Sprzęt musi być technicznie sprawny by nie dopuścić do wycieków paliwa i olejów co może spowodować zanieczyszczenie wody w korycie rzecznym.

Wpływ na powierzchnię ziemi

W czasie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych, okresowych niewielkich rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na miejscu budowy. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi prawdopodobieństwo skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu a teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Prace prowadzone będą wyłącznie w przyległym pasie istniejącej trasy rzeki. Odpady powstające w czasie budowy to przede wszystkim:

- Gleba i ziemia

- Odpady materiałów budowlanych.

Odpady materiałów budowlanych będą gromadzone selektywnie w podstawionym na placu budowy kontenerze i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Zapewnie właściwego gospodarowania odpadami tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy grunt przed zanieczyszczeniem.

Wpływ inwestycji na środowisko – faza eksploatacji.

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie będzie oddziaływania inwestycji na środowisko.

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny – nie dotyczy

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na przedmiotowym obszarze (obszar inwestycji oraz obszar oddziaływania inwestycji) nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

....................................................................

Podpis wnioskodawcy