Mogiła osób pomordowanych we wsi Wnory-Wandy gmina Kobylin-Borzymy, znajduje się na prywatnej posesji

Kwatera o wymiarach 7,7 m x 5, 7m ogrodzona ogrodzeniem z siatki na betonowej podmurówce. W środku kwatery znajduje się kamienny obelisk na cokole z napisami, a na nim krzyż    ( zał. 1,2, 3,4    ).

W ramach  zamówienia należy wykonać:

1.  Podmurówkę na całej długości ogrodzenia  dokładnie oczyścić i pomalować farbą
      do betonu na  kolor szary/grafit

- Ogrodzenie z siatki: usunąć starą farbę i pomalować  na kolor antracyt.

- Kamienny obelisk  z cokołem i krzyżem posadowić na płycie granitowej grubości  ok. 8 cm dł. 230 cm  szer. 85 cm jak w załączniku 5 . Obelisk  cokół i krzyż  odnowić – poprzez wypiaskowanie kamienia i odnowienie liter i cyfr oraz pozłocenie .

- Przed cokołem obelisku zamontować płytę granitową grubości 6-8 cm  szer, jak cokół długość 155 cm. Płytę zamontować skośnie na granitowych podpórkach, jak w złączniku 6. Na płycie wykute w kamieniu wypisane antykwą złocone :

Lista ofiar pacyfikacji wsi

Wnory-Wandy

21 lipca 1943 rok.

Poniżej lista 28 osób z podaniem wieku ( wg załącznika 7i 8) wypisane antykwą złocone

- Wokół płyty  leżącej  wykonać utwardzenie terenu kostką brukową  np. bruk gdański w kolorze grafitowym gr. 6 cm, obrzeże w kolorze ceglastym. Wymiary zał. 5,  na polbruku postawić dwa kamienne znicze.

- Pozostałą część kwatery  obsiać trawą. Kolory kamienia jak na mogile Sikory-Tomkowięta .

- Płyty posadowić na odpowiednich fundamentach

W czasie prowadzenia prac starać  ograniczać zniszczenia zieleni wokół kwatery. Teren prac posprzątać.

Uwaga podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych. Przed złożeniem oferty zaleca się  oględziny miejsca prac.

Prace wykonać do 12 -07-2013 rok.