Karta

informacyjna przedsięwzięcia p.n. „ Przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Kierzki

realizowanym na działkach :

- obręb wsi Kierzki : nr geod. 80/1 , 83 , 84 oraz części działek o nr geod. 17/2 , 34 , 35,  36 , 37 44 , 45 , 46 , 53 , 85 , 82/4.

1. Wstęp

Zgodnie z art.46 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr4 113 , poz. 954 ) , która weszła w życie z dniem 28.07.2005r. realizacja planowanego przedsięwzięcia :

- mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny ( I grupa przedsięwzięć –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm. ) ,

- mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony, w drodze postanowienia, przez właściwy organ ( II grupa przedsięwzięć – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm ) ,

- mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony, w drodze postanowienia , przez właściwy organ ( III grupa przedsięwzięć )

Jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie tej decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

Z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) wynika , że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem ( art. 46 ust. 4 ) :

- decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu – na

podstawie ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

- decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu

projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

– na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr

207 , poz.2016 z późn. zm. ) ,

3)   decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych ,

4)   koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin , na wydobywanie kopalin

ze złóż , na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w

górotworze , w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych – na podstawie ustawy z

dnia 4.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze ,

5)  decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – na podstawie art.

10 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze ,

6)   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – na podstawie ustawy

z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne ,

7)   decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz

budowie wałów przeciwpowodziowych, także robót melioracyjnych odwodnień

budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach

o szczególnych wartościach przyrodniczych ,

8)   decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – na podstawie

ustawy z dnia 26.03.1982r. o scalaniu i wymianie gruntów ( Dz. U. z 2003r. Nr 178 ,

poz. 1749 z późn. zm. ) ,

- dla planowanego przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na obszar

Natura 2000 i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika

z tej ochrony :

- decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji – na podstawie art. 106 ust. 2 ,

- decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania – na podstawie ustawy z dnia

3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121,

poz.1266 z późn. zm. ) ,

- decyzji w sprawie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele

nierolnicze i nieleśne – na podstawie ustawy z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów

rolnych i leśnych ,

10)  decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – na podstawie ustawy z dnia 28.09.1001r.

o lasach ( Dz. U. z 2005r. nr 45 , poz. 435 z późn. zm. ) ,

11)  decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – na podstawie ustawy z dnia 27.10.1994r.

o autostradach płatnych …. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2571 z póżn. zm. ) ,

12)  decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej – na podstawie ustawy z dnia

10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg krajowych ( Dz. U. Nr 80 , poz. 721 z późn. zm. ) .

Ponadto , z dniem 28.07.2005r. , tj. dniem wejścia w życie w.w. ustawy z

dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113, poz. 954 ) :

- ,, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem  zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłószenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane „ ( art. 46 ust. 4a ) ,

- ,, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a ; złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna „ ( art. 46 ust. 4b ).

2. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kierzki w lok.

realizowane na działkach :

- obręb m. Kierzki : Nr  geod. 80/1 , 83 , 84 oraz części działek o nr geod. 17/2 , 34 , 35,  36 , 37 44 , 45 , 46 , 53 , 85 , 82/4.

należy zgodnie z :

- Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne- Załącznik II pkt 10d : budowa dróg, portów, także portów rybackich oraz lotnisk, jeżeli przedsięwzięcia nie są wymienione w załączniku I ) i tym samym

-§ 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz. 2573 zm. Dz. U. z 2005r. Nr 92 , poz.769 oraz z 2007r. Nr 158 , poz. 1105 ) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony, w drodze postanowienia , przez właściwy organ ( II grupa przedsięwzięć ) – „ drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 , z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie , przebudowie , montażu , remoncie lub

rozbiórce :zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego , pasa postojowego , pasa dzielącego, pobocza , chodnika , ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej , przepustu , kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego drogi „.

Planowane przedsięwzięcie to przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kierzki

w gminie Kobylin-Borzymy na działkach w obrębie wsi Kierzki o Nr  geod. 80/1 , 83 , 84 oraz części działek o nr geod. 17/2 , 34 , 35,  36 , 37 44 , 45 , 46 , 53 , 85 , 82/4.

Stan istniejący dróg  :

Objęte opracowaniem odcinki stanowią drogi gminne zlokalizowane w miejscowości Kierzki. W stanie istniejącym omawiane odcinki przebiegają przez obszary zabudowane.

Droga gminna wewnętrzna D – 1  krzyżuje się z drogą powiatową Nr 2047 B Szypułki Święchy – Czajki.

W stanie istniejącym drogi gminne posiadają nawierzchnię żwirową o szerokości od 2,0 m do 5,20 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokości.

Droga powiatowa Nr 2047 B Szypułki Święchy – Czajki w rejonie skrzyżowania z drogą gminną D – 1 posiada w stanie istniejącym nawierzchnię bitumiczną o średniej szerokości 5,0 m.

W pasie drogowym dróg gminnych przebiegają urządzenia techniczne :

- doziemne przewody telekomunikacyjne ,

- przyłącza wodociągowe ,

- napowietrzne linie energetyczne .

Wykaz skrzyżowań z napowietrznymi liniami energetycznymi .

| Lp. | Lokalizacja | Rzędna istniejąca osi drogi | Rzędna Projektowana osi drogi | Różnica wysokości między rzędną projektowaną osi drogi a linią napowietrzną |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) |
| Droga gminna D - 1 |
| 1 | 0+067.20-linia energetyczna | 147.39 | 147.64 |  |
| 2 | 0+124.30-przyłącze | 146.74 | 146.97 |  |
| 3 | 0+159.80-linia energetyczna | 146.29 | 146.45 |  |
| 4 | 0+168.20-przyłącze | 146.20 | 146.37 |  |
| Droga gminna D - 2 |
| 5 | 0+007.50 – linia energetyczna | 146.64 | 146.86 |  |
| Droga gminna D - 3 |
| 6 | 0+059.90-linia energetyczna | 145.78 | 145.98 |  |
| 7 | 0+072.30-linia energetyczna | 145.84 | 145.94 |  |

Przyjęte rozwiązania projektowe :

Zaprojektowano trzy drogi gminne w m. Kierzki oznaczone symbolami D-1, D-2 , D-3.

Początek drogi gminnej D-1 założono na krawędzi drogi powiatowej Nr 2047 B Stypułki Święchy – Czajki , natomiast koniec w osi istniejącej nawierzchni żwirowej. Długość projektowanej drogi gminnej – 567.70 m. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową krawędzie drogi gminnej należy wyokrąglić łukami o promieniach R = 10.0 m. Wlot drogi gminnej D-1 podgięto w ten sposób , aby uzyskać jak najkorzystniejszy kąt skrzyżowania.

Początek drogi gminnej D-2 założono w osi projektowanej drogi D-1 , natomiast koniec w osi istniejącej nawierzchni żwirowej. Długość projektowanej drogi gminnej – 133,0 m. W rejonie skrzyżowania z drogą D-1 , krawędzie drogi gminnej należy wyokrąglić łukami o promieniach R= 8.00 m i R= 18.0 m.

Początek drogi gminnej D-3 założono w osi drogi D-1 , natomiast koniec w osi istniejącej nawierzchni żwirowej. Krawędzie drogi gminnej należy wyokrąglić łukami o promieniach R=10.0 m i R= 1.0 m w miejscu skrzyżowania z drogą D-1.

Długość projektowanej drogi gminnej – 100.0 m.

Szerokość dróg gminnych wynosi 3,5 – 5,0 m , szerokość

poboczy – 0,75m.

Spadek poprzeczny jezdni 2 % na odcinku prostym i od 5 % do 7 % na łuku.

Założono klasę techniczną dróg gminnych D i prędkość projektową

Vp = 30 km / h. W ciągu tras dróg gminnych zaprojektowano łuki poziome o promieniach od 30 do 300 m. Z uwagi na wąski pas drogowy na łukach poziomych nie zastosowano poszerzeń pasów ruchu.

Zjazdy gospodarcze i do posesji z dróg gminnych należy wykonać z nawierzchni kruszynowej o szerokości 5,0 m i z łukami wyokrąglającymi R = 3,0 m.

Długość nawierzchni kruszynowej zjazdów przewidziano do istniejącej linii rozgraniczającej pasa drogowego.

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „ Projekcie zagospodarowania terenu „ w skali 1 : 500 .

Projektowane przedsięwzięcie położone jest na działkach :

- obręb m. Kierzki : Nr

Przedsięwzięcie nie jest położone na terenie objętym ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 , poz.880 z późn. zm. ).

3.   Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną .

Omawiana inwestycja wymaga zajętości części działek obcych. Zajętość obcego terenu została spowodowana w szczególności podgięciem wlotu drogi gminnej D-1 na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz wąskim pasem drogowym na końcowym odcinku drogi gminnej D-1.

Numery działek, na których usytuowana została inwestycja zostały przedstawione na stronie tytułowej . Inwestycja będzie prowadzona na działkach gminnych nr geod. 80/1 , 83 , 84 oraz działkach obcych o nr geod. 17/2 , 34 , 35 , 36 , 37 , 44 , 45 , 46 , 53 , 85 , 82/4.

Ogólna powierzchnia terenu, na której będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie -   ha.

Istniejącą linię graniczną pasa drogowego oraz działek pokazano na projekcie zagospodarowania terenu linią ciągłą zieloną.

Zachodzi konieczność wycięcia drzew oraz zakrzaczenia , które bezpośrednio kolidują z projektowaną inwestycją. Przewidziano do wycinki – 13 sztuk drzew.

4.  Rodzaj technologii.

W oparciu o „ Warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 , poz. 430 ) zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

a)   na drogach gminnych D-1 , D-2 , D-3 :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości – 3 cm ,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości – 4 cm ,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości – 20 cm,

b)  na poboczach :

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o grubości – 9 cm.

c)  na zjazdach :

- konstrukcję nawierzchni na zjazdach gospodarczych i na posesje przyjęto z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości – 15 cm.

d)   odwodnienie.

Odwodnienie dróg gminnych przewidziano metodą powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych lub na przyległy teren.

Pod drogą gminną D-1 w km 0+005.0 zaprojektowano przepust  Ø 60 cm dł. 13,0 m z rur HDPE na ławie żwirowej o wymiarach 0,25 m x 0,80 x 14 m. Rzędna wlotu przepustu 147.90,  wylotu 148.03.

Przebudowa drogi będzie prowadzona bez wyłączania z ruchu przedmiotowych odcinków.

5.  Ewentualne warianty przedsięwzięcia .

W pracach koncepcyjnych rozważono :

a) wariant zerowy – dalsze pozostawienie dróg w obecnym stanie i coroczne wydatkowanie

budżetowych pieniędzy na ich bieżące utrzymanie bez gwarancji trwałej poprawy ich

stanu technicznego oraz komforty jazdy ,

b) przebudowę drogi po jej obecnym szlaku ,

c) inny przebieg drogi po nowym szlaku ( ale tylko teoretycznie ) , gdyż ta opcja

wymagałaby :

-  jego budowy ( a nie przebudowy ) ,

-  wykupu gruntów i ich przekwalifikowanie z rolnych na budowlane, co skutkowałoby

koniecznością poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów ,

-  mieszkańcy zostaliby pozbawieni dojazdów do swoich posesji.

Dalsze pozostawienie przedmiotowych dróg o zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni

żwirowej ( wariant zerowy ) to :

-  dalsze utrudnienia w płynności ruchu drogowego ,

-  niski komfort jazdy ,

-  większa awaryjność pojazdów ,

-  większe zużycie paliwa i tym samym większa emisja zanieczyszczeń do powietrza ,

-  wysoki poziom hałasu podczas przejazdu pojazdów mechanicznych po zniszczonej

nawierzchni żwirowej.

Z powyższych względów zdecydowano się na wariant B) : przebudowa drogi po obecnym jej szlaku.

6. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw oraz energii.

Do wykonania w/w przedsięwzięcia zostaną wykorzystane i wbudowane n/w materiały :

- asfalt drogowy – 1958 kg ,

- beton asfaltowy ( warstwa ścieralna ) – 382 t. ,

- beton asfaltowy ( warstwa wiążąca ) – 287 t. ,

- cement ( bez dodatków ) – 0,03 t. ,

- deski igl.obrz.kl.3 25 mm – 0,04 m3 ,

- lepik asfaltowy stos. na gorąco – 42,6 kg ,

- olej ( paliwo technologiczne ) – 69,1 dcm3 ,

- piasek – 0,05 m3 ,

- pospółka -1229 m3 ,

- pospółka – uziemienie 0-31,5 mm – 3,5 m3 ,

- rury PEHD # 600 mm – 14,42 m ,

- słupki drewniane iglaste # 70 mm – 0,088 m3 ,

- woda – 111 m3 .

Przewidziane do wykorzystania materiały budowlane będą musiały posiadać atesty bądź aprobaty techniczne dopuszczające je do zastosowania w budownictwie i nie będą wpływać negatywnie na środowisko bądź zdrowie ludzi.

7.  Rozwiązania chroniące środowisko.

Celem zminimalizowania/wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji będą przestrzegane poniższe zasady :

- przebudowa będzie realizowana poza okresem lęgowym ptaków i zostanie skrócona do niezbędnego minimum ,

- sprzęt mechaniczny będzie pracował tylko w porze dnia tj. w godz. 6 – 2200,

- szczególna dbałość o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę ( szczególnie układu paliwowo-olejowego ) co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód związkami ropopochodnymi ,

- niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie powtórnie dowieziony do wytwórni mas bitumicznych ,

- beton asfaltowy z wytwórni będzie dowożony specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami ,

- kruszywo naturalne z koncesjonowanej kopalni będzie dowożone specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami ,

- pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie pasa drogowego ,

- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone ,

- ewentualna baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych ,

- w trakcie prowadzenia prac w okresach bezdeszczowych, związanych z wyrównywaniem gruntowej nawierzchni będzie ona zraszana wodą aby wyeliminować unoszenie się kurzu ,

- po przebudowie dróg przewiduje się nasadzenie nowych, rodzimych gatunków drzew.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Zgonie z ustawą z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ) emisja to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio , w wyniku działalności człowieka , do powietrza, wody , gleby lub ziemi :

- substancje ( pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka ) ,

- energie ( ciepło , hałas , wibracje lub pola elektromagnetyczne ).

Przy realizacji przedsięwzięcia nie zostaną wprowadzone bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody i gleby substancje i energie mogące wpłynąć na skażenie środowiska lub zachwianie ekosystemu.

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego , choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu oraz pojazdów dowożących materiały budowlane.

Zrealizowanie inwestycji przy zastosowaniu wymienionych w pkt. 7 przedsięwzięć chroniących środowisko nie spowoduje trwałego :

- zwiększenia poziomu hałasu ,

- zwiększenia emisji do powietrza ,

- zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego ,

- niewłaściwego gospodarowania odpadami .

9.  Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na charakter, zakres oraz bardzo dużą odległość ( około 80 km w lionii prostej od granicy z Białorusią ) przedsięwzięcia od granic RP nie stwierdzono możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z tym nie przeprowadzono transgranicznego oddziaływania na środowisko.

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania

przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie jest położone na terenie objętym ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz.880 z póżn. zm. ).

Najbliższe obszary chronione to :

- obszar Natura 2000 „ Bagienna Dolina Narwi „ PLB 200001 o powierzchni 23 471,09 ha

( Dyrektywa Ptasia ) będący jednocześnie obszarem Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną, położony w odległości ok. 6 km w kierunku  północno – wschodnim .

- obszar Natura 2000 „ Narwiańskie Bagna „ PLH 200002 o powierzchni 6 823,05 ha

( Dyrektywa Siedliskowa ) będący jednocześnie obszarem Narwiańskiego Parku Narodowego położony w odległości ok. 10 km w kierunku północno – wschodnim.

Sieć Natura 2000 to sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez konwencję z Rio de Janeiro o ochronie bioróżnorodności , a jej podstawę prawną stanowią dwa akty prawne :

-Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2.04.1979r. o ochronie dzikich ptaków ( Dyrektywa Ptasia ),

-Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ( Dyrektywa Siedliskowa/habitatowi ).

Dyrektywy są podstawą do tworzenia systemu obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną  funkcjonalnie sieć ekologiczną. Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale też najbardziej typowych , wciąż jeszcze powszechnych układów przyrodniczych charakterystycznych dla regionów biogeograficznych, np. alpejski , atlantycki , kontynentalny.

Na sieć Natura 2000 składają się obszary specjalnej ochrony ptaków

( OSO ) utworzone zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej oraz specjalne obszary ochrony siedlisk ( SOO ) wyznaczonych zgodnie z Dyrektywą Siedliskową.

Dyrektywa Ptasia ma na celu ochronę gatunków ptaków, gospodarowanie nimi i regulowanie ich liczebności. Zawiera ona również zasady dopuszczalnego wykorzystania tych gatunków. Dyrektywa podaje listę gatunków ptaków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem z powodu zmian zachodzących w ich siedliskach. W Polsce występuje 267 gatunków ptaków z listy Dyrektywy Ptasiej i dla nich utworzono ( bądź zgłoszono do Komisji Europejskiej jako potencjalne ) Obszary Specjalnej Ochrony.

Dyrektywa Siedliskowa ma na celu zapewnienie różnorodności biologicznej przez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W Polsce występuje 76 siedlisk z listy Dyrektywy Siedliskowej. Siedliska o znaczeniu siedliskowym , to takie , które :

- są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub

- mają niewielki naturalny zasięg w wyniku regresji lub w związku ze swoimi wewnętrznymi,

przyrodniczymi właściwościami lub też

- stanowią wybitne przykłady typowych cech jednego lub więcej z pięciu regionów

biogeograficznych : alpejskiego , atlantyckiego, kontynentalnego makaronezyjskiego lub

śródziemnomorskiego. Wśród nich wyróżnia się tzw.priorytetowe rodzaje siedlisk , czyli takie siedliska przyrodnicze zagrożone zanikiem , które występują na terenie UE i za których ochronę Wspólnota Europejska ponosi szczególną odpowiedzialność. W Polsce występuje 14 takich siedlisk, np. ciepłolubne dąbrowy, łegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, bory i lasy bagienne , jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach.

Drugim elementem podlegającym ochronie na mocy Dyrektywy Siedliskowej są gatunki roślin i zwierząt ( z wyjątkiem ptaków ) i ich siedliska ( w Polsce na tej podstawie chroni się 44 gatunki roślin i 88 gatunków zwierząt ) .

Obszar Natura 2000 „ Bagienna Dolina Narwi „ PLB 200001 obejmuje odcinek doliny Narwi o długości około 58 km i szerokości 0,3 – 4,0 km między Surażem a Żółtkami.

Od Suraża do Rzędzian dolina ma naturalny charakter , okresowo zalewanej doliny rzecznej a Narew jest rzeką wielokorytową o krętym biegu. Ten odcinek doliny wypełnia niezwykle bogata mozaika siedlisk , na którą składają się głównie zbiorowiska szuwarowe,turzycowiska, olsy i zarośla łęgowe z dominacją wierzb. Próby wyprostowania koryta rzeki na tym odcinku ( lata 1970 – 1980 ) spowodowały drastyczne obniżenie stanów wody w korycie i na terenach przyległych.

Występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej , 10 gatunków Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej następujących gatunków ptaków : bączek , bąk , błotniak stawowy, dublet, kraska, podróżniczek, rybitwa czarna, wodniczka, krwawodziób, kszyk, rycyk. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują : błotniak łąkowy, derkacz, zielonka , syranka i słowik szary. Bardzo wysokie zagęszczenie brzęczki ( poniżej 1 % populacji krajowej, rokitniczki

( poniżej 10 % populacji krajowej ) i trzcinniczka ( poniżej 1 % populacji krajowej ).

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych na obszarze Natura 2000

„ Bagienna Dolina Narwi” PLB 200001 ( region biogeograficzny – kontynentalny ) wyznaczonym na podstawie Dyrektywy Ptasiej występuje :

a )  28 gatunków ptaków z Załącznika I i II Dyrektywy Ptasiej : bąk, bączek, bocian czarny,

bocian biały, trzmielojad, błotniak stawowy, zbożowy oraz łąkowy, kropiatka, zielonka ,

derkacz, żuraw , dublet, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, sowa błotna, zimorodek, kraska,

dzięcioł zielonosiwy oraz czarny, lerka, świergotek polny, podróżniczek, wodniczka,

jarzębata, gąsiorek, ortolan, cietrzew.

b ) 8 gatunków regularnie występujących ptaków migrujących nie wymienionych w

załączniku I Dyrektywy Ptasiej : cyranka, kszyk, rycyk, krwawodziób, słowik szary,

brzęczka, rokitniczka, trzcinniczek.

Do zagrożeń dla tego obszaru należy zaliczyć :

- zaniechanie ekstensywnej gospodarki pastwiskowo-łąkowej ,

- zmianę stosunków wodnych.

Obszar Natura 2000 „ Narwiańskie Bagna „ PLH 200002 to dolina Narwi, głęboko wcięta w wysoczyzny i zabagniona. Powierzchnia doliny zalega 5-25 m niżej od terenów bezpośrednio do niej przylegających. Wypełniają ją torfy osiągające średnio 1 m miąższości. Dolina w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego cechuje się charakterystyczną morfologią – składa się z odcinków rozszerzonych, basenowych i zwężonych przypominających przełomy rzeczne. Ponadto występuje przestrzenne przenikanie się ekosystemów lądowych z ekosystemami wodnymi, wynikające z wyjątkowo bogatej sieci koryt rzecznych funkcjonujących w najlepiej rozwiniętym w skali kraju systemie rzeki anastomozującej. Na wielkich obszarach Parku dominuje zespół szuwaru turzycy sztywnej.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych na obszarze Natura 2000

„ Narwiańskie Bagna „ PLH 200002 o powierzchni 6823,05 ha ( region biogeograficzny – kontynentalny ) występuje :

a )  9 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej :

Kod :   3150    starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

- zalewane muliste brzegi rzek

6230    górskie i niżowe murawy bliźniczkowe

6410    zmiennowilgotne łaki trzęślicowe

6510    niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

7140     torfowiska przejściowe i trzęsawiska

9170     grąd środkowoeuropejski

91D0    bory i lasy bagienne

91E0    łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

b )   2 gatunki ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej :

-   Castor fiber ( Bóbr )

-    Lutra Lutra ( Wydra )

c )   5 gatunków ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej:

-   Aspius aspius ( Boleń )

-   Rhodeus sericeus amarus ( Różanka )

-   Misgumus fossilis ( Piskorz )

-   Cobitis taenia ( Koza )

-   Eudontomyzon mariae ( Minóg ukraiński )

d )    2 gatunki płazów wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej :

-  Triturus cristatus ( Traszka grzebieniasta )

-   Bombina bnombina ( Kumak nizinny )

e )    2 gatunki bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej

( motyle ) :

- Coenonympha oedippus ( Strzępotek edypus )

-  Lycaena dispar ( Czerwończyk nieparek )

f )   ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej : bąk , bączek, ślepowron, czapla

biała , bocian czarny, bocian biały, łabędź czarnodzioby , podgorzałka, trzmielojad ,

kania czarna , bielik , błotniak stawowy, zbożowy oraz łąkowy, orlik krzykliwy ,

rybołów,  kropiatka , zielonka , derkacz , żuraw , siewka złota , batalion , dublet , łęczak ,

mewa mała , rybitwa rzeczna, Białowąsa oraz czarna, sowa błotna , lelek , zimorodek ,

kraska , dzięcioł zielonosiwy , dzięcioł czarny , lerka , świergotek polny, podróżniczek,

wodniczka , jarzębata, muchołówka mała , gąsiorek, ortolan, cietrzew.

g)   regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy

Ptasiej : świstun , rożeniec, cyranka , czajka , kszyk , krwawodziób , rybitwa

białoskrzydła , słowik szary , brzęczka , rokitniczka , trzcinniczek.

Do zagrożeń dla tego obszaru należy zaliczyć :

-  ekspansja trzciny spowodowana zaprzestaniem użytkowania kośnego oraz wypasu ,

-  zmiana stosunków wodnych na skutek melioracji dolnego biegu Narwi ,

-  pogorszenie jakości wód.

Z uwagi na znaczną odległość od planowanego przedsięwzięcia ( kryterium odległości ) , jego charakterystykę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko wymienione obszary Natura 2000 nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia i nie stwierdza się żadnego zagrożenia dla ich spójności i integralności.

Biorąc pod uwagę, o czy też była mowa wcześniej :

- rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia w granicach istniejącego pasa drogowego, gdzie nie występują siedliska przyrodnicze i rośliny charakterystyczne dla obszaru Natura 2000 ,

- lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody , obszarów Natura 2000 ,

- powierzchnię i rodzaj zajętego pod inwestycję terenu ( dotychczasowy , zainwestowany pas drogowy ) przedstawiającego znikomą wartość przyrodniczą ,

- skrócenie do niezbędnego minimum czasu realizacji przedsięwzięcia i tylko w porze dnia oraz poza okresem lęgowym ptaków ,

-wyeliminowanie kurzu poprzez przykrycie nawierzchni gruntowej nawierzchnią bitumiczną ,

- poprawienie komfortu jazdy użytkowników dróg i tym samym zmniejszenie zużycia paliwa ( niższa emisja spalin ) ,

- uzupełnienie ubytków w zadrzewieniach przydrożnych ,

- rygorystyczne wdrożenie rozwiązań chroniących środowisko zawartych w pkt. 7 realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu lokalnego środowiska i nie będzie oddziaływać na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody , w tym obszary Natura 2000 :

- „ Bagienna Dolina Narwi „ PLB 200001 o powierzchni 23 471,09 ha(Dyrektywa Ptasia)

będący jednocześnie obszarem Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną , położony w odległości około 10 km w kierunku północno-wschodnim ,

- „ Narwiańskie Bagna „ PLH 200002 o powierzchni 6 823,05 ha ( Dyrektywa Siedliskowa ) będący jednocześnie obszarem Narwiańskiego Parku Narodowego , położony w odległości około 10 km w kierunku północno-wschodnim.

„ Karta „ zawiera dane wyszczególnione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 , poz. 1227 ) i stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykorzystane materiały :

1. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r. Nr 25 , poz.150).

2. Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz

niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113, poz. 954 ) .

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz

niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 88 , poz. 587 ).

4.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 , poz. 880

z późn. zm.).

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.204r. w sprawie określenia rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm. ).

6.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunków dziko

występujących zwierząt objętych ochroną ( Dz. U. Nr 220 , poz. 2237 ).

7.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r. w sprawie obszarów

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229 , poz. 2313, zm. Dz. U. z 2007r.

Nr 179 , poz. 1275 ).

8.  Aleksander W. Sokołowski „ Przyroda województwa łomżyńskiego „ – Łomża 1997r.

9.  Aleksander W. Sokołowski „ Przyroda województwa [podlaskiego i jego ochrona”-2006r.

10. Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985r. w sprawie oceny skutków

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

naturalne .

11. Dyrektywa Rady Nr 92/43/EWG z dnia 21.05.1992r. w sprawie ochrony siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

12. Dyrektywa Rady Nr 79/409/EWG z dnia 2.04.1979r. w sprawie ochrony dzikiego

ptactwa.