1

Projekt

stałej organizacji ruchu

przebudowanych ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w m. Kołbiel pow. otwocki

ul. Górna; ul. Żwirowa ; ul. 3-go Maja; ul. Spółdzielcza; ul. Graniczna; ul. Polna; ul. Myśliwska; ul. Sienkiewicza; ul. Lesna; ul. 30-go Lipca

INWESTOR:

GMINA KOŁBIEL

Opracował:

Bogusław Godula   upr. bud GP-7342/20/86/94

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

- Orientacja

- Opis techniczny

- Plan oznakowania skrzyżowania z dr. Nr 50 (projekt oznakowania dr. Nr 50)

- Plan sytuacyjny oznakowania ulic oraz progów zwalniających w ul. 30-go Lipca

- Wykaz wprowadzonego  oznakowania pionowego

Opis techniczny

do projektu stałej organizacji ruchu przebudowanych dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych 
w m. Kołbiel pow. otwocki

I. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” 
(Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005 r z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 r. poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dni 31 lipca 2002 r)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003 r./

II. Stan istniejący

W/w drogi wewnętrzne – ulice zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Kołbiel nie zostały zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych, a więc z mocy prawa są drogami wewnętrznymi. Z uwagi na potrzebę umieszczania w nich urządzeń infrastruktury technicznej samorząd Gminy Kołbiel nie wykonywał żadnych robót przy ich ulepszeniu do czasu zakończenia pełnego uzbrojenia osiedla. Nawierzchnia dróg jest nawierzchnią gruntową naturalną o licznych odkształceniach tak w profilu podłużnym jak i poprzecznym. Połączenie omawianych dróg wewnętrznych z drogą krajową Nr 50 odbywa się w trzech miejscach, gdzie dwa połączenia zlokalizowane jako skrzyżowania tj. ul. Leśna  i ul. Graniczna, które na połączeniu z drogą krajową posiadają nawierzchnię bitumiczną na dł. 40; 70 mb oraz trzecie połączenie uznane jako zjazd publiczny ( ul. Górna ).

Ulice na terenie osiedla z uwagi na dotychczasowy stan nawierzchni nie posiadają żadnego oznakowania pionowego dotyczącego organizacji ruchu.

III. Stan projektowany

Z uwagi na planowaną przebudowę ulic tj. wykonanie nawierzchni ulepszonej zachodzi potrzeba wykonania oznakowania pionowego, które wprowadzi zamierzoną organizację ruchu. Mając na uwadze dotychczasowe włączenie ulic do drogi krajowej utrzymuje się je bez zmian zgodnie z projektem organizacji ruchu dr. Nr 50. Projektowaną organizację ruchu w osiedlu założono tak, aby przewidziana dalsza rozbudowa osiedla nie wymagała wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na dotychczasowej części osiedla. Realizując zalecenia i sugestie inwestora w ul. 30-go Lipca zastosowano „progi zwalniające”, a w obszarze osiedla wprowadzono strefowe ograniczenie prędkości znakami b- 43 do 30 km/h. Wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości oznakowano znakami B – 44. Progi zwalniające listwowe U – 16d w ul. 30-go Lipca wykonać wg lokalizacji planu sytuacyjnego i oznakować znakami pionowymi jak w planie sytuacyjnym.

Z uwagi na kategorię ulic wielkość tarcz znaków stosować z grupy znaków małych ( nie dotyczy znaków skrzyżowania z drogą krajową ).