#### PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Spółdzielczej w km 0+000 ÷ 0+170

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym | km | Km 0+000 ÷ 0+170 | 0,17 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | 02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km | m³ | 170 m x 9 m x 0,4 m = | 612 |
| PODBUDOWA |
| 3 | 04.02.01 | 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 6,3 m = 945 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1156,75 |
| 4 | 04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 5,5 m = 825 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1036,75 |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | 05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 5,5 m = 825 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1036,75 |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | 08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m | str. L - 170 m str. P – 1 70 m Tył - 14 m | 354 |
| 7 | 08.03.01 | 11 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str. L – 170 m – ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) = 136 m str. P – 170 m – ( 2 x 5 m + 6 m x 5 m ) = 130 m tył - 14 m – ( 2 x 4 m ) = 6 m | 272 |
| 8 | 04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² |  | 568,5 |
| 9 | 04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² | str. L – [ 170 m – ( 2 x 5 m + 6 x 4 m ) ] x 1,5 m = 204 m² str. P - [ 170 m – ( 2 x 5 m + 5 x 4 m ) ] x 1,5 m = 210 m² tył – [ 14 m – ( 2 x 4 m ) ] x 1,5 m = 9,0 m² | 423 |

| 10 | 08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L – [ 170 m – ( 2 x 5 m + 6 x 4 m ) ] x 1,5 m = 204 m² str. P - [ 170 m – ( 2 x 5 m + 5 x 4 m ) ] x 1,5 m = 210 m² tył – [ 14 m – ( 2 x 4 m ) ] x 1,5 m = 9,0 m² | 423 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach | m² | str. L - ( 2 x 5 m + 6 x 4 m ) x 2 m = 68 m² str. P – ( 2 x 5 m + 5 x 4 m ) x 2 m = 60 m² tył – 2 x 4 m x 1,5 m = 13,5 m² | 145,5 |
| 12 | 08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L - ( 2 x 5 m + 6 x 4 m ) x 2 m = 68 m² str. P – ( 2 x 5 m + 5 x 4 m ) x 2 m = 60 m² tył – 2 x 4 m x 1,5 m = 13,5 m² | 145,5 |
| 13 | 08.01.01 | 23 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu | m | str. L – 2 x 5 m + 6 x 4 m + 8 x 2 x 0,5 m = 42 m str.P – 2 x 5 m + 5 x 4 m + 7 x 2 x 0,5 m x 2 = 37 m tył – 2 x 4 m = 8 m | 87 |
| 14 | 03.02.01 | 70 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt | Plan sytuacyjny | 7 |
| 15 | 03.02.01 | 71 | Regulacja pionowa kratek ściekowych | szt | Plan sytuacyjny | 1 |
| OZNAKOWANIE |
| 16 | 07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 2 |
| 17 | 07.02.01 | 44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 2 |

#### PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Sienkiewicza w km 0+178 ÷ 0+283

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. Cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym | km | km 0+178 ÷ 0+283 | 0,105 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | 02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km | m³ | 105 m x 9 m x 0,35 m = 330,75 m³ 70 m x 0,7 m³/m = 49 m³ | 379,75 |
| PODBUDOWA |
| 3 | 04.02.01 | 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm | m² | 105 m x 6,5 m | 682,5 |
| 4 | 04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | 105 m x 6,0 m | 630 |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | 05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | 105 m x 6,0 m | 630 |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | 08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m | 2 x 105 m + 6 m | 216 |
| 7 | 08.03.01 | 11 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str.L –105 m – (5 x 5m) = 85 m str. P -110 m – (4 x 5m ) = 90 m | 175 |
| 8 | 04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² |  | 349,5 |
| 9 | 04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² | str. L [ 105 m – ( 5 x 5 m ) ] x 1,3 m = 104 m² str. P – [ 105 m – ( 4 x 5 m ) ] x 1,3 m = 110,5 m² | 214,5 |
| 10 | 08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L [ 105 m – ( 5 x 5 m ) ] x 1,3 m = 104 m² str. P – [ 105 m – ( 4 x 5 m ) ] x 1,3 m = 110,5 m² | 214,5 |
| 11 | 04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach | m² | str. L ( 5 x 5 m ) x 3 = 75 m² str. P ( 4 x 5 m ) x 3 = 60 m² | 135 |
| 12 | 08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L ( 5 x 5 m ) x 3 = 75 m² str. P ( 4 x 5 m ) x 3 = 60 m² | 135 |
| 13 | 08.01.01 | 23 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu | m | str. L - 5 x 5 m + 5 x 2 x 1,5 m = 40 m str. P – 4 x 5 m + 4 x 2 x 1,5 m = 32 m | 72 |

| 14 | 03.02.01 | 70 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt | Plan sytuacyjny | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODWODNIENIE |
| 15 |  |  | Wykonanie ścieku z rur PCV Ø 20 | m | 5 x 2,5 m | 12,5 |
| 16 | 06.01.01 | 64 | Wykonanie rowu z elementów prefabrykowanych | m | Plan sytuacyjny | 70 |
| 17 | 03.02.01 | 11 | Wykonanie przepustu rurowego z rur PCV Ø 300 na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | 5 x 7 m | 35 |
| OZNAKOWANIE |
| 18 | 07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 2 |
| 19 | 07.02.01 | 44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | Szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 4 |