WYKAZ  ZNAKÓW

- Znaki typu „A”

A – 6b – droga powiatowa                                   + 1 słupek

A – 6c – droga powiatowa                                   + 1 słupek

A – 7 w km 0+024 str. L                                    + 1 słupek

A – 2 w km 0+350 str. P                                    + 1 słupek

A – 1 w km 0+460 str. L                                    + 1 słupek

- Znaki typu „B”

B- 33 w km 0+355 str. L                                      + 1 słupek

B- 33 w km 0+382 str. P                                      + 1 słupek

B- 33 w km 0+460 str. L                                      + 1 słupek

B- 33 w km 0+487 str. P                                      + 1 słupek

- Znaki typu „E”

E – 2a  w km 0+060  str. L                               + 1 słupek

E – 17a i E-18a w km 1+140 str. L                    + 1 słupek

4. Znaki typu „D”

D – 42  w km 1+108 str. L                                      + 1 słupek

D - 43  w km 1+120  str. P                                      + 1 słupek

Razem znaków : 14 szt + 13 słupków

PROJEKT  ZAWIERA

- orientacja

- opis techniczny

- opinia komunikacyjna

- projekt stałej organizacji ruchu – plan sytuacyjny 1: 1000

- wykaz oznakowania pionowego

1

PROJEKT

stałej organizacji ruchu 
na przebudowanej drodze gminnej Nr 270402W

Sufczyn – gr. gminy Pilawa

w km 0+000 ÷ 1+140

gm. Kołbiel pow. Otwock

Inwestor :

GMINA  KOŁBIEL

Projektant:                                                   Nr upr. projektowych:                                           Podpis:

Bogusław Godula                 upr. GP.7342/20/86/94

Data opracowania:

GRUDZIEŃ 2009

Opis techniczny

do projektu stałej organizacji ruchu na przebudowanej drodze gminnej 
Nr 270204W Sufczyn – gr. gm. Pilawa 
w km 0+000 ÷ 1+140

gm. Kołbiel pow. Otwock

I  Podstawa opracowania

- Zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

- Opinia komunikacyjna

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr  19  poz. 115 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”

Dz. U z 2005r.,Nr 108 poz. 908 z  późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz. U. z  2003r. Nr  177 poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r.   Nr 170  poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z  2003r. Nr  220 poz. 2181)

# II  Stan istniejący

Omawiana droga gminna na terenie gminy Kołbiel rozpoczyna się na krawędzi drogi powiatowej Nr 2739W w m. Sufczyn, a odcinek objęty projektem organizacji ruchu kończy się w km 1+140 tj. na granicy kompleksu leśnego i luźnej zabudowy mieszkalnej wsi Sufczyn. Przedmiotowa droga jest drogą gruntową o uregulowanym pasie drogowym szer. 12,0 m. W planie sytuacyjnym na omawianym odcinku posiada dwa załamania. Do omawianej drogi przylega zabudowa mieszkalna po jej lewej stronie, a po stronie prawej istnieje luźna zabudowa tak mieszkalna jak i rekreacyjna.

# III  Stan projektowany

Przebudowany odcinek drogi gminnej posiadać będzie parametry klasy L i kategorii ruchu KR – 1, a więc:

- szerokość korony – 7,5 m

- szerokość jezdni – 5,5 m

- obustronne pobocza gruntowe szer. 1,0 m wzmocnione kruszywem warstwą gr. 10 cm o szer. 0,5 m

- założona prędkość projektowa – Vp 50 km/godz.

- odwodnienie powierzchniowe

Załamania w planie wyokrąglono łukami kołowymi w granicach istniejącego pasa drogowego.

Parametry łuków kołowych przedstawiono w planie sytuacyjnym. Lokalizację wprowadzonego oznakowania i jego rodzaj pokazano w planie sytuacyjnym. Przebudowa drogi i wprowadzone oznakowanie pionowe nie ogranicza dotychczasowej dostępności do omawianej drogi.