PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy drogi gminnej Nr 270402W Sufczyn – gr. gminy Pilawa

w km 0+000 ÷ 1+140

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym | km | Km 0+000 ÷ 1+140 | 1,14 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III | m³ | Zał. Nr 1 – tabela robót ziemnych | 165,6 |
| 3 | D.02.02.01 | 12 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z tr. urobku na nasyp na odl. do 1 km z formowaniem i zagęszczaniem nasypu | m³ | Zał. Nr 1 – tabela robót ziemnych | 46,3 |
| 4 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 5 km | m³ | Zał. Nr 1 – tabela robót ziemnych | 1587,9 |
| ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 5 | D.01.02.04 | 71 | Rozebranie przepustów Ø 40 z rur betonowych z zał. i wywiezieniem gruzu w ilości 1,13 m³ na odl. do 5 km | m | Zał. Nr 2 poz. 1 | 7 |
| 6 | D.03.01.01 | 11 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm na ławie betonowej B-10, gr. 20 cm | m | Zał. Nr 2 poz. 2,3,4,5 | 42 |
| 7 | D.03.01.01 | 61 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 60 | m³ | Zał. Nr 2 poz. 2,3,4,5 | 7,68 |
| PODBUDOWA |
| 8 | D.04.04.02 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm | m² | Zał. Nr 3 – wykaz podbudowy | 6737,94 |
| 9 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m² | Zał. Nr 3 – wykaz podbudowy | 6737,94 |
| NAWIERZCHNIA |
| 10 | D.05.03.05 | 14 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 6 cm, KR-2 | m² | Zał. Nr 4 poz. 1 – wykaz nawierzchni | 6509,94 |
| 11 | D.05.03.05 | 26 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m² | Zał. Nr 4 poz. 2 – wykaz nawierzchni | 6395,94 |
| POBOCZA |
| 12 | D.04.01.01 | 11 | Wykonanie koryta gł. 10 cm w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 5 km | m² | Zał. Nr 5 – wykaz poboczy | 240 |
| 13 | D.06.03.01 |  | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm | m² | Zał. Nr 5 – wykaz poboczy | 1930,5 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 14 | D.06.02.01 | 11 | Ułożenie przepustów z rur betonowych Ø 40 pod zjazdami na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | 18 x 6 m | 108 |
| 15 | D.06.02.01 | 30 | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów Ø 40 | szt | 18 szt x 2 | 36 |
| 16 | D.04.04.02 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. 15 cm | m² | 40 szt x 23,4 m² | 936 |
| 17 | D.05.03.05 | 27 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2 | m² | 40 szt x 20,4 m² | 816 |
| ZJAZDY NA DROGI BOCZNE |
| 18 | D.04.04.02 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna gr. 15 cm | m² | Zał. Nr 7 poz. 1 | 73,48 |
| 19 | D.05.03.05 | 13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16; w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, KR-2 | m² | Zał. Nr 7 poz. 2 | 71,48 |
| 20 | D.05.03.05 | 24 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m² | Zał. Nr 7 poz. 3 | 70,48 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 21 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | Zał. Nr 8 - wykaz oznakowania | 13 |
| 22 | D.07.02.01 | 45 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt | Zał. Nr 8 - wykaz oznakowania | 14 |