PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy drogi gminnej ul. Piaskowa w m. Gadka

w km 0+000 ÷ 0+860

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym | km | km 0+000 – 0+860 | 0,86 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 5 km | m³ | Zał. Nr 1 – roboty ziemne | 580,36 |
| ELEMENTY ULIC |
| 3 | D.08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 na ławie betonowej B –10 z oporem | m | Zał. Nr 7 poz. 1 – elementy ulic | 434 |
| 4 | D.08.05.01 | 11 | Ułozenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wy. 60 x 50 x 15 na ławie betonowej B – 10 gr. 15 cm | m | Zał. Nr 7 poz. 2 – elementy ulic | 434 |
| ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 5 | D.03.01.01 | 11 | Wykonanie rowu krytego Ø 30 z rur PCV na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | Zał. Nr 8 poz. 1 – wykaz odwodnienia | 30 |
| 6 | D.06.01.01 | 51 | Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego brukowcem | szt | Zał. Nr 8 poz. 2 – wykaz odwodnienia | 2 |
| 7 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 5 km ( kopanie rowu ) | m³ | Zał. Nr 8 poz. 3 – wykaz odwodnienia | 275,76 |
| PODBUDOWA |
| 8 | D.04.04.02 | 24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm | m² | Zał. Nr 2 – wykaz podbudowy | 3475,20 |
| 9 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m² | Zał. Nr 2 – wykaz podbudowy | 3475,20 |
| NAWIERZCHNIA |
| 10 | D.05.03.05 | 11 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m² | Zał. Nr 3 poz. 1 – wykaz nawierzchni | 3347,20 |
| 11 | D.05.03.05 | 24 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8; gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m² | Zał. Nr 3 poz. 2 – wykaz nawierzchni | 3283,20 |
| POBOCZA |
| 12 | D.06.03.01 | 32 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm | m² | Zał. Nr 4 – wykaz poboczy | 555 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 13 | D.06.02.01 | 11 | Ułożenie przepustów z rur betonowych Ø 40 pod zjazdami na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | Zał. nr 5 – wykaz zjazdów gospodarczych | 126 |
| 14 | D.06.02.01 | 30 | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów Ø 40 | szt | Zał. nr 5 – wykaz zjazdów gospodarczych | 42 |
| 15 | D.04.04.02 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. 15 cm | m² | Zał. nr 5 – wykaz zjazdów gospodarczych | 585 |
| 16 | D.05.03.05 | 27 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2 | m² | Zał. nr 5 – wykaz zjazdów gospodarczych | 510 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 17 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | Zał. nr 6 – wykaz znaków | 13 |
| 18 | D.07.02.01 | 45 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt | Zał. nr 6 – wykaz znaków | 15 |