| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 0901-0200 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedyńczych z ustojami, żerdź ŻN-10. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 | szt. |  | 12,000 |
|  |  | 12 | szt. | 12,000 |  |
| 2 | KNNR 5 0901-0400 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn bliźniaczych żerdź ŻN-10. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 3 | KNNR 5 0903-0101 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/10, pojedyńczych o długości do 10,5 m | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 4 | KNNR 5 1001-0100 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg. Słup okrągły na fundamencie wysokość 8m | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 5 | KNNR 5 0905-0100 | Montaż przewodów izolowanych o przekroju 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn | km |  | 0,890 |
|  |  | 0,890 | km | 0,890 |  |
| 6 | KNNR 5 0701-0501 | Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką na podwoziu ciągnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii III-IV | m3 |  | 82,000 |
|  |  | 82 | m3 | 82,000 |  |
| 7 | KNR 5-02 0208-0100 | Wykonanie przepustów o dł.do 10 m pod drogami,torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury stalowej o śr.100 mm. Grunt kat.III | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 8 | KNNR 5 0705-0100 | Ułożenie rur osłonowych z PCW AROT 75 mm | m |  | 6,000 |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
| 9 | KNNR 5 0707-0200 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m (YAKXS 4x25mm2) w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm | m |  | 76,000 |
|  |  | 76 | m | 76,000 |  |
| 10 | KNNR 5 0713-0200 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m (YAKXS 4x25mm2) w rurze AROTA | m |  | 14,000 |
|  |  | 14 | m | 14,000 |  |
| 11 | KNNR 5 0717-0200 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m (YAKXS 4x25mm2) bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych | m |  | 20,000 |
|  |  | 20 | m | 20,000 |  |
| 12 | KNNR 5 1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie | szt. |  | 15,000 |
|  |  | 15 | szt. | 15,000 |  |
| 13 | KNNR 5 1004-0200 | Montaż opraw do lamp OUSe-70W na zamontowanym wysięgniku | szt. |  | 15,000 |
|  |  | 15 | szt. | 15,000 |  |
| 14 | KNNR 5 0201-0400 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do wysięgników. Przewód DYd 2,5mm2 | m |  | 90,000 |
|  |  | 90 | m | 90,000 |  |
| 15 | KNNR 5 1003-0301 | Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2, wciągane w słupy. Wysokość do 10 m | m |  | 20,000 |
|  |  | 20 | m | 20,000 |  |
| 16 | KNNR 5 0906-0200 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu SV w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  | 14,000 |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |
| 17 | KNNR 5 1006-0100 | Montaż tablic bezpiecznikowych oświetleniowych, wnękowych w słupach | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 18 | KNNR 5 1005-0200 | Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg, skrzynka SON kompletna | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 19 | KNNR 5 0113-0100 | Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy RL 28 | m |  | 36,000 |
|  |  | 36 | m | 36,000 |  |
| 20 | KNNR 5 0201-0400 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur do skrzynki SON. Przewód DYd 6mm2 | m |  | 42,000 |
|  |  | 42 | m | 42,000 |  |
| 21 | KNNR 5 0907-0500 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | kpl |  | 4,000 |
|  |  | 4 | kpl | 4,000 |  |
| 22 | KNNR 5 0907-0200 | Montaż uziomów - bednarka 25x4 ocynkowana w gruncie kategorii III | m |  | 160,000 |
|  |  | 160 | m | 160,000 |  |
| 23 | KNNR 5 1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 24 | KNNR 5 1005-0200 | Demontaż punktu sterowania ze stacji transformatorowej | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 25 | KNNR 5 0906-0300 | Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  | 5,000 |
|  |  | 5 | szt. | 5,000 |  |