Zał. Nr 1

ROBOTY  ZIEMNE

km 0+000 ÷ 0+434  - 434 m x 4,25 m = 1844,5 m²

PT – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 21,5 m²

3,8 m x 10 m + ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 43,38 m²

PK-4 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )+( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

Ogółem – 1844,50 m² + 21,5 m² + 43,38 m² + 25,16 m²  = 1934,54 m²

1934,54 m² x 0,3 m = 580,36 m³

Zał. Nr 2

WYKAZ  PODBUDOWY

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20 cm

km 0+000 ÷ 0+434  - 434 m x 3,65 m = 1584,10 m²

PT – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 21,5 m²

3,8 m x 10 m + ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 43,38 m²

PK-4 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )+( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

km 0+447 ÷ 0+860 – 413 m x 4,3 m = 1775,90 m²

( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

Ogółem – 1584,10 m² + 21,5 m² + 43,38 m² + 25,16 m² + 1775,9 m² + 25,16 m² = 3475,20 m²

Zał. Nr 3

WYKAZ  NAWIERZCHNI

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8;
  gr. 4 cm , KR-2

km 0+000 ÷ 0+434  - 434 m x 3,55 m = 1540,70 m²

PT – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 21,5 m²

3,6 m x 10 m + ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 41,38 m²

PK-4 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )+( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

km 0+447 ÷ 0+860 – 413 m x 4,1 m = 1693,30m²

( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

Ogółem – 1540,70 m² + 21,5 m² + 41,38 m² + 25,16 m² + 1693,3 m² + 25,16 m² = 3347,20 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 
gr. 4 cm , KR-2

km 0+000 ÷ 0+434  - 434 m x 3,50 m = 1519,00 m²

PT – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 21,5 m²

3,5 m x 10 m + ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 40,38 m²

PK-4 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )+( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

km 0+447 ÷ 0+860 – 413 m x 4,0 m = 1652,00m²

( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 9 m x 9 m – 3,14 x 9 m x 9 m x 0,25 ) = 25,16 m²

Ogółem – 1519,00 m² + 21,5 m² + 40,38 m² + 25,16 m² + 1652,00 m² + 25,16 m² = 3283,20 m²

Zał. Nr 4

WYKAZ  POBOCZY

1. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym 
          mechanicznie, gr. w-wy 10 cm

- Km 0+000 ÷ 0+434

str. P  434 m  x 0,5 m = 217,0 m²

- Km 0+447 ÷ 0+860

str. L ( 413 m   –  4 x  6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m = 194,5 m²

str. P ( 413 m –   21 x  6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m = 143,5  m²

Ogółem: 217,0 m² + 194,5 m² + 143,5 m² = 555 m²

Zał. Nr 5

WYKAZ  ZJAZDÓW  GOSPODARCZYCH

1.  Zjazdy gospodarcze wg KPED 0382 i 0383 przy R = 3,0 m

| km 0+618,0 str. L wg KPED 0382 km 0+654,0 str. L wg KPED 0382 km 0+702,0 str. L wg KPED 0382 km 0+770,0 str. L wg KPED 0382 | km 0+462 str. P wg KPED 0383 km 0+485 str. P wg KPED 0383 km 0+515 str. P wg KPED 0383 km 0+542 str. P wg KPED 0383 km 0+547 str. P wg KPED 0383 km 0+570 str. P wg KPED 0383 km 0+595 str. P wg KPED 0383 km 0+624 str. P wg KPED 0383 km 0+645 str. P wg KPED 0383 km 0+660 str. P wg KPED 0383 km 0+688 str. P wg KPED 0383 km 0+713 str. P wg KPED 0383 km 0+719 str. P wg KPED 0383 km 0+725 str. P wg KPED 0383 km 0+735 str. P wg KPED 0383 km 0+755 str. P wg KPED 0383 km 0+778 str. P wg KPED 0383 km 0+802 str. P wg KPED 0383 km 0+822 str. P wg KPED 0383 km 0+832 str. P wg KPED 0383 km 0+847 str. P wg KPED 0383 |
| --- | --- |

- ułożenie przepustów Ø 40 pod zjazdem z zakończeniem kołnierzowym na ławie żwirowej gr. 20 cm

21 x  6 m  = 126 m

21 x  2 kołnierze   = 42 zakończenia kołnierzowe

b)  wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm

25 x 23,4 m² = 585 m²

c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , w-wa ścieralna  gr. w-wy 5 cm

25 x 20,4 m² = 510 m²

Zał. Nr 6

WYKAZ  ZNAKÓW

- Znaki typu „A”

A – 6b – droga powiatowa                                   + 1 słupek

A – 6c – droga powiatowa                                   + 1 słupek

A – 7 w km 0+019 str. L                                    + 1 słupek

A – 7 w km 0+420 str. P                                    + 1 słupek

A – 7 w km 0+465 str. L                                    + 1 słupek

- Znaki typu „B”

B- 33 w km 0+035 str. P                                      + 1 słupek

B – 18 w km 0+075 str. P                                    -  1 słupek

B- 2   w km 0+438 str. L                                      + 1 słupek

B- 31 w km 0+455 str. P                                      + 1 słupek

B- 33 w km 0+455 str. P

B – 18 w km 0+495 str. P                                    - 1 słupek

B – 18 w km 0+495 str. P                                    - 1 słupek

B- 33 w km 0+818 str. L                                      + 1 słupek

4. Znaki typu „D”

D – 3  w km 0+020 str.P                                      + 1 słupek

D - 5  w km 0+858  str. L

Razem znaków : 15 szt + 13 słupków

Zał. Nr 7

ELEMENTY  ULIC

1. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 na ławie betonowej z oporem

Km 0+000 ÷ 0+434  str. L – 434 m

2. Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 
     60 x 50 x 15 na ławie betonowej gr. 15 cm

Km 0+000 ÷ 0+434  str. L – 434 m

Zał. Nr 8

WYKAZ  ODWODNIENIA

- Wykonanie rowu krytego Ø 300 z rur PCV na ławie tłuczniowej gr. 15 cm

Km 0+530 ÷ 0+560  str. P – 30 m

- Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego brukowcem

szt 2

- Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III ( kopanie rowu ) z tr. urobku na odkład na odl. do 5 km

Km 0+447 ÷ 0+860  str. P

( 413 m – 30 m rów kryty ) x ( 2,0 m + 0,4 m ) x 0,6 m : 2 = 275,76 m³

1

PROJEKT  BUDOWLANY  - WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu:

PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ   
ULICA  PIASKOWA  W  M.  GADKA

w km 0+000 ÷ 0+860

gm. Kołbiel pow. Otwock

nr. ew. dz.  1016/1

Inwestor :

GMINA  KOŁBIEL

Opracowanie:                                                   Nr upr. projektowych:                                           Podpis:

Bogusław Godula                 upr. GP.7342/20/86/94

Hubert Godula

Romuald Kuliś

Data opracowania:

GRUDZIEŃ 2009