PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 270412W 
Sępochów – Siwianka – gr. gm. Wiązowna w gm. Kołbieł

w km 0+000 – 0+528

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KNR 02 – 01- 0119 – 03 - 00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | Km 0+000 ÷ 0+528 | 0,528 |
| PODBUDOWA |
| 2 | D.04.01.01 | KNR 02 – 01- 0103 – 04 - 00 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. II | m2 | 528 m x 5,3 m | 2798,4 |
| 3 | D.04.04.02 | KNR 02 – 01- 0114 – 07 - 00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 8 cm | m2 | 528 m x 5,3 m | 2798,4 |
| 4 | D.04.04.02 | KNR 02 – 01- 0114 – 08 - 00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, za dalsze 7 cm gr. warstwy | m² | 528 m x 5,3 m | 2798,4 |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | D.04.03.01 | KNR 02 – 31- 1004 – 07 - 00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 528 m x 5,1 m | 2692,8 |
| 6 | D.05.03.05 | KNR 02 – 31- 0310 – 01 - 00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm KR-2 | m² | 528 m x 5,1 m | 2692,8 |
| 7 | D.05.03.05 | KNR 02 – 31- 0310 – 05 - 00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm KR-2 | m2 | 528 m x 5,0 m | 2640 |
| POBOCZA |
| 8 | D.06.03.01 | KNR 02 – 01 – 0202 – 05 - 01 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III gr. 12 cm z dokopu z odl. do 5 km | m³ | 528 m x 2 x 1 m x 0,12 m | 126,72 |
| 9 | D.06.03.01 | KNR 02 – 01 – 0214 – 02 - 01 | Transport gruntu na pobocza na dalsze 4 km | m² | 528 m x 2 x 1 m x 0,12 m | 126,72 |
| 10 | D.06.03.01 | KNR 02 – 31 – 0114 – 07 - 00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 8 cm | m2 | 528 m x 2 x 0,75 m | 792 |
| 11 | D.06.03.01 | KNR 02 – 31 – 0114 – 08 - 00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, za dalsze 2 cm grubości | m² | 528 m x 2 x 0,75 m | 792 |
| ROWY |  |
| 12 | D.06.04.01 | KNR 02 – 31 – 1403 – 06 - 00 | Oczyszczenie rowów z namułu gł. do 30 cm z profilowaniem skarp rowu | m | str L. 528 m – ( 16 x 7 m zjazdy ) | 416 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 13 | D.04.01.01 | KNR 02 – 31 – 0101-07-00 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoza w gr. kat. III, gł. koryta 20 cm | m² | 16 x 5,3 m x 2,5 m + 165 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) = 273,92 m² 12 x 5,3 m x 2,0 m + 12 x 2 ( 2 m x 2 m – 3,14 x 2 m x 3 m x 0,25 ) = 147,84 m² | 421,76 |
| 14 | D.06.02.01 | KNR 02 – 31 – 0605-06-00 | Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm na ławie z tłucznia gr. 15 cm | m | 16 x 7 m | 112 |
| 15 | D.04.04.02 | KNR 02 – 31 – 0114 – 07 - 00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna , gr. w-wy 8 cm | m² | 16 x 5,3 m x 2,5 m + 165 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) = 273,92 m² 12 x 5,3 m x 2,0 m + 12 x 2 ( 2 m x 2 m – 3,14 x 2 m x 3 m x 0,25 ) = 147,84 m² | 421,76 |
| 16 | D.04.04.02 | KNR 02 – 31 – 0114 – 07 - 00 | Za dalsze 7 cm grubości podbudowy z kruszywa łamanego | m² | 16 x 5,3 m x 2,5 m + 165 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) = 273,92 m² 12 x 5,3 m x 2,0 m + 12 x 2 ( 2 m x 2 m – 3,14 x 2 m x 3 m x 0,25 ) = 147,84 m² | 421,76 |
| OZNAKOWANIE |
| 17 | D.07.02.01 | KSNR 00–06 – 0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | Plan sytuacyjny | 9 |
| 18 | D.07.02.01 | KSNR 00–06 – 0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | Plan sytuacyjny | 7 |