Zał. Nr 1

WYKAZ  ODWODNIENIA

1. Budowa przepustów Ø 60 w km 0+534,4

a) ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm o L-8,0 m na ławie betonowej gr. 20 cm

b) wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 60

Ø 60 ( wlot i wylot ) z betonu B–10

2x 0,96 m3 = 1,92 m³

Zał. Nr 2

WYKAZ  PODBUDOWY

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. II

998 m x 5,3 m = 5289,4 m²

2. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  
      stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15 cm

998 m x 5,3 m = 5289,4 m²

Zał. Nr 3

WYKAZ  NAWIERZCHNI

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2

998 m x 5,1 m = 5089,8 m²

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR- 2

998 m x 5,0 m = 4990,0 m²

Zał. Nr 4

WYKAZ  POBOCZY

1. Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III  gr. 12 cm z dokopu z odl. 
    do 5 km

998 m x  2 x 1 m = 1996 m²

998 m x  2 x 1 m x 0,12 m = 239,52 m³

2. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm

998 m x  2 x 0,75 m = 1497 m³

Zał. Nr 5

WYKAZ  ROWÓW

1. Oczyszczenie rowów z namułu gł. do 30 cm z profilowaniem 
    skarp rowu

str. L  998 m  - ( 25 x 7 m zjazdy ) = 823 m

Zał. Nr 6

WYKAZ  ZNAKÓW

- Znaki typu „A”

km 0+313 str. P    A –2 szt. 1                                                                 + 1 słupek

km 0+515 str. L    A – 1  szt. 1                                                                + 1 słupek

km 0+717 str. P    A –1   szt. 1                                                                 + 1 słupek

km 0+932  str. P A – 30 szt. 1                                                                  + 1 słupek

km 0+940 str. L    A – 2  szt. 1                                                                + 1 słupek

`Razem 5 szt. + 5 słupków

- Znaki typu „B”

km 0+040 str. L    B - 33 szt. 1                                                                 + 1 słupek

km 0+893 str. L    B – 33 szt. 1                                                                + 1 słupek

`Razem 2 szt. + 2 słupki

- Znaki typu „D”

km 0+250  str. L  D – 42    szt. 1                                                             + 1 słupek

km 0+250 str. P    D – 43   szt. 1                                                             + 1 słupek

Razem 2 szt. + 2 słupki

- Znaki typu „E”

km 0+893 str. L  E – 17a    szt. 1

km 0+893 str. L  E – 18a    szt. 1

Razem 2 szt

- Znaki typu „U”

U 3 c  i U 3 d w km 0+000  str. P  szt. 2  + 4 słupki

Razem 4 szt. + 4 słupków

- Znaki typu „T”

Km 0+893 str. P   T z napisem „ droga gruntowa „  - 1 szt

Razem 1 szt.

Ogółem :  14 szt. znaków  + 13 szt. słupków

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

- Część opisowa

- orientacja

- opis techniczny

- mapa ewidencyjna

- oświadczenie projektanta

- uprawnienia projektowe i zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

- Część rysunkowa

- projekt zagospodarowania pasa drogowego

- profil podłużny

- przekroje normalne

- przepust rurowy Ø 60

- szczegóły konstrukcyjne

a) zjazdu gospodarczego bez przepustu

b) zjazdu gospodarczego z przepustem

- Część opisowo – obliczeniowa

-  przedmiar robót

-  kosztorys ofertowy

Zał. Nr 7

WYKAZ  ZJAZDÓW  GOSPODARCZYCH

- Zjazdy gospodarcze wg KPED 0383 str. L i wg KPED 0382 str. P

| km 0+023 str. L | km 0+028 str. P |
| --- | --- |
| km 0+047 str. L | km 0+046 str. P |
| km 0+076 str. L | km 0+068 str. P |
| km 0+103 str. L | km 0+123 str. P |
| km 0+127 str. L | km 0+159 str. P |
| km 0+166 str. L | km 0+223 str. P |
| km 0+195 str. L | km 0+283 str. P |
| km 0+222 str. L | km 0+339 str. P |
| km 0+240 str. L | km 0+385 str. P |
| km 0+288 str. L | km 0+423 str. P |
| km 0+340 str. L | km 0+470 str. P |
| km 0+378 str. L | km 0+521 str. P |
| km 0+385 str. L | km 0+580 str. P |
| km 0+410 str. L | km 0+654 str. P |
| km 0+470 str. L | km 0+743 str. P |
| km 0+496 str. L | km 0+946 str. P |
| km 0+550 str. L | km 0+985 str. P |
| km 0+645 str. L |  |
| km 0+690 str. L |  |
| km 0+767 str. L |  |
| km 0+848 str. L |  |
| km 0+885 str. L |  |
| km 0+920 str. L |  |
| km 0+972 str. L |  |
| km 0+996 str. L |  |

- wykonanie koryta gł. 20 cm w gr. kat. III

wg KPED 0383 - 25 x 5,3 m x 2,5 m + 25 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) =  428 m²

wg KPED 0382 - 17 x 5,3 m x 2,4 m + 17 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) =  282 m²

- ułożenie przepustów z rur betonowych Ø 40 na ławie tłuczniowej gr. 15 cm

25 x 7 m = 175 m

- wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm

wg KPED 0383 - 25 x 5,3 m x 2,5 m + 25 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) =  428 m²

wg KPED 0382 - 17 x 5,3 m x 2,4 m + 17 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) =  282 m²

d)  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2

wg KPED 0383 - 25 x 5,0 m x 2,5 m + 25 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) =  409,25 m²

wg KPED 0382 - 17 x 5,0 m x 2,4 m + 17 x 2 ( 3 m x 3 m – 3,14 x 3 m x 3 m x 0,25 ) =  269,80 m²