PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Józefa Zamojskiego w miejscowości Kołbiel  w km 0+075 ÷ 0+209

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym | km | Km 0+075÷ 0+209 | 0,134 |
| PODBUDOWA |
| 2 | D.04.04.01 | 15 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 70 cm z zał. i transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 134 m x 5,75 m | 770,5 |
| 3 | D.04.02.02 | 31 | Ułozenie warstwy geowłókniny | m² | 134 m x 5,0 m | 670 |
| 4 | D.04.02.01 | 13 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 20 cm | m² | 134 m x 4,75 m | 636,5 |
| 5 | D.04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | 134 m x 4 m | 536 |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem | m | km 0+075 ÷ 0+209 | 134 |
| 7 | D.08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 na ławie betonowej z oporem | m | km 0+075 ÷ 0+209 | 134 |
| NAWIERZCHNIA |
| 8 | D.05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | 134 m x 4,0 m | 536 |
| ODWODNIENIE |
| 9 | D.08.05.01 | 11 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm na ławie betonowej B-10 o wym. 0,6 m x 0,2 m | m | km 0+075 ÷ 0+209 | 134 |
| 10 | D.06.02.01 | 10 | Ułożenie przepustów Ø 300 mm z rur PCV | m | Plan sytuacyjny | 3 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 11 | D.03.02.01 | 73 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych | szt | Plan sytuacyjny | 6 |
| 12 | D.03.02.01 | 72 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt | Plan sytuacyjny | 4 |
| 13 | D.06.03.02 | 13 | Ręczne profilowanie poboczy i skarp | m² | 134 m x 2 x 0,5 m | 134 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 14 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 2 |
| 15 | D.07.02.01 | 45 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 3 |