PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Jana Kilińskiego w miejscowości Kołbiel 
odcinek I w km 0+007 ÷ 0+199

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+199 | 0,199 |
| 2 | D.01.02.04 | 26 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej | m² | km 0+000 – 0+020- 20 m x 2 m | 40 |
| 3 | D.01.02.04 | 41 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 | m | km 0+000 – 0+020- 20 m str. P | 20 |
| PODBUDOWA |
| 4 | D.04.04.01 | 15 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 50 cm z zał. i transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | km 0+007÷0+045 – ( 9 m + 10 m ) : 2 x 38 m = 361 m² km 0+045 ÷ 0+199 – 154 m x 6,5 m = 1001 m² ulice boczne: w km 0+045 str. P i w km 0+077str. L i P 6 m x 6 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 51,48 m² 2 x [ 5 m x 5 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 71,5 m² | 1579,23 |
| 5 | D.04.02.01 | 13 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 20 cm | m² | km 0+007÷0+045 – ( 9 m + 10 m ) : 2 x 38 m = 361 m² km 0+045 ÷ 0+199 – 154 m x 6,5 m = 1001 m² ulice boczne: w km 0+045 str. P i w km 0+077str. L i P 6 m x 6 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 51,48 m² 2 x [ 5 m x 5 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 71,5 m² | 1579,23 |
| 6 | D.04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | km 0+007÷0+045 – ( 9 m + 10 m ) : 2 x 38 m = 361 m² km 0+045 ÷ 0+199 – 154 m x 6,5 m = 1001 m² ulice boczne: w km 0+045 str. P i w km 0+077str. L i P 6 m x 6 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 51,48 m² 2 x [ 5 m x 5 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 71,5 m² | 1579,23 |

| ELEMENTY ULIC |
| --- |
| 7 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem | m | str. L km 0+007 ÷ 0+199 – 192 m + 6,5 m + 12,5 m str. P km 0+000 ÷ 0+199 – 199 m | 410 |
| 8 | D.08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 na ławie betonowej z oporem | m | str. L km 0+015 ÷ 0+199 – 184 m + 12,5 m _ ( 5,0 m + 3,5 m + 6 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m ) | 313,5 |
| 9 | D.04.01.01 | 13 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 30 cm | m² | str. L km 0+015 ÷ 0+199 – [ 184 m – ( 5 m + 3,5 m + 6 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m )] x 1,5 m = 209,25 m² str.P km 0+000 ÷ 0+042 – 42 m x 2 m = 84 m² | 471 |
| 10 | D.04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m² | str. L km 0+015 ÷ 0+199 – [ 184 m – ( 5 m + 3,5 m + 6 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m )] x 1,5 m = 209,25 m² str.P km 0+000 ÷ 0+042 – 42 m x 2 m = 84 m² | 471 |
| 11 | D.04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² | str. L km 0+015 ÷ 0+199 – [ 184 m – ( 5 m + 3,5 m + 6 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m )] x 1,5 m = 209,25 m² str.P km 0+000 ÷ 0+042 – 42 m x 2 m = 84 m² | 471 |
| 12 | D.08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L km 0+015 ÷ 0+199 – [ 184 m – ( 5 m + 3,5 m + 6 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m + 5 m )] x 1,5 m = 209,25 m² str.P km 0+000 ÷ 0+042 – 42 m x 2 m = 84 m² | 471 |
| NAWIERZCHNIA |
| 13 | D.05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask.gr. 3 cm | m² | km 0+007÷0+045 – ( 9 m + 10 m ) : 2 x 38 m = 361 m² km 0+045 ÷ 0+199 – 154 m x 6,5 m = 1001 m² ulice boczne: w km 0+045 str. P i w km 0+077str. L i P 6 m x 6 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 51,48 m² 2 x [ 5 m x 5 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 71,5 m² | 1579,23 |
| ZJAZDY PRZEZ CHODNIK |
| 14 | D.04.01.01 | 14 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 35 cm z zał. i transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | zał. wykaz zjazdów | 411,5 |
| 15 | D.04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m² | zał. wykaz zjazdów | 411,5 |
| 16 | D.04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm | m² | zał. wykaz zjazdów | 411,5 |
| 17 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej bez oporu | m | zał. wykaz zjazdów | 225 |
| 18 | D.08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | zał. wykaz zjazdów | 411,5 |
| ODWODNIENIE |
| 19 | D.02.01.01 | 12 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m³ | km 0+095-0+108 str.L – 13m km 0+111-0+117 str.L – 6 m km 0+135-0+149 str.L- 14 m km 0+083-0+102 str.P – 12 m km 0+110-0+123 str.P – 13 m km0+169-0+175 str.P – 6 m km 0+177-0+189 str.P – 12 m 112 m x [(0,4 m x 0,5 m)+(2 x 0,5 x 0,5 mx 0,5 m)] | 50,4 |
| 20 | D.06.01.01 | 60 | Umocnienie dna rowów i skarp płytami azurowymi EKO o wym. 40 x 60 cm na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m² | 18 x 1,4 m x 0,6 m + 112 m x 0,4 m + 2 x 112 m x 0,6 m | 194,3 |
| 21 |  |  | Ułozenie ścieków pochodnikowych z podwójnych elementów betonowych 50 x 60 x 15 ( SWW 1457 – 3 ) | m | 19 szt x 2 m | 38 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 22 | D.03.02.01 | 73 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych | szt | Plan sytuacyjny | 14 |
| 23 | D.03.02.01 | 72 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt | Plan sytuacyjny | 7 |
| 24 | D.06.03.02 | 13 | Ręczne profilowanie poboczy i skarp | m² | Str.L km 0+015 ÷0+199 – ( 184 m – 44,5 m zjazdy ) x 0,5 m = 69,75 m² Str.P km 0+000 ÷ 0+199 – (199 m – 37,5 m zjazdy ) x 0,5 m = 80,75 m² | 150,5 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 25 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | Projekt stałej organizacji | 3 |
| 26 | D.07.02.01 | 45 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt | Projekt stałej organizacji | 4 |